## Slide 1
CAPACITACIÓN TÉCNICA · SEGURIDAD · MS-ACE-01
Metal líquido y zonas
Nadie en zona roja sin autorización, sin EPP aluminizado seco y sin ruta de escape libre
8 h
teoría CRS-08 (operadores)
40 h
OJT + 20 eventos supervisados
11
pasos críticos ★
≤ 30 s
para llegar a refugio o verde
1
Zonas y refugios OK
2
Sirena y CCTV
3
EPP seco
4
Zona roja vacía
5
Aviso ≥ 30 s
6
Operar protegido
Para: S-01 · S-02 · S-03 · S-06 · S-07 · S-09 · S-11 · S-12 · S-13 · S-14 · C-04 · C-05 · C-06 · contratistas
Fuente: manual MS-ACE-01 v0.2 (Borrador para validación) y FT-ACE-001 v0.3. Material de capacitación; no sustituye al manual.
1
Notes: CÓMO EXPLICARLA: Objetivo del curso: Nadie en zona roja sin autorización, sin EPP aluminizado seco y sin ruta de escape libre. Principio rector: Si hay una persona no esencial en zona roja, no se vacía, no se traslada y no se arranca. PUNTOS A CERRAR: Presentar a los participantes, el objetivo y la ruta de certificación (teoría → OJT → evaluación práctica). [POR CONFIRMAR] Distancias de exclusión por operación: estudio de la nave con C-16 / SSO · Nivel de la sirena (≥ 10 dB(A) sobre el fondo) y francobordo de olla (supuestos) · Capacidad de la fosa de emergencia con Ingeniería

## Slide 2
01 · OBJETIVOS DE APRENDIZAJE
Al terminar, operas sin nadie expuesto en zona roja
Fuente: manual MS-ACE-01 v0.2 (Borrador para validación) y FT-ACE-001 v0.3. Material de capacitación; no sustituye al manual.
2
Señalar las tres zonas en campo
Roja: solo personal esencial con EPP aluminizado. Amarilla: autorizado tras barrera. Verde: tránsito con EPP básico.
Aplicar las distancias por operación
Vaciado roja ≤ 10 m y amarilla 10–25 m; ruta de olla ± 5 / ± 15 m; arranque de CC ≤ 10 / 20 m.
Preparar el evento sin exponer a nadie
Barreras, zona roja vacía (visual + CCTV), sirena y semáforo ≥ 30 s antes; ruta de escape libre.
Reaccionar a tiempo
Máximo 2 min en roja por intervención; ante perforación, fuga o ebullición, a refugio o verde en ≤ 30 s.
POR QUÉ IMPORTA
El acero líquido está a ≈ 1,630 °C y una olla llena pesa más de 200 t. Una salpicadura, una olla perforada o una olla que cae alcanzan a quien está cerca. La única protección segura es no estar ahí: zona roja vacía, EPP aluminizado seco y ruta de escape libre.
Si hay una persona no esencial en zona roja, no se vacía, no se traslada y no se arranca.
Notes: CÓMO EXPLICARLA: Leer cada objetivo como una conducta observable que se evaluará en campo. PUNTOS A CERRAR: Confirmar que cada participante sabe en qué rol ejecutará el proceso.

## Slide 3
02 · ROLES Y RESPONSABILIDADES
C-16 fija las zonas; cada operador las hace cumplir
Fuente: manual MS-ACE-01 v0.2 (Borrador para validación) y FT-ACE-001 v0.3. Material de capacitación; no sustituye al manual.
3
Rol | Qué hace con el metal líquido | RACI
C-16 Especialista de Seguridad | Dueño del estándar; define zonas y distancias; audita (VCC) | A
C-04 Jefe de Turno de Acería | Hace cumplir las zonas; autoriza excepciones por escrito | R
C-05 / C-06 Supervisores | Verifican barreras, EPP y personal esencial antes de cada evento | R
S-01 / S-12 Púlpito | Anuncian, activan sirena y semáforo; no inician con personas en roja | R
S-02 / S-03 / S-06 / S-07 / S-11 | Muestreo, temperatura y adiciones en roja con EPP completo | R
S-09 Grúa de Colada | Traslada solo por la ruta marcada; detiene si alguien cruza | R
S-13 / S-14 Colada | Únicos en roja de CC durante el arranque, con S-12 y C-06 | R
Todo el personal y contratistas | Respetan las zonas; ejercen el derecho a detener el trabajo | I
Notes: CÓMO EXPLICARLA: R = ejecuta · A = dueño y responsable final · C = consultado · I = informado. PUNTOS A CERRAR: Cada participante identifica su renglón y a quién escala.

## Slide 4
03 · EL PROCESO
La zona roja se verifica antes de mover el metal
Fuente: manual MS-ACE-01 v0.2 (Borrador para validación) y FT-ACE-001 v0.3. Material de capacitación; no sustituye al manual.
4
Revisar zonas
Marcas, barreras, R1–R4, fosa seca
Probar avisos
Sirena, semáforo y CCTV en púlpito
EPP seco
Sin roturas, humedad ni grasa
Barreras
Accesos cerrados con letrero
Roja vacía
Visual + CCTV; si hay alguien, no inicia
Aviso ≥ 30 s
Radio, sirena y semáforo rojo
Operar
Posición protegida, escape libre
Cerrar
Semáforo verde, retiro y registro
PRINCIPIO DEL PROCESO
Seis de los ocho pasos ocurren antes de mover el metal: la seguridad se asegura en la preparación.
Si hay una persona no esencial en zona roja, no se vacía, no se traslada y no se arranca.
Notes: CÓMO EXPLICARLA: Recorrer el flujo de izquierda a derecha; señalar las compuertas de decisión. PUNTOS A CERRAR: Qué pasa si una condición previa no se cumple: no se avanza.

## Slide 5
03 · EL PROCESO
La zona cambia según la operación que se ejecuta
Fuente: manual MS-ACE-01 v0.2 (Borrador para validación) y FT-ACE-001 v0.3. Material de capacitación; no sustituye al manual. Figura: ms-zonas-exclusion-nave.svg.
5
LECTURA
La roja es el alcance posible de una salpicadura, un derrame o la caída de una olla.
Las distancias cambian por operación: vaciado, ruta de olla, arranque de CC, escoria.
Refugios R1–R4 y púlpitos a ≤ 30 s a pie desde cualquier punto de la zona roja.
Distancias [Supuesto — Validar con C-16 / estudio de la nave].
Notes: CÓMO EXPLICARLA: Usar la figura para ubicar cada componente en planta. PUNTOS A CERRAR: Pedir a un participante que explique la figura con sus palabras.

## Slide 6
04 · EQUIPOS Y MAQUINARIA
Sin sirena, semáforo o refugio libre no se opera
Fuente: manual MS-ACE-01 v0.2 (Borrador para validación) y FT-ACE-001 v0.3. Material de capacitación; no sustituye al manual.
6
Equipo | Función | Especificación clave | Verificar antes
Barreras físicas | Delimitan la zona roja | Visibles a 25 m; cierre en cada acceso | Colocadas antes del evento
Semáforo y sirena | Avisan el inicio del evento | ≥ 10 dB(A) sobre el fondo [Supuesto] | Prueba al inicio de turno
Refugios R1–R4 y púlpitos | Protegen ante salpicadura o derrame | A ≤ 30 s a pie desde la roja | Libres, señalizados, iluminados
Fosa de emergencia | Recibe el acero de olla perforada | Seca; ≥ 1 olla [Validar con Ingeniería] | Seca y libre por turno
CCTV de vaciado y torreta | Vigilancia sin exponer personas | Vista de EBT, carro y torreta | Imagen en púlpito
EPP aluminizado | Protege de calor y salpicadura | ISO 11612 [Verificar con proveedor] | Seco, sin roturas ni grasa
Arena seca y lanzas | Contener derrames; medir a distancia | Arena bajo techo; lanza ≥ 1.5 m | Secas; nivel de arena ≥ 50 %
Notes: CÓMO EXPLICARLA: La columna resaltada es lo que se verifica ANTES de operar. PUNTOS A CERRAR: Equipo que no pasa la verificación = no se opera; se reporta. [POR CONFIRMAR] Especificaciones marcadas en la tabla

## Slide 7
05 · PARÁMETROS DE OPERACIÓN
Distancias y tiempos definen quién puede estar
Fuente: manual MS-ACE-01 v0.2 (Borrador para validación) y FT-ACE-001 v0.3. Material de capacitación; no sustituye al manual.
7
Operación / límite | Zona roja | Zona amarilla | En roja
Vaciado por EBT | ≤ 10 m de olla y EBT | 10–25 m | Nadie a pie
Canasta sobre talón | ≤ 15 m del horno | 15–30 m | Nadie; señalero en refugio
Muestreo / temperatura | ≤ 5 m de la puerta | 5–15 m | Ejecutor a ≥ 1.5 m
Olla en grúa o carro | Ruta ± 5 m | ± 5–15 m | Nadie bajo ni junto
Arranque de CC1/CC2 | ≤ 10 m; bajo la máquina | 10–20 m | S-12, S-13, S-14, C-06
Volteo de olla de escoria | ≤ 15 m del volteo | 15–30 m | Nadie a pie
Aviso antes del evento | ≥ 30 s (objetivo 60) | < 30 s | No iniciar
Permanencia en roja | ≤ 2 min | > 2 min | Salir y relevo
POR CONFIRMAR Distancias de exclusión: [Supuesto — Validar con C-16 / SSO mediante un estudio de la nave]. Francobordo de olla ≥ 400 mm [Supuesto].
Notes: CÓMO EXPLICARLA: Leer cada renglón: objetivo, rango normal, alarma y la acción (columna resaltada). PUNTOS A CERRAR: Ejercicio: dar un valor fuera de rango y pedir la acción correcta. [POR CONFIRMAR] Distancias de exclusión: [Supuesto — Validar con C-16 / SSO mediante un estudio de la nave]. Francobordo de olla ≥ 400 mm [Supuesto].

## Slide 8
06 · SEGURIDAD
Salpicadura, perforación y volteo: riesgos que matan
Fuente: manual MS-ACE-01 v0.2 (Borrador para validación) y FT-ACE-001 v0.3. Material de capacitación; no sustituye al manual. Serie MS-ACE.
8
★ Zona roja sin personas
Mando remoto desde púlpito; verificación visual + CCTV; lista de vaciado firmada antes de iniciar.
★ Ruta de olla libre y fosa seca
Nadie bajo ni junto a la ruta; fosa de emergencia seca; vida de refractario de olla 60–80 coladas.
★ Grúa con doble freno
Prueba de frenos por turno (MS-ACE-04); nadie bajo la carga; holgura ≥ 1 m sobre obstáculos.
★ EPP aluminizado seco y tiempo limitado
EPP húmedo, roto o con grasa no entra a roja. Máximo 2 min por intervención; relevo (MS-ACE-08).
EPP OBLIGATORIO
Casco con careta de visor dorado y capucha aluminizada
Chaquetón, guantes y polainas aluminizados
Ropa FR o 100 % algodón; prohibido lo sintético
Botas metatarsales de liberación rápida
Protección auditiva y detector personal CO/O₂
Notes: CÓMO EXPLICARLA: Los controles con ★ son críticos: si fallan puede haber una fatalidad. Se evalúan en la certificación. PUNTOS A CERRAR: Cualquier persona puede y debe detener el trabajo si un control crítico no está.

## Slide 9
06 · SEGURIDAD
EPP de zona roja: completo, seco e íntegro
Fuente: manual MS-ACE-01 v0.2 (Borrador para validación) y FT-ACE-001 v0.3. Material de capacitación; no sustituye al manual. Figura: ms-epp-acería.svg.
9
LECTURA
En roja todo el EPP aluminizado es obligatorio.
La ropa sintética se funde sobre la piel: está prohibida.
Un EPP húmedo produce quemadura por vapor: se cambia antes de entrar.
Notes: CÓMO EXPLICARLA: Ubicar en la figura dónde está cada persona durante el proceso. PUNTOS A CERRAR: Distancias y rutas de escape: preguntar a cada participante la suya.

## Slide 10
07 · CALIDAD
Temperatura y refractario controlan la perforación
Fuente: manual MS-ACE-01 v0.2 (Borrador para validación) y FT-ACE-001 v0.3. Material de capacitación; no sustituye al manual.
10
Qué se controla | Criterio | Cómo y cuándo | Si falla
Lista de inicio de turno | Zonas, R1–R4 y fosa seca | Firma C-05 / C-06 cada turno | No se inicia el evento
Hoja de colada | Hora de aviso, personal en roja | Cada vaciado o arranque | Evento sin evidencia
Inspección de EPP aluminizado | Seco e íntegro | Registro por turno | EPP fuera de servicio
Autorización de ingreso a roja | Escrita, firmada por C-04 | Cada ingreso no esencial | Ingreso no autorizado
Refractario de olla | 60–80 coladas; sin puntos calientes | Registro de ollas (C-15) cada ciclo | Riesgo de perforación
VCC de C-16 | Controles críticos presentes | Mensual | Acción correctiva
Temperatura de vaciado > 1,660 °C aumenta el riesgo de perforación de olla: avisar a C-07.
Notes: CÓMO EXPLICARLA: Relacionar cada variable con el defecto que causa aguas abajo. PUNTOS A CERRAR: Quién registra cada variable y dónde.

## Slide 11
08 · PASO A PASO
Trece pasos; once no admiten error (1/2)
Fuente: manual MS-ACE-01 v0.2 (Borrador para validación) y FT-ACE-001 v0.3. Material de capacitación; no sustituye al manual. ★ = paso crítico, se evalúa en la certificación.
11
# | Paso | Cómo hacerlo y qué medir | Criterio | Rol
★ 1 | Revisa zonas al iniciar turno | Recorre la nave con la figura: marcas visibles, barreras completas, refugios R1–R4 libres, fosa seca | Lista firmada | C-05 / C-06
★ 2 | Prueba sirena, semáforo, CCTV | Activa sirena y semáforo 5 s; confirma imagen del EBT y de la torreta en púlpito | Audible en toda la amarilla | S-01 / S-12
★ 3 | Inspecciona tu EPP | Costuras, capa aluminizada, visor y cierres; confirma que está seco | Sin roturas, humedad ni grasa | Esenciales
4 | Confirma el personal esencial | Nombra por radio quién estará en roja, solo los permitidos por operación | Lista de nombres | C-05 / C-06
★ 5 | Coloca barreras | Cierra accesos con cadena y letrero ZONA ROJA — METAL LÍQUIDO | Accesos cerrados | S-03 / S-14
★ 6 | Verifica la roja vacía | Visual directa + CCTV. Si alguien está: no inicias | Roja vacía (salvo esenciales) | S-01/S-12/S-09
★ 7 | Anuncia y espera | Radio: evento en 60 segundos. Sirena y semáforo rojo; espera ≥ 30 s | Aviso ≥ 30 s | S-01 / S-12
Notes: CÓMO EXPLICARLA: Leer cada paso y demostrar en campo o simulador los pasos ★ (renglones resaltados). PUNTOS A CERRAR: Los pasos ★ no se omiten ni se cambian de orden.

## Slide 12
08 · PASO A PASO
Trece pasos; once no admiten error (2/2)
Fuente: manual MS-ACE-01 v0.2 (Borrador para validación) y FT-ACE-001 v0.3. Material de capacitación; no sustituye al manual. ★ = paso crítico, se evalúa en la certificación.
12
# | Paso | Cómo hacerlo y qué medir | Criterio | Rol
★ 8 | Opera desde posición protegida | Púlpito o posición marcada; ruta de escape a la espalda y libre | Operador protegido | Operadores
★ 9 | Muestrea o mide temperatura | De lado a la puerta, a ≥ 1.5 m; lanza seca y precalentada; máximo 2 min en roja | Sin exposición prolongada | S-02/S-06/S-11
★ 10 | Traslada la olla | Solo por ruta pintada, altura mínima con ≥ 1 m de holgura; detente si alguien cruza | Nadie bajo la ruta | S-09
★ 11 | Arranca la CC | Solo S-12, S-13, S-14 y C-06 en roja; nadie bajo la máquina hasta que la hebra salga de extractores y C-06 libere | Sin personal no esencial | C-06
★ 12 | Vigila condiciones anormales | Punto rojo en coraza, humo en válvula, vapor, chispeo o ruido de ebullición: responde | Respuesta ≤ 30 s | Todos
13 | Cierra el evento | Semáforo a verde, retira barreras temporales, registra hora y anomalías | Registro completo | S-01 / S-12
Notes: CÓMO EXPLICARLA: Leer cada paso y demostrar en campo o simulador los pasos ★ (renglones resaltados). PUNTOS A CERRAR: Los pasos ★ no se omiten ni se cambian de orden.

## Slide 13
09 · CONDICIONES ANORMALES
Ante un punto rojo o humo: evacua a ≥ 25 m
Fuente: manual MS-ACE-01 v0.2 (Borrador para validación) y FT-ACE-001 v0.3. Material de capacitación; no sustituye al manual. Serie MS-ACE-09 para emergencias.
13
Síntoma | Acción inmediata | Avisar a
Persona no autorizada en roja | Detén o no inicies; retírala; repite la verificación | C-05 / C-06
Punto rojo o humo en la coraza | Evacúa ruta y zona ≥ 25 m; la grúa lleva la olla a la fosa seca | C-04, C-15
Fuga por la válvula deslizante | No te acerques; olla a la fosa o a posición segura | C-04, S-08
Ebullición o salpicadura | Detén el vaciado desde el púlpito si es posible; evacúa | C-05, C-07
Sirena o semáforo sin funcionar | No vacíes ni arranques; viva voz + radio solo con autorización | C-04, C-12
EPP húmedo o dañado | No entres a roja; cámbialo | C-05 / C-06
Refugio bloqueado | Despeja antes del evento | C-04
Notes: CÓMO EXPLICARLA: Practicar cada renglón como simulacro de mesa: síntoma → acción → a quién avisar. PUNTOS A CERRAR: Nadie improvisa: si no está aquí, se detiene y se escala al supervisor.

## Slide 14
10 · COMPETENCIA Y CERTIFICACIÓN
Certificación nivel U: demostrar, no asistir
Fuente: manual MS-ACE-01 v0.2 (Borrador para validación) y FT-ACE-001 v0.3. Material de capacitación; no sustituye al manual. TD-P07. ILUO: I Introducción · L Práctica supervisada · U Ejecución autónoma · O Dominio e instrucción.
14
I
Introducción y Conocimiento
L
Aprendizaje y Práctica Supervisada
U
Ejecución Autónoma y Habilitada
O
Dominio, Optimización e Instrucción
Rol | ILUO | Teoría | OJT supervisado | Vigencia
S-02, S-03, S-06, S-07, S-11 | U | 8 h | 40 h + 20 muestreos | 24 meses
S-01, S-12 | O | 8 h | 40 h + 20 eventos | 24 meses
S-09 Grúa de Colada | O | 8 h + CRS-05 | 80 h + 30 traslados | 12 meses
S-13, S-14 | U | 8 h | 40 h + 10 arranques | 24 meses
C-04, C-05, C-06 | O | 12 h | 20 eventos + simulacro | 24 meses
Contratistas y visitantes | I | 2 h (TD-P08) | — | 12 meses
PASOS ★ QUE SE EVALÚAN
Inspecciona el EPP aluminizado y rechaza el húmedo o dañado
Cierra accesos con barreras y verifica la zona roja vacía (visual + CCTV) antes de iniciar
Prueba sirena, semáforo y CCTV al inicio del turno; anuncia y espera ≥ 30 s
Trabaja desde la posición protegida con la ruta de escape libre y ≤ 2 min en roja
Traslada la olla solo por la ruta pintada, con ≥ 1 m de holgura, y se detiene si alguien cruza
Reconoce las señales de perforación de olla y reacciona en ≤ 30 s
Notes: CÓMO EXPLICARLA: Nivel requerido: U (Ejecución Autónoma y Habilitada). La evaluación es práctica, ante evaluador certificado, sobre los pasos ★. PUNTOS A CERRAR: Quien no demuestra todos los pasos ★ queda "aún no competente" y repite OJT dirigido.

## Slide 15
10 · COMPETENCIA Y CERTIFICACIÓN
De la teoría a la certificación en seis pasos
Fuente: manual MS-ACE-01 v0.2 (Borrador para validación) y FT-ACE-001 v0.3. Material de capacitación; no sustituye al manual. Registro de competencia en IMaS; constancia DC-3/SIRCE (obligación STPS).
15
1
Teoría
8 h
2
Autoevaluación
≥ 80 %
3
OJT supervisado
40 h + 20 muestreos
4
Evaluación práctica ★
100 % pasos ★
5
Registro IMaS y DC-3/SIRCE
≤ 10 días hábiles
6
Recertificación
24 meses
REGLAS DE LA CERTIFICACIÓN
La certificación vale solo para el proceso y el rol evaluados; se suspende tras un incidente grave hasta reevaluar.
El trabajador con experiencia puede solicitar la evaluación directa como examen de suficiencia (LFT art. 153-U).
Sin certificación vigente no se ejecuta la tarea crítica: el permiso de trabajo lo bloquea.
Notes: CÓMO EXPLICARLA: Explicar la ruta completa y los tiempos. PUNTOS A CERRAR: Aclarar que la evaluación no es sanción: es la evidencia de que la persona puede trabajar segura.

## Slide 16
10 · AUTOEVALUACIÓN
Autoevaluación: cinco preguntas antes del OJT
Fuente: manual MS-ACE-01 v0.2 (Borrador para validación) y FT-ACE-001 v0.3. Material de capacitación; no sustituye al manual. Respuestas en las notas del orador.
16
PREGUNTA 1
¿Qué distancia define la zona roja durante el vaciado por EBT?
a) ≤ 5 m
b) ≤ 10 m
c) ≤ 25 m
PREGUNTA 2
¿Cuánto tiempo mínimo de aviso con sirena y semáforo antes del evento?
a) 10 s
b) 30 s
c) 2 min
PREGUNTA 3
Tu chaquetón aluminizado está húmedo. ¿Qué haces?
a) Entro rápido
b) Lo cambio antes de entrar
c) Me pongo otro encima
PREGUNTA 4
Ves un punto rojo en la coraza de una olla llena. ¿Qué haces?
a) Me acerco a revisar
b) Evacúo a ≥ 25 m y aviso
c) Echo agua para enfriar
PREGUNTA 5
¿Cuánto tiempo máximo continuo en zona roja por intervención?
a) 2 min
b) 5 min
c) 10 min
CRITERIO
Mínimo 4 de 5 correctas
Con 4 o más pasas al OJT supervisado. Con menos, repasa el manual con tu instructor y repite la autoevaluación.
Notes: RESPUESTAS: 1) b) ≤ 10 m — Roja ≤ 10 m de la olla y del EBT, fosa incluida; amarilla de 10 a 25 m. 2) b) 30 s — Aviso ≥ 30 s (objetivo 60 s). Con menos de 30 s no se inicia y se repite el aviso. 3) b) Lo cambio antes de entrar — El EPP húmedo produce quemadura por vapor. Húmedo, roto o con grasa: no entra a roja. 4) b) Evacúo a ≥ 25 m y aviso — Es perforación inminente: evacuar ruta y zona ≥ 25 m; la grúa lleva la olla a la fosa seca. 5) a) 2 min — ≤ 2 min por intervención; después salir, recuperar y relevo (MS-ACE-08). CÓMO EXPLICARLA: dar 5 minutos; revisar en grupo. PUNTOS A CERRAR: mínimo 4 de 5 correctas para pasar a OJT.

## Slide 17
11 · CIERRE
Reglas del metal líquido que no se negocian
Siguiente paso: OJT supervisado y evaluación práctica (TD-P07); registro en IMaS y DC-3/SIRCE. Validación: visto bueno técnica, seguridad, laboral, diseño instruccional.
17
1
Respeta la zona roja
Solo personal esencial, con EPP aluminizado seco y ruta de escape libre.
2
Nunca bajo una olla ni en su ruta
Ruta de olla: roja ± 5 m, amarilla ± 15 m.
3
Sin aviso de 30 s no hay evento
Sirena y semáforo funcionando; si fallan, no se vacía ni se arranca.
4
Cualquiera puede detener
Si ves a una persona en roja, detén el trabajo. Nadie es sancionado por detener.
Notes: CÓMO EXPLICARLA: Cerrar con las reglas que no se negocian; cada participante repite la regla más importante para su rol. PUNTOS A CERRAR: Agendar OJT con el supervisor y el evaluador. [POR CONFIRMAR] Distancias de exclusión por operación: estudio de la nave con C-16 / SSO · Nivel de la sirena (≥ 10 dB(A) sobre el fondo) y francobordo de olla (supuestos) · Capacidad de la fosa de emergencia con Ingeniería