## Slide 1
CAPACITACIÓN TÉCNICA · SEGURIDAD · MS-ACE-02
Aislamiento y bloqueo
Un candado, una persona, una llave: nadie mete el cuerpo hasta probar todas las energías en cero
8 h
teoría CRS-01 LOTO (ejecutores)
5
bloqueos supervisados en OJT
9
pasos críticos ★
0
V, bar y movimiento
1
Identificar energías
2
Parar y aislar
3
Candado y tarjeta
4
Candado personal
5
Energía cero
6
Retiro ordenado
Para: S-19 · S-20 · S-21 · S-22 · S-23 · S-24 · S-25 · S-26 · S-01 · S-12 · C-04 · C-05 · C-06 · C-11 · C-12 · contratistas
Fuente: manual MS-ACE-02 v0.2 (Borrador para validación) y FT-ACE-001 v0.3. Material de capacitación; no sustituye al manual.
1
Notes: CÓMO EXPLICARLA: Objetivo del curso: Un candado, una persona, una llave: nadie mete el cuerpo hasta probar todas las energías en cero. Principio rector: Un candado, una persona, una llave. Prueba energía cero antes de tocar. PUNTOS A CERRAR: Presentar a los participantes, el objetivo y la ruta de certificación (teoría → OJT → evaluación práctica). [POR CONFIRMAR] Clase del detector de AT y calibre de tierras con el diagrama unifilar y C-12 · Calzas y pasadores según OEM; temperatura de contacto ≤ 50 °C (supuesto) · Límite < 2 × fondo de Cs-137 con el ESR; frecuencia de VCC de LOTO

## Slide 2
01 · OBJETIVOS DE APRENDIZAJE
Al terminar, bloqueas y pruebas cero sin atajos
Fuente: manual MS-ACE-02 v0.2 (Borrador para validación) y FT-ACE-001 v0.3. Material de capacitación; no sustituye al manual.
2
Identificar todas las energías
Eléctrica, hidráulica, neumática, agua, gases, gravedad, térmica y radiación, con la lista de puntos del equipo.
Aislar, bloquear y etiquetar
Candado de equipo y tarjeta en cada punto; llaves a la caja grupal; un candado personal por trabajador.
Probar energía cero
Intento de arranque, 0 V vivo–muerto–vivo, 0 bar, multigás en rango y Cs-137 < 2 × fondo.
Distinguir llave cautiva de LOTO
Llave cautiva solo para acceso de rutina listado; toda intervención en el equipo exige LOTO completo.
POR QUÉ IMPORTA
Un transformador de 140 MVA, brazos de electrodo, acumuladores hidráulicos, agua a presión y gases pueden liberar su energía sin aviso. Si alguien tiene el cuerpo dentro del equipo, el resultado es electrocución, aplastamiento, quemadura o asfixia. Solo la prueba de energía cero lo evita.
Un candado, una persona, una llave. Prueba energía cero antes de tocar.
Notes: CÓMO EXPLICARLA: Leer cada objetivo como una conducta observable que se evaluará en campo. PUNTOS A CERRAR: Confirmar que cada participante sabe en qué rol ejecutará el proceso.

## Slide 3
02 · ROLES Y RESPONSABILIDADES
Solo S-20 opera alta tensión; cada quien su candado
Fuente: manual MS-ACE-02 v0.2 (Borrador para validación) y FT-ACE-001 v0.3. Material de capacitación; no sustituye al manual.
3
Rol | Qué hace en el bloqueo | RACI
C-16 Especialista de Seguridad | Dueño; audita bloqueos (VCC); aprueba métodos alternos | A
C-04 Jefe de Turno | Autoriza la liberación a mantenimiento; custodia la caja grupal | R
C-05 / C-06 Supervisores | Entregan el equipo vacío, frío y estacionado | R
C-11 / C-12 Mantenimiento | Emiten el permiso; identifican energías con la lista de puntos | R
S-20 Electricista de Acería | Único que opera interruptores de media y alta tensión y aplica tierras | R
S-22 Técnico Hidráulico | Descarga acumuladores y verifica 0 bar | R
S-19, S-21, S-23 a S-25, contratistas | Colocan su candado personal; verifican energía cero antes de tocar | R
C-16 como ESR | Cierra el obturador de Cs-137, pone su candado y mide < 2 × fondo | R
Notes: CÓMO EXPLICARLA: R = ejecuta · A = dueño y responsable final · C = consultado · I = informado. PUNTOS A CERRAR: Cada participante identifica su renglón y a quién escala.

## Slide 4
03 · EL PROCESO
Nadie trabaja antes de la prueba de energía cero
Fuente: manual MS-ACE-02 v0.2 (Borrador para validación) y FT-ACE-001 v0.3. Material de capacitación; no sustituye al manual.
4
Preparar
Permiso + lista de puntos del equipo
Avisar y parar
Horno vacío y a nivel; máquina vacía
Aislar
Interruptor, válvulas, pasadores, obturador
Bloquear
Candado de equipo + tarjeta; caja grupal
Candado personal
Uno por trabajador, antes de entrar
Liberar residual
0 bar, calzas, drenar, purgar, ≤ 50 °C
Energía cero
Arranque, 0 V, 0 bar, gas, radiación
Trabajar
Repetir prueba si > 2 h o cambia alcance
Retiro ordenado
Contar personal; agua, hidráulica, eléctrica
PRINCIPIO DEL PROCESO
Si la prueba de energía cero falla, se regresa a aislar: nunca se trabaja buscando la energía con el cuerpo.
Un candado, una persona, una llave. Prueba energía cero antes de tocar.
Notes: CÓMO EXPLICARLA: Recorrer el flujo de izquierda a derecha; señalar las compuertas de decisión. PUNTOS A CERRAR: Qué pasa si una condición previa no se cumple: no se avanza.

## Slide 5
03 · EL PROCESO
Cada punto de bloqueo está numerado en campo
Fuente: manual MS-ACE-02 v0.2 (Borrador para validación) y FT-ACE-001 v0.3. Material de capacitación; no sustituye al manual. Figura: ms-loto-puntos-eaf.svg.
5
LECTURA
Interruptor de AT, transformador, hidráulica, agua, gases y banda de DRI tienen su punto.
El pasador de basculamiento y la calza de columna bloquean la gravedad.
O₂ y gas natural se aíslan con doble bloqueo y venteo; brida ciega si hay ingreso.
Notes: CÓMO EXPLICARLA: Usar la figura para ubicar cada componente en planta. PUNTOS A CERRAR: Pedir a un participante que explique la figura con sus palabras.

## Slide 6
03 · EL PROCESO
En CC el agua de molde se cierra solo con máquina vacía
Fuente: manual MS-ACE-02 v0.2 (Borrador para validación) y FT-ACE-001 v0.3. Material de capacitación; no sustituye al manual. Figura: ms-loto-puntos-cc.svg.
6
LECTURA
Agua de molde: cerrar solo sin acero líquido; bloquear bombas y torre de emergencia.
La barra falsa se estaciona con pasador; segmentos y extractores con HPU bloqueada.
Cs-137 de CC2: obturador cerrado con candado del ESR y lectura < 2 × fondo.
Notes: CÓMO EXPLICARLA: Usar la figura para ubicar cada componente en planta. PUNTOS A CERRAR: Pedir a un participante que explique la figura con sus palabras.

## Slide 7
04 · EQUIPOS Y MAQUINARIA
Candado personal, tierras y pasadores: sin préstamo
Fuente: manual MS-ACE-02 v0.2 (Borrador para validación) y FT-ACE-001 v0.3. Material de capacitación; no sustituye al manual.
7
Equipo | Función | Especificación clave | Verificar antes
Candado personal | Identifica a cada trabajador | Rojo, llave única, foto y nombre | Uno por persona; nunca prestado
Candado de equipo y caja grupal | Bloquean puntos; guardan llaves | Caja para ≥ 20 candados personales | Numerados según la lista
Tarjeta NO OPERAR | Informa quién, por qué y cuándo | Nombre, fecha, radio | Una por candado
Detector de AT y multímetro | Prueba de ausencia de tensión | Multímetro CAT III 1,000 V / CAT IV 600 V | Vivo–muerto–vivo
Tierras temporales | Contra reenergización e inducción | Según corriente de falla [Validar con C-12] | Inspección y registro
Calzas, pasadores, bridas ciegas | Bloqueo de gravedad y de gases | Diseño OEM [Validar con OEM] | Pintados en rojo; numeradas
Multigás y medidor de radiación | Atmósfera y obturador de Cs-137 | O₂, CO, LEL; μSv/h | Bump test diario; calibración
Notes: CÓMO EXPLICARLA: La columna resaltada es lo que se verifica ANTES de operar. PUNTOS A CERRAR: Equipo que no pasa la verificación = no se opera; se reporta. [POR CONFIRMAR] Especificaciones marcadas en la tabla

## Slide 8
05 · PARÁMETROS DE OPERACIÓN
Cero volts, cero bar y cero movimiento, sin excepción
Fuente: manual MS-ACE-02 v0.2 (Borrador para validación) y FT-ACE-001 v0.3. Material de capacitación; no sustituye al manual.
8
Parámetro | Objetivo | Límite | Acción
Tensión en el punto | 0 V | Cualquier lectura > 0 | No tocar; C-12 revisa
Hidráulica y acumuladores | 0 bar | > 0 bar | Descargar de nuevo
Agua de panel o molde | 0 bar | > 0 bar o flujo en dren | Revisar; doble bloqueo
O₂ / gas natural / argón | 0 bar en venteo | > 0 bar | Revisar doble bloqueo
Atmósfera de entrada | O₂ 19.5–23.5 % | CO ≥ 25 ppm o ≥ 10 % LEL | Salir; no ingresar
Evacuación del sector | — | CO ≥ 200 ppm o ≥ 20 % LEL | Evacuar el sector
Superficie de trabajo | ≤ 40 °C | > 50 °C [Supuesto] | Esperar enfriamiento
Cs-137 con obturador cerrado | Fondo 0.1–0.3 μSv/h | ≥ 2 × fondo | Alejarse ≥ 3 m; ESR
POR CONFIRMAR Trabajo en caliente: 0 % LEL detectable (≤ 1 % de lectura del equipo). Horno a 0° con pasador. Límites de radiación [Validar con ESR].
Notes: CÓMO EXPLICARLA: Leer cada renglón: objetivo, rango normal, alarma y la acción (columna resaltada). PUNTOS A CERRAR: Ejercicio: dar un valor fuera de rango y pedir la acción correcta. [POR CONFIRMAR] Trabajo en caliente: 0 % LEL detectable (≤ 1 % de lectura del equipo). Horno a 0° con pasador. Límites de radiación [Validar con ESR].

## Slide 9
06 · SEGURIDAD
Energía que regresa: electrocución y aplastamiento
Fuente: manual MS-ACE-02 v0.2 (Borrador para validación) y FT-ACE-001 v0.3. Material de capacitación; no sustituye al manual. Serie MS-ACE.
9
★ Aislamiento eléctrico por S-20
Interruptor extraído y bloqueado, seccionador abierto y tierras en AT. Prueba vivo–muerto–vivo con registro.
★ Gravedad y acumuladores en cero
Acumuladores a 0 bar; calzas en brazos y columnas; pasador de basculamiento y de barra falsa.
★ Fluidos con doble bloqueo
Agua, O₂, gas natural y argón con doble bloqueo y venteo; brida ciega si hay ingreso; manómetro 0 bar.
★ Agua de molde con acero: prohibido
Nunca cerrar el agua de molde con acero líquido o hebra sin solidificar. C-06 confirma máquina vacía.
EPP OBLIGATORIO
EPP básico de nave: casco, lentes y botas metatarsales
Ropa FR o algodón, guantes y protección auditiva
S-20: EPP para arco según estudio [Validar con C-12]
Detector multigás si hay ingreso (MS-ACE-05)
Notes: CÓMO EXPLICARLA: Los controles con ★ son críticos: si fallan puede haber una fatalidad. Se evalúan en la certificación. PUNTOS A CERRAR: Cualquier persona puede y debe detener el trabajo si un control crítico no está.

## Slide 10
06 · SEGURIDAD
Cada energía del EAF tiene su candado rojo
Fuente: manual MS-ACE-02 v0.2 (Borrador para validación) y FT-ACE-001 v0.3. Material de capacitación; no sustituye al manual. Figura: ms-loto-puntos-eaf.svg.
10
LECTURA
Los números de la figura coinciden con las etiquetas pintadas en campo.
Todas las llaves de los candados de equipo van a la caja grupal.
Cada trabajador pone su candado personal en la caja grupal antes de entrar.
Notes: CÓMO EXPLICARLA: Ubicar en la figura dónde está cada persona durante el proceso. PUNTOS A CERRAR: Distancias y rutas de escape: preguntar a cada participante la suya.

## Slide 11
07 · CALIDAD
El equipo se devuelve probado: agua antes que energía
Fuente: manual MS-ACE-02 v0.2 (Borrador para validación) y FT-ACE-001 v0.3. Material de capacitación; no sustituye al manual.
11
Qué se controla | Criterio | Cómo y cuándo | Si falla
Permiso de trabajo | Lista de puntos, lecturas cero, firmas | Cada bloqueo | No se trabaja
Bitácora de caja grupal | Candados y transferencias de turno | Cada colocación y retiro | Candado sin dueño
Retiro forzado de candado | C-04 + C-16, búsqueda ≥ 30 min | Cada caso, con investigación | Riesgo de reenergizar
Tierras temporales (S-20) | Aplicadas y retiradas | Registro por maniobra | Energización con tierras
Agua restablecida | Caudal y ΔT en rango | Antes de energizar | Panel sobrecalentado
Auditorías VCC de LOTO | ≥ 4 al mes por área [Supuesto] | C-16 | Acción correctiva
Al devolver el equipo se reenergiza en orden: agua, luego hidráulica, luego eléctrica.
Notes: CÓMO EXPLICARLA: Relacionar cada variable con el defecto que causa aguas abajo. PUNTOS A CERRAR: Quién registra cada variable y dónde.

## Slide 12
08 · PASO A PASO
Once pasos; nueve no admiten error (1/2)
Fuente: manual MS-ACE-02 v0.2 (Borrador para validación) y FT-ACE-001 v0.3. Material de capacitación; no sustituye al manual. ★ = paso crítico, se evalúa en la certificación.
12
# | Paso | Cómo hacerlo y qué medir | Criterio | Rol
★ 1 | Prepara | Permiso de trabajo y lista de puntos (figura); identifica todas las energías, incluida radiación | Lista completa y firmada | C-11 / C-12
2 | Avisa | Informa a C-04, al púlpito y a los afectados: equipo, hora y duración | Aviso en bitácora | C-11 / C-12
★ 3 | Para el equipo | EAF vacío y a nivel; CC con máquina vacía, sin acero y hebra fuera; olla vacía | Entrega firmada | C-05 / C-06
★ 4 | Aísla la energía eléctrica | En AT: extrae el interruptor, abre el seccionador y aplica tierras; en BT abre el interruptor del MCC | Abierto visible | S-20
★ 5 | Aísla fluidos | Cierra agua; O₂, gas natural, argón y aire con doble bloqueo y venteo; brida ciega si hay ingreso | Válvulas cerradas y rotuladas | S-19 / S-22
★ 6 | Bloquea y etiqueta | Candado de equipo + tarjeta en cada punto; llaves a la caja grupal | Todos los puntos con candado | Emisor
★ 7 | Pon tu candado personal | Cada trabajador pone su candado en la caja grupal antes de entrar | 1 candado por persona | Ejecutores
Notes: CÓMO EXPLICARLA: Leer cada paso y demostrar en campo o simulador los pasos ★ (renglones resaltados). PUNTOS A CERRAR: Los pasos ★ no se omiten ni se cambian de orden.

## Slide 13
08 · PASO A PASO
Once pasos; nueve no admiten error (2/2)
Fuente: manual MS-ACE-02 v0.2 (Borrador para validación) y FT-ACE-001 v0.3. Material de capacitación; no sustituye al manual. ★ = paso crítico, se evalúa en la certificación.
13
# | Paso | Cómo hacerlo y qué medir | Criterio | Rol
★ 8 | Libera energía residual | Acumuladores a 0 bar; calzas y pasadores; drena agua; purga gases; enfría a ≤ 50 °C | 0 bar; calzas puestas | S-22, S-19
★ 9 | Prueba energía cero | Arranque desde HMI y local sin movimiento; 0 V vivo–muerto–vivo; 0 bar; multigás; Cs-137 < 2 × fondo | Todo en cero y anotado | S-20, ejecutor
10 | Trabaja | Si se interrumpe > 2 h o cambia el alcance, repite la prueba del paso 9 | Sin cambio de condición | Ejecutores
★ 11 | Retira ordenadamente | Herramientas y calzas fuera; cuenta al personal; cada quien quita su candado; agua, hidráulica, eléctrica | Personal completo fuera | Emisor + C-05
Notes: CÓMO EXPLICARLA: Leer cada paso y demostrar en campo o simulador los pasos ★ (renglones resaltados). PUNTOS A CERRAR: Los pasos ★ no se omiten ni se cambian de orden.

## Slide 14
09 · CONDICIONES ANORMALES
Si algo se mueve en la prueba, nadie trabaja
Fuente: manual MS-ACE-02 v0.2 (Borrador para validación) y FT-ACE-001 v0.3. Material de capacitación; no sustituye al manual. Serie MS-ACE-09 para emergencias.
14
Síntoma | Acción inmediata | Avisar a
El equipo se mueve en la prueba | Detén todo; revisa la lista de puntos; no trabajes | C-12, C-16
Presión que no baja a 0 bar | Descarga de nuevo; si persiste, aísla aguas arriba | S-22, C-11
Tensión inducida en AT | Aplica tierras en ambos lados del trabajo | S-20, C-12
Candado de alguien que no aparece | Procedimiento de retiro forzado: localizar, verificar, registrar | C-04, C-16
Multigás en alarma | Sal; ventila; aislamiento positivo con brida ciega | C-16
Radiación > 2 × fondo | Aléjate ≥ 3 m [Supuesto]; delimita; llama al ESR | ESR, C-16
Cerrar agua de molde con acero | Prohibido. Escala | C-04, C-03
Notes: CÓMO EXPLICARLA: Practicar cada renglón como simulacro de mesa: síntoma → acción → a quién avisar. PUNTOS A CERRAR: Nadie improvisa: si no está aquí, se detiene y se escala al supervisor.

## Slide 15
10 · COMPETENCIA Y CERTIFICACIÓN
Certificación nivel U: demostrar, no asistir
Fuente: manual MS-ACE-02 v0.2 (Borrador para validación) y FT-ACE-001 v0.3. Material de capacitación; no sustituye al manual. TD-P07. ILUO: I Introducción · L Práctica supervisada · U Ejecución autónoma · O Dominio e instrucción.
15
I
Introducción y Conocimiento
L
Aprendizaje y Práctica Supervisada
U
Ejecución Autónoma y Habilitada
O
Dominio, Optimización e Instrucción
Rol | ILUO | Teoría | OJT supervisado | Vigencia
S-19, S-21 a S-26 (ejecutores) | U | 8 h | 5 bloqueos | 24 meses
S-20 Electricista | O | 8 h + 16 h | 10 maniobras de AT | 12 meses
S-01, S-12 | U | 4 h | 3 entregas de equipo | 24 meses
S-02, S-03, S-06, S-07 (llave cautiva) | L | 2 h | 3 accesos | 24 meses
C-04, C-05, C-06, C-11, C-12 | O | 12 h | 10 permisos con tutor | 24 meses
Contratistas | U | 8 h (TD-P08) | 2 bloqueos | 12 meses
PASOS ★ QUE SE EVALÚAN
Identifica todas las energías del equipo con la lista de puntos (figura 1 o 2)
Aísla fluidos con doble bloqueo y venteo, y brida ciega si hay ingreso
Coloca su propio candado personal y nunca usa el de otro
Descarga acumuladores y coloca calzas y pasadores antes de entrar
Hace la prueba de energía cero completa (incluido Cs-137 < 2 × fondo) y la anota
Retira en orden y reenergiza agua, luego hidráulica, luego eléctrica
Notes: CÓMO EXPLICARLA: Nivel requerido: U (Ejecución Autónoma y Habilitada). La evaluación es práctica, ante evaluador certificado, sobre los pasos ★. PUNTOS A CERRAR: Quien no demuestra todos los pasos ★ queda "aún no competente" y repite OJT dirigido.

## Slide 16
10 · COMPETENCIA Y CERTIFICACIÓN
De la teoría a la certificación en seis pasos
Fuente: manual MS-ACE-02 v0.2 (Borrador para validación) y FT-ACE-001 v0.3. Material de capacitación; no sustituye al manual. Registro de competencia en IMaS; constancia DC-3/SIRCE (obligación STPS).
16
1
Teoría
8 h
2
Autoevaluación
≥ 80 %
3
OJT supervisado
5 bloqueos
4
Evaluación práctica ★
100 % pasos ★
5
Registro IMaS y DC-3/SIRCE
≤ 10 días hábiles
6
Recertificación
24 meses
REGLAS DE LA CERTIFICACIÓN
La certificación vale solo para el proceso y el rol evaluados; se suspende tras un incidente grave hasta reevaluar.
El trabajador con experiencia puede solicitar la evaluación directa como examen de suficiencia (LFT art. 153-U).
Sin certificación vigente no se ejecuta la tarea crítica: el permiso de trabajo lo bloquea.
Notes: CÓMO EXPLICARLA: Explicar la ruta completa y los tiempos. PUNTOS A CERRAR: Aclarar que la evaluación no es sanción: es la evidencia de que la persona puede trabajar segura.

## Slide 17
10 · AUTOEVALUACIÓN
Autoevaluación: cinco preguntas antes del OJT
Fuente: manual MS-ACE-02 v0.2 (Borrador para validación) y FT-ACE-001 v0.3. Material de capacitación; no sustituye al manual. Respuestas en las notas del orador.
17
PREGUNTA 1
¿Cuántos candados personales pone cada trabajador en la caja grupal?
a) Uno propio
b) Uno por cuadrilla
c) Ninguno si hay candado de equipo
PREGUNTA 2
¿Quién opera interruptores de media y alta tensión y aplica tierras?
a) El supervisor
b) S-20 Electricista
c) Cualquier ejecutor
PREGUNTA 3
En la prueba de arranque el equipo se mueve. ¿Qué haces?
a) Trabajo con cuidado
b) Detengo todo y reviso los puntos
c) Pongo otro candado
PREGUNTA 4
Vas a cambiar un componente en la plataforma de bóveda. ¿Basta la llave cautiva?
a) Sí, siempre
b) No, se requiere LOTO completo
c) Solo si hay supervisor
PREGUNTA 5
¿En qué orden se reenergiza el equipo al retirar el LOTO?
a) Eléctrica, hidráulica, agua
b) Agua, hidráulica, eléctrica
c) Todo a la vez
CRITERIO
Mínimo 4 de 5 correctas
Con 4 o más pasas al OJT supervisado. Con menos, repasa el manual con tu instructor y repite la autoevaluación.
Notes: RESPUESTAS: 1) a) Uno propio — Un candado, una persona, una llave. Nunca se presta ni se usa el de otro. 2) b) S-20 Electricista — Solo S-20, con prueba vivo–muerto–vivo (NOM-029). 3) b) Detengo todo y reviso los puntos — Hay un punto omitido o puenteado: nadie trabaja hasta encontrar la energía no aislada. 4) b) No, se requiere LOTO completo — La llave cautiva es solo para acceso de rutina listado. Toda intervención exige LOTO completo. 5) b) Agua, hidráulica, eléctrica — Primero agua con caudales normales, luego hidráulica, al final eléctrica. CÓMO EXPLICARLA: dar 5 minutos; revisar en grupo. PUNTOS A CERRAR: mínimo 4 de 5 correctas para pasar a OJT.

## Slide 18
11 · CIERRE
Reglas del bloqueo que no se negocian
Siguiente paso: OJT supervisado y evaluación práctica (TD-P07); registro en IMaS y DC-3/SIRCE. Validación: visto bueno técnica, seguridad, laboral, diseño instruccional.
18
1
Un candado, una persona, una llave
Tu candado en la caja grupal antes de entrar; nunca prestado.
2
Sin energía cero no se toca
0 V, 0 bar, calzas y pasadores puestos, anotado en el permiso.
3
Llave cautiva no es LOTO
Solo acceso de rutina listado; para intervenir el equipo, LOTO completo.
4
Agua de molde con acero: nunca
No se cierra el agua de molde con acero líquido en la máquina.
Notes: CÓMO EXPLICARLA: Cerrar con las reglas que no se negocian; cada participante repite la regla más importante para su rol. PUNTOS A CERRAR: Agendar OJT con el supervisor y el evaluador. [POR CONFIRMAR] Clase del detector de AT y calibre de tierras con el diagrama unifilar y C-12 · Calzas y pasadores según OEM; temperatura de contacto ≤ 50 °C (supuesto) · Límite < 2 × fondo de Cs-137 con el ESR; frecuencia de VCC de LOTO