## Slide 1
CAPACITACIÓN TÉCNICA · SEGURIDAD · MS-ACE-04
Izaje y cargas suspendidas
Nadie bajo una carga suspendida: doble freno probado, límites probados, un solo señalero y ruta despejada
24 h
teoría S-09 + ≥ 16 h simulador
120 h
OJT · 50 traslados de olla llena
9
pasos críticos ★
12
meses de vigencia (grúas)
1
Inspección previa
2
Límites y frenos
3
Plan y ruta libre
4
Prueba 200–300 mm
5
Traslado bajo
6
Depósito y registro
Para: S-09 · S-04 · S-05 · S-03 · S-08 · S-13 · S-14 · S-15 · S-17 · S-19 · S-20 · C-04 · C-05 · C-06
Fuente: manual MS-ACE-04 v0.2 (Borrador para validación) y FT-ACE-001 v0.3. Material de capacitación; no sustituye al manual.
1
Notes: CÓMO EXPLICARLA: Objetivo del curso: Nadie bajo una carga suspendida: doble freno probado, límites probados, un solo señalero y ruta despejada. Principio rector: Nadie bajo una carga suspendida. Nunca. PUNTOS A CERRAR: Presentar a los participantes, el objetivo y la ruta de certificación (teoría → OJT → evaluación práctica). [POR CONFIRMAR] Si la capacidad de 250 t incluye la traviesa y el peso real de olla llena (OEM) · Viento límite, tiro lateral y velocidad con olla llena (supuestos / OEM) · Teoría de S-09 (24 h): este plan es la sesión 1 de 3 de 8 h; umbral de izaje crítico con C-16

## Slide 2
01 · OBJETIVOS DE APRENDIZAJE
Al terminar, izas sin nadie bajo la carga
Fuente: manual MS-ACE-04 v0.2 (Borrador para validación) y FT-ACE-001 v0.3. Material de capacitación; no sustituye al manual.
2
Inspeccionar y probar la grúa
Ganchos, cable, bocina y mandos; límite superior y redundante; cada freno por separado, cada turno.
Planear la maniobra
Peso ≤ capacidad, accesorios con WLL marcado, ruta, punto de depósito y un solo señalero identificado.
Levantar a prueba y trasladar
200–300 mm y 10 s sin deslizamiento; altura mínima con ≥ 1 m de holgura; nadie en ± 5 m.
Depositar y responder
Asiento confirmado por el señalero; ante freno que desliza, falla de energía o persona en la ruta, detener.
POR QUÉ IMPORTA
Una olla con 150 t de acero a 1,630 °C, una canasta de 55–70 t de chatarra o un segmento de colada matan si caen o se balancean. No hay EPP que proteja a quien está debajo: la única defensa es que nadie esté bajo la carga y que la grúa esté probada.
Nadie bajo una carga suspendida. Nunca.
Notes: CÓMO EXPLICARLA: Leer cada objetivo como una conducta observable que se evaluará en campo. PUNTOS A CERRAR: Confirmar que cada participante sabe en qué rol ejecutará el proceso.

## Slide 3
02 · ROLES Y RESPONSABILIDADES
Un operador y un solo señalero mandan la maniobra
Fuente: manual MS-ACE-04 v0.2 (Borrador para validación) y FT-ACE-001 v0.3. Material de capacitación; no sustituye al manual.
3
Rol | Qué hace en el izaje | RACI
C-16 Especialista de Seguridad | Dueño del estándar; audita (VCC); autoriza maniobras especiales | A
C-04 Jefe de Turno | Autoriza izajes críticos (> 75 % de capacidad o sobre áreas ocupadas) | R
S-09 Grúa de Colada | Inspección previa, prueba de frenos y límites, traslado de ollas | R
S-04 Grúa de Carga | Canastas, bóveda y electrodos | R
S-05 Operador de Patio | Electroimán y carga de canastas | R
S-13 y maniobristas certificados | Señalero único; enganche en su área (S-03, S-08, S-14, S-15) | R
C-11 / S-19 / S-20 Mantenimiento | Inspección periódica de frenos, cables, ganchos y límites | R
C-05 / C-06 Supervisores | Verifican ruta y zona bajo la carga despejadas | R
Notes: CÓMO EXPLICARLA: R = ejecuta · A = dueño y responsable final · C = consultado · I = informado. PUNTOS A CERRAR: Cada participante identifica su renglón y a quién escala.

## Slide 4
03 · EL PROCESO
La carga no viaja sin frenos, límites y ruta probados
Fuente: manual MS-ACE-04 v0.2 (Borrador para validación) y FT-ACE-001 v0.3. Material de capacitación; no sustituye al manual.
4
Inspeccionar
Ganchos, cable, bocina, radio, mandos
Probar límites
Superior, redundante e inferior
Probar frenos
Cada freno por separado [OEM]
Planear
Peso, accesorios, ruta, señalero
Despejar ruta
Nadie bajo la ruta ni en ± 5 m
Enganchar
Ambos muñones asentados
Levantar a prueba
200–300 mm, detener 10 s
Trasladar
≥ 1 m de holgura, lento, bocina
Depositar
Lento en 500 mm; señalero único
PRINCIPIO DEL PROCESO
Si una prueba falla, la grúa queda fuera de servicio con tarjeta y aviso a C-11: no se improvisa.
Nadie bajo una carga suspendida. Nunca.
Notes: CÓMO EXPLICARLA: Recorrer el flujo de izquierda a derecha; señalar las compuertas de decisión. PUNTOS A CERRAR: Qué pasa si una condición previa no se cumple: no se avanza.

## Slide 5
03 · EL PROCESO
La ruta de la olla llena es zona roja ± 5 m
Fuente: manual MS-ACE-04 v0.2 (Borrador para validación) y FT-ACE-001 v0.3. Material de capacitación; no sustituye al manual. Figura: ms-zonas-exclusion-nave.svg.
5
LECTURA
La ruta de olla llena es roja ± 5 m y amarilla ± 15 m de su proyección.
La grúa no pasa sobre púlpitos, refugios ni personas.
Bajo el electroimán y en la carga de canasta nadie está bajo la carga.
Notes: CÓMO EXPLICARLA: Usar la figura para ubicar cada componente en planta. PUNTOS A CERRAR: Pedir a un participante que explique la figura con sus palabras.

## Slide 6
03 · EL PROCESO
Gancho, frenos y cable se inspeccionan cada turno
Fuente: manual MS-ACE-04 v0.2 (Borrador para validación) y FT-ACE-001 v0.3. Material de capacitación; no sustituye al manual. Figura: mm-gancho-grua-inspeccion.svg.
6
LECTURA
Gancho: fisura o apertura de garganta > 5 %: retirar.
Frenos dobles en la elevación principal de la grúa de colada.
Cable de colada: 6 alambres rotos en un paso, 3 en un torón o Ø −5 %: retirar (MM-GR-01).
Notes: CÓMO EXPLICARLA: Usar la figura para ubicar cada componente en planta. PUNTOS A CERRAR: Pedir a un participante que explique la figura con sus palabras.

## Slide 7
04 · EQUIPOS Y MAQUINARIA
Doble freno y límite redundante: sin ellos no se iza
Fuente: manual MS-ACE-04 v0.2 (Borrador para validación) y FT-ACE-001 v0.3. Material de capacitación; no sustituye al manual.
7
Equipo | Función | Especificación clave | Verificar antes
Grúas de colada (2) | Ollas llenas de acero | 250/63 t; doble freno; límites redundantes | Frenos y límites cada turno
Grúas de carga y de CC | Canastas, bóveda, distribuidores | 120/40 t · CC: 2×50, 2×45 y 1×25 t | Inspección previa por turno
Gancho de olla | Toma los muñones de la olla | Sin fisuras; garganta sin aumento > 5 % | Visual por turno
Cable de elevación | Sostiene la carga | Retiro: 6 rotos en un paso o 3 en torón | Visual por turno; mensual
Límites y limitador de carga | Evitan dos bloques y sobrecarga | Redundantes en grúa de colada | Prueba sin carga
Accesorios de izaje | Enganche de cargas | WLL marcado; código de color vigente | Antes de cada uso
Bocina, luces y radio | Avisan el movimiento | Audible en la nave | Prueba por turno
Notes: CÓMO EXPLICARLA: La columna resaltada es lo que se verifica ANTES de operar. PUNTOS A CERRAR: Equipo que no pasa la verificación = no se opera; se reporta.

## Slide 8
05 · PARÁMETROS DE OPERACIÓN
Peso, holgura y distancia fijan cuándo se detiene
Fuente: manual MS-ACE-04 v0.2 (Borrador para validación) y FT-ACE-001 v0.3. Material de capacitación; no sustituye al manual.
8
Parámetro | Normal | Límite | Acción
Olla llena | ≤ 235 t [Supuesto] | > 250 t [Validar OEM] | No izar; C-04 y C-07
Carga vs. capacidad | < 90 % | > 100 % | No izar
Prueba de freno | 200–300 mm × 10 s | Cualquier deslizamiento | Bajar; fuera de servicio
Holgura sobre obstáculo | 1.0–2.0 m | < 0.5 m o > 3 m | Ajustar altura
Personas a la carga | > 15 m | < 5 m (zona roja) | Detener el traslado
Viento en patio | < 40 km/h [Supuesto] | ≥ 50 km/h [Validar OEM] | Suspender maniobras
Tiro lateral del gancho | ≤ 2° [Supuesto] | > 5° | No tirar en diagonal
Izaje crítico | Permiso de C-04 | > 75 % de capacidad | Plan de izaje escrito
POR CONFIRMAR Si los 250 t incluyen la traviesa (≈ 15–25 t [Supuesto]), el límite de olla llena baja [Validar con OEM]. Olla llena: velocidad lenta.
Notes: CÓMO EXPLICARLA: Leer cada renglón: objetivo, rango normal, alarma y la acción (columna resaltada). PUNTOS A CERRAR: Ejercicio: dar un valor fuera de rango y pedir la acción correcta. [POR CONFIRMAR] Si los 250 t incluyen la traviesa (≈ 15–25 t [Supuesto]), el límite de olla llena baja [Validar con OEM]. Olla llena: velocidad lenta.

## Slide 9
06 · SEGURIDAD
Caída de olla y persona bajo carga: riesgos que matan
Fuente: manual MS-ACE-04 v0.2 (Borrador para validación) y FT-ACE-001 v0.3. Material de capacitación; no sustituye al manual. Serie MS-ACE.
9
★ Doble freno probado
Frenos independientes en la elevación principal; prueba por turno y con la primera carga; mantenimiento MM-GR-01.
★ Límite superior redundante
Evita los dos bloques y la rotura de cable. Si el límite no actúa, la grúa queda fuera de servicio.
★ Nadie bajo la carga ni en la ruta
Zona roja ± 5 m de la ruta; bocina continua; CCTV; el traslado se detiene si alguien entra.
★ Enganche verificado por señalero
Ambos ganchos asentados en los muñones, confirmado con la mano y por radio; un solo señalero por maniobra.
EPP OBLIGATORIO
Operador: casco, lentes, protección auditiva
Ropa FR o algodón; cabina con aire y filtro
Señalero: chaleco o brazalete visible y radio
En zona de ollas: EPP de zona amarilla o roja
Notes: CÓMO EXPLICARLA: Los controles con ★ son críticos: si fallan puede haber una fatalidad. Se evalúan en la certificación. PUNTOS A CERRAR: Cualquier persona puede y debe detener el trabajo si un control crítico no está.

## Slide 10
07 · CALIDAD
Un traslado bien hecho también cuida el acero
Fuente: manual MS-ACE-04 v0.2 (Borrador para validación) y FT-ACE-001 v0.3. Material de capacitación; no sustituye al manual.
10
Qué se controla | Criterio | Cómo y cuándo | Si falla
Inspección previa y frenos | Lista sin hallazgos críticos | Por turno y por grúa | Grúa fuera de servicio
Bitácora de fallas | Retiros de servicio registrados | Cada falla | Falla repetida sin causa
Plan de izaje crítico | Firmado por C-04 | Cada izaje crítico | Izaje sin plan
END de ganchos y muñones | Sin fisuras | Según MM-GR-01 | Riesgo de caída
Accesorios | Código de color vigente | Antes de cada uso | Accesorio fuera de uso
Posición de olla en torreta | Centrada; tubo alineado | Señalero + CCTV | Reoxidación; inclusiones
Un traslado lento pero sin esperas cuida la temperatura del acero y evita el cierre de buza.
Notes: CÓMO EXPLICARLA: Relacionar cada variable con el defecto que causa aguas abajo. PUNTOS A CERRAR: Quién registra cada variable y dónde.

## Slide 11
08 · PASO A PASO
Once pasos; nueve no admiten error (1/2)
Fuente: manual MS-ACE-04 v0.2 (Borrador para validación) y FT-ACE-001 v0.3. Material de capacitación; no sustituye al manual. ★ = paso crítico, se evalúa en la certificación.
11
# | Paso | Cómo hacerlo y qué medir | Criterio | Rol
★ 1 | Inspecciona la grúa | Ganchos (fisuras, pestillo, apertura), cable, bocina, luces, radio, fugas de aceite y mandos | Lista firmada sin críticos | S-09 / S-04
★ 2 | Prueba límites sin carga | Sube lento hasta que actúe el límite superior; repite con el redundante; prueba el inferior | Ambos detienen el gancho | S-09
★ 3 | Prueba frenos | Cada freno por separado según OEM; con la primera carga, prueba con carga (paso 7) | Retiene sin deslizar | S-09
★ 4 | Planea la maniobra | Peso en báscula, accesorios y su capacidad, ruta, punto de depósito y señalero | Peso ≤ capacidad | S-09, señalero
★ 5 | Despeja la ruta | CCTV y visual: nadie bajo la ruta ni en ± 5 m; activa la bocina | Ruta despejada | S-09, C-05
★ 6 | Engancha | Olla: ambos ganchos en los muñones; el señalero confirma asentado con la mano y por radio | Enganche verificado | Señalero
★ 7 | Levanta a prueba | Eleva 200–300 mm, detén 10 s; verifica que no desliza y que la carga está nivelada | Sin deslizamiento | S-09
Notes: CÓMO EXPLICARLA: Leer cada paso y demostrar en campo o simulador los pasos ★ (renglones resaltados). PUNTOS A CERRAR: Los pasos ★ no se omiten ni se cambian de orden.

## Slide 12
08 · PASO A PASO
Once pasos; nueve no admiten error (2/2)
Fuente: manual MS-ACE-04 v0.2 (Borrador para validación) y FT-ACE-001 v0.3. Material de capacitación; no sustituye al manual. ★ = paso crítico, se evalúa en la certificación.
12
# | Paso | Cómo hacerlo y qué medir | Criterio | Rol
★ 8 | Traslada | Altura mínima con ≥ 1 m sobre el obstáculo más alto; lento; bocina; sin pasar sobre personas | Sin balanceo ni personas | S-09
★ 9 | Deposita | Baja lento los últimos 500 mm; señalero único guía; verifica asiento en torreta o carro | Carga asentada y estable | S-09, señalero
10 | Desengancha | Solo cuando el señalero confirma asiento; retira ganchos sin arrastrar | Gancho libre | S-09
11 | Estaciona y registra | Gancho arriba; grúa fuera de la ruta de ollas; registra hallazgos | Registro completo | S-09
Notes: CÓMO EXPLICARLA: Leer cada paso y demostrar en campo o simulador los pasos ★ (renglones resaltados). PUNTOS A CERRAR: Los pasos ★ no se omiten ni se cambian de orden.

## Slide 13
09 · CONDICIONES ANORMALES
Si el freno desliza o alguien cruza: detén y baja
Fuente: manual MS-ACE-04 v0.2 (Borrador para validación) y FT-ACE-001 v0.3. Material de capacitación; no sustituye al manual. Serie MS-ACE-09 para emergencias.
13
Síntoma | Acción inmediata | Avisar a
Freno desliza en la prueba | Baja la carga en posición segura; grúa fuera de servicio | C-11, C-04
Falla de energía con olla arriba | Frenos por falla segura; evacúa bajo la olla; no bajes sin OEM | C-04, C-12
Fuga o punto rojo en traslado | Olla a la fosa de emergencia por la ruta más corta, sin pasar sobre nadie | C-04
Persona entra a la ruta | Detén el traslado; bocina; espera | C-05 / C-06
Límite superior no actúa | Grúa fuera de servicio | C-11
Ruido anormal en carro o tambor | Detén; baja la carga; inspección | C-11
Balanceo excesivo de la olla | Detén el traslado hasta estabilizar | C-05 / C-06
Notes: CÓMO EXPLICARLA: Practicar cada renglón como simulacro de mesa: síntoma → acción → a quién avisar. PUNTOS A CERRAR: Nadie improvisa: si no está aquí, se detiene y se escala al supervisor.

## Slide 14
10 · COMPETENCIA Y CERTIFICACIÓN
Certificación nivel O para grúa de colada
Fuente: manual MS-ACE-04 v0.2 (Borrador para validación) y FT-ACE-001 v0.3. Material de capacitación; no sustituye al manual. TD-P07. ILUO: I Introducción · L Práctica supervisada · U Ejecución autónoma · O Dominio e instrucción.
14
I
Introducción y Conocimiento
L
Aprendizaje y Práctica Supervisada
U
Ejecución Autónoma y Habilitada
O
Dominio, Optimización e Instrucción
Rol | ILUO | Teoría | OJT supervisado | Vigencia
S-09 Grúa de Colada | O | 24 h + 16 h simulador | 120 h + 50 traslados | 12 meses
S-04 Grúa de Carga | O | 24 h + 12 h simulador | 80 h + 40 canastas | 12 meses
Grúa de CC y producto | O | 24 h + 8 h simulador | 40 h + 30 maniobras | 12 meses
S-05 Patio (electroimán) | U | 16 h | 40 h | 12 meses
Señaleros y maniobristas | U | 16 h | 20 maniobras | 12 meses
C-04, C-05, C-06 | U | 8 h | 5 planes de izaje | 12 meses
PASOS ★ QUE SE EVALÚAN
Hace la inspección previa completa y retira la grúa si hay hallazgo crítico
Prueba el límite superior, el redundante y los frenos
Confirma peso, accesorios y ruta antes de izar
Hace la prueba de 200–300 mm y 10 s antes de trasladar
Traslada a la altura mínima con ≥ 1 m de holgura y sin personas bajo la ruta
Obedece a un solo señalero, que confirma muñones asentados y asiento, y a cualquier paro
Notes: CÓMO EXPLICARLA: Nivel requerido: O (Dominio, Optimización e Instrucción). La evaluación es práctica, ante evaluador certificado, sobre los pasos ★. PUNTOS A CERRAR: Quien no demuestra todos los pasos ★ queda "aún no competente" y repite OJT dirigido.

## Slide 15
10 · COMPETENCIA Y CERTIFICACIÓN
De la teoría a la certificación en seis pasos
Fuente: manual MS-ACE-04 v0.2 (Borrador para validación) y FT-ACE-001 v0.3. Material de capacitación; no sustituye al manual. Registro de competencia en IMaS; constancia DC-3/SIRCE (obligación STPS).
15
1
Teoría
24 h + 16 h simulador
2
Autoevaluación
≥ 80 %
3
OJT supervisado
120 h + 50 traslados
4
Evaluación práctica ★
100 % pasos ★
5
Registro IMaS y DC-3/SIRCE
≤ 10 días hábiles
6
Recertificación
12 meses
REGLAS DE LA CERTIFICACIÓN
La certificación vale solo para el proceso y el rol evaluados; se suspende tras un incidente grave hasta reevaluar.
El trabajador con experiencia puede solicitar la evaluación directa como examen de suficiencia (LFT art. 153-U).
Sin certificación vigente no se ejecuta la tarea crítica: el permiso de trabajo lo bloquea.
Notes: CÓMO EXPLICARLA: Explicar la ruta completa y los tiempos. PUNTOS A CERRAR: Aclarar que la evaluación no es sanción: es la evidencia de que la persona puede trabajar segura.

## Slide 16
10 · AUTOEVALUACIÓN
Autoevaluación: cinco preguntas antes del OJT
Fuente: manual MS-ACE-04 v0.2 (Borrador para validación) y FT-ACE-001 v0.3. Material de capacitación; no sustituye al manual. Respuestas en las notas del orador.
16
PREGUNTA 1
¿Qué prueba se hace al levantar la carga antes de trasladarla?
a) Subir 1 m y bajar
b) 200–300 mm y detener 10 s
c) Girar el carro
PREGUNTA 2
¿A qué altura viaja la olla llena?
a) Lo más alto posible
b) Mínima con ≥ 1 m de holgura
c) A 5 m del piso
PREGUNTA 3
¿Quién puede dar la señal de paro de emergencia?
a) Solo el señalero
b) Solo C-04
c) Cualquier persona
PREGUNTA 4
El límite superior no detiene el gancho en la prueba. ¿Qué haces?
a) Opero con cuidado
b) Grúa fuera de servicio
c) Uso solo el redundante
PREGUNTA 5
¿Qué distancia de la ruta es zona roja durante el traslado?
a) ± 2 m
b) ± 5 m
c) ± 25 m
CRITERIO
Mínimo 4 de 5 correctas
Con 4 o más pasas al OJT supervisado. Con menos, repasa el manual con tu instructor y repite la autoevaluación.
Notes: RESPUESTAS: 1) b) 200–300 mm y detener 10 s — Se eleva 200–300 mm y se detiene 10 s: sin deslizamiento y con la carga nivelada. 2) b) Mínima con ≥ 1 m de holgura — Altura mínima que libre el obstáculo más alto con ≥ 1 m; nunca innecesariamente alta. 3) c) Cualquier persona — Hay un solo señalero por maniobra, pero cualquiera puede dar la señal de PARO. 4) b) Grúa fuera de servicio — Sin límite probado hay riesgo de dos bloques y caída: fuera de servicio y aviso a C-11. 5) b) ± 5 m — Proyección de la ruta ± 5 m es roja; ± 5–15 m amarilla. Si alguien entra, se detiene. CÓMO EXPLICARLA: dar 5 minutos; revisar en grupo. PUNTOS A CERRAR: mínimo 4 de 5 correctas para pasar a OJT.

## Slide 17
11 · CIERRE
Reglas del izaje que no se negocian
Siguiente paso: OJT supervisado y evaluación práctica (TD-P07); registro en IMaS y DC-3/SIRCE. Validación: visto bueno técnica, seguridad, laboral, diseño instruccional.
17
1
Nadie bajo una carga suspendida
Ni en la ruta de una olla llena: roja ± 5 m, amarilla ± 15 m.
2
Sin frenos y límites probados no se iza
Prueba por turno; si fallan, grúa fuera de servicio.
3
Un solo señalero
Identificado, con radio; el paro lo da cualquiera.
4
Prueba de 200–300 mm antes de viajar
10 s sin deslizamiento y carga nivelada.
Notes: CÓMO EXPLICARLA: Cerrar con las reglas que no se negocian; cada participante repite la regla más importante para su rol. PUNTOS A CERRAR: Agendar OJT con el supervisor y el evaluador. [POR CONFIRMAR] Si la capacidad de 250 t incluye la traviesa y el peso real de olla llena (OEM) · Viento límite, tiro lateral y velocidad con olla llena (supuestos / OEM) · Teoría de S-09 (24 h): este plan es la sesión 1 de 3 de 8 h; umbral de izaje crítico con C-16