## Slide 1
CAPACITACIÓN TÉCNICA · SEGURIDAD · MS-ACE-07
Fuentes radiactivas
Solo el ESR toca el obturador; el camión que suena en el pórtico no se descarga
16 h
teoría POE (NOM-012)
< 2×
fondo para trabajar en el molde
10
pasos críticos ★
12
meses de vigencia
1
Solicitar al ESR
2
Obturador y candado
3
Medir < 2 × fondo
4
LOTO y trabajo
5
Abrir y verificar
6
Pórtico: no descargar
Para: POE (S-21 · S-25) · S-05 · C-17 · S-12 · S-13 · S-14 de CC2 · C-06 · C-11 · C-16 (ESR) · resto del personal (inducción)
Fuente: manual MS-ACE-07 v0.2 (Borrador para validación) y FT-ACE-001 v0.3. Material de capacitación; no sustituye al manual.
1
Notes: CÓMO EXPLICARLA: Objetivo del curso: Solo el ESR toca el obturador; el camión que suena en el pórtico no se descarga. Principio rector: Solo el ESR toca la fuente. El camión que suena en el pórtico no se descarga. PUNTOS A CERRAR: Presentar a los participantes, el objetivo y la ruta de certificación (teoría → OJT → evaluación práctica). [POR CONFIRMAR] Restricción interna ≤ 6 mSv/año y nivel de investigación > 0.5 mSv con el ESR · Umbral del pórtico, velocidad ≤ 8 km/h y prueba diaria (OEM / ESR) · Plazo de notificación a la CNSNS y límites legales del RGSR (Jurídico / SSO) · Teoría POE (16 h): este plan es la sesión 1 de 2 de 8 h

## Slide 2
01 · OBJETIVOS DE APRENDIZAJE
Al terminar, trabajas en CC2 sin dosis innecesaria
Fuente: manual MS-ACE-07 v0.2 (Borrador para validación) y FT-ACE-001 v0.3. Material de capacitación; no sustituye al manual.
2
Aplicar tiempo, distancia y blindaje
Al doble de distancia, ¼ de la dosis. El contenedor de plomo y el obturador son el blindaje.
Preparar el trabajo en el molde
Punto 7 (Cs-137) en el permiso; el ESR cierra, pone candado y mide < 2 × fondo; luego LOTO del resto.
Responder a la alarma del pórtico
No descargar; segunda pasada a ≤ 8 km/h; si confirma, aislar el camión, perímetro de 10 m y aviso en ≤ 5 min.
Usar el dosímetro
El POE lo porta a la altura del pecho, por fuera de la ropa y por dentro del aluminizado.
POR QUÉ IMPORTA
La Acería tiene dos riesgos radiológicos: las fuentes de Cs-137 de las 6 líneas de CC2 y las fuentes huérfanas que llegan escondidas en la chatarra. Si una fuente se funde, contamina el acero, el polvo y a las personas: en Ciudad Juárez (1983–84) una fuente de Co-60 terminó en varilla.
Solo el ESR toca la fuente. El camión que suena en el pórtico no se descarga.
Notes: CÓMO EXPLICARLA: Leer cada objetivo como una conducta observable que se evaluará en campo. PUNTOS A CERRAR: Confirmar que cada participante sabe en qué rol ejecutará el proceso.

## Slide 3
02 · ROLES Y RESPONSABILIDADES
El ESR custodia la fuente; nadie más opera el obturador
Fuente: manual MS-ACE-07 v0.2 (Borrador para validación) y FT-ACE-001 v0.3. Material de capacitación; no sustituye al manual.
3
Rol | Qué hace con las fuentes | RACI
C-16 en función de ESR | Custodia fuentes y llaves; dosimetría; reportes a la CNSNS; alarmas | A
C-01 Gerente de Acería | Titular de la licencia ante la CNSNS [Supuesto] | A
C-12 / S-21 Instrumentista (POE) | Mantiene los medidores con obturador cerrado y con el ESR | R
S-25 Taller de moldes (POE) | Cambio de molde de CC2 solo con obturador cerrado y verificado | R
S-12 / S-13 / S-14 de CC2 | Respetan la señalización; no intervienen el molde sin el ESR | R
S-05 / C-17 Patio | Operan el pórtico; detienen y aíslan el camión en alarma | R
C-04 Jefe de Turno | Comandante del incidente en un evento radiológico | R
Notes: CÓMO EXPLICARLA: R = ejecuta · A = dueño y responsable final · C = consultado · I = informado. PUNTOS A CERRAR: Cada participante identifica su renglón y a quién escala.

## Slide 4
03 · EL PROCESO
Obturador cerrado y medido antes de tocar el molde
Fuente: manual MS-ACE-07 v0.2 (Borrador para validación) y FT-ACE-001 v0.3. Material de capacitación; no sustituye al manual.
4
Solicitar
Punto 7 (Cs-137) en el permiso
Cerrar
ESR cierra obturador, candado y tarjeta
Medir
Punto de trabajo y 1 m: < 2 × fondo
LOTO
Resto de energías en cero
Trabajar
Sin tocar ni golpear el contenedor
Devolver
ESR abre; señal de nivel ± 5 mm
Pórtico
Alarma: segunda pasada ≤ 8 km/h
Aislar camión
Perímetro 10 m; ESR y C-04 ≤ 5 min
PRINCIPIO DEL PROCESO
Si la lectura no es menor a 2 veces el fondo, nadie trabaja: se aleja ≥ 3 m y el ESR investiga.
Solo el ESR toca la fuente. El camión que suena en el pórtico no se descarga.
Notes: CÓMO EXPLICARLA: Recorrer el flujo de izquierda a derecha; señalar las compuertas de decisión. PUNTOS A CERRAR: Qué pasa si una condición previa no se cumple: no se avanza.

## Slide 5
03 · EL PROCESO
El obturador cerrado con candado del ESR es el bloqueo
Fuente: manual MS-ACE-07 v0.2 (Borrador para validación) y FT-ACE-001 v0.3. Material de capacitación; no sustituye al manual. Figura: ms-loto-puntos-cc.svg.
5
LECTURA
Punto 7: medidor de nivel de CC2 con Cs-137, uno por línea.
Obturador cerrado con candado del ESR antes de cualquier trabajo en el molde.
Verificación a 1 m y en el punto de trabajo: < 2 × fondo [Validar con ESR].
Notes: CÓMO EXPLICARLA: Usar la figura para ubicar cada componente en planta. PUNTOS A CERRAR: Pedir a un participante que explique la figura con sus palabras.

## Slide 6
03 · EL PROCESO
El pórtico está en la entrada de camiones del patio
Fuente: manual MS-ACE-07 v0.2 (Borrador para validación) y FT-ACE-001 v0.3. Material de capacitación; no sustituye al manual. Figura: ms-zonas-exclusion-nave.svg.
6
LECTURA
Punto 1: pórtico detector de radiación en la entrada del patio.
Cada camión pasa a ≤ 8 km/h [Validar con OEM].
La zona de aislamiento de camiones queda ≥ 50 m de áreas ocupadas [Supuesto].
Notes: CÓMO EXPLICARLA: Usar la figura para ubicar cada componente en planta. PUNTOS A CERRAR: Pedir a un participante que explique la figura con sus palabras.

## Slide 7
04 · EQUIPOS Y MAQUINARIA
El medidor portátil confirma lo que el obturador dice
Fuente: manual MS-ACE-07 v0.2 (Borrador para validación) y FT-ACE-001 v0.3. Material de capacitación; no sustituye al manual.
7
Equipo | Función | Especificación clave | Verificar antes
Medidor de nivel (6, CC2) | Nivel del acero en el molde | Cs-137 en contenedor de plomo; ± 5 mm | Contenedor íntegro y señalizado
Obturador con candado | Bloquea el haz para trabajar | Abierto/cerrado visible | Candado del ESR
Medidor de radiación portátil | Verifica obturador y fuentes | μSv/h; calibración anual [Verificar] | Prueba con fuente de verificación
Dosímetros TLD/OSL y electrónico | Dosis acumulada y en tarea | Lectura por laboratorio acreditado | Portado a la altura del pecho
Pórtico detector | Detecta fuentes en camiones | Umbral [Validar con OEM / ESR] | Prueba diaria [Supuesto]
Zona de aislamiento de camiones | Estacionar camiones en alarma | ≥ 50 m de áreas ocupadas [Supuesto] | Libre y delimitada
Contenedor para fuentes huérfanas | Resguardo temporal | Aprobado por la CNSNS | Bajo custodia del ESR
Notes: CÓMO EXPLICARLA: La columna resaltada es lo que se verifica ANTES de operar. PUNTOS A CERRAR: Equipo que no pasa la verificación = no se opera; se reporta. [POR CONFIRMAR] Especificaciones marcadas en la tabla

## Slide 8
05 · PARÁMETROS DE OPERACIÓN
Menos de 2 veces el fondo: la condición para trabajar
Fuente: manual MS-ACE-07 v0.2 (Borrador para validación) y FT-ACE-001 v0.3. Material de capacitación; no sustituye al manual.
8
Parámetro | Objetivo | Límite | Acción
Punto de trabajo (cerrado) | Fondo ≈ 0.1–0.3 μSv/h | ≥ 2 × fondo | No trabajar; ≥ 3 m; ESR
A 1 m (obturador abierto) | Según licencia | > valor de licencia | Delimitar; ESR
Dosis anual del POE | ≤ 6 mSv [Supuesto] | Límite RGSR [Verificar] | Investigación del ESR
Nivel de investigación | — | > 0.5 mSv/lectura [Sup.] | ESR investiga
Personal no POE | ≈ 0 mSv/año | ≥ 1 mSv/año [Verificar] | Revisar blindaje
Velocidad en pórtico | 5 km/h | > 8 km/h | Repetir la pasada
Perímetro por alarma | 10 m | > 1 μSv/h fuera [Sup.] | Ampliar perímetro
Prueba de fuga (frotis) | < límite licencia | ≥ límite [Verificar] | Fuente fuera; CNSNS
POR CONFIRMAR Límite legal RGSR/CNSNS: 50 mSv/año; ICRP 103: 20 mSv/año promedio [Verificar con la NOM vigente / SSO]. Restricción interna ≤ 6 mSv/año con el ESR.
Notes: CÓMO EXPLICARLA: Leer cada renglón: objetivo, rango normal, alarma y la acción (columna resaltada). PUNTOS A CERRAR: Ejercicio: dar un valor fuera de rango y pedir la acción correcta. [POR CONFIRMAR] Límite legal RGSR/CNSNS: 50 mSv/año; ICRP 103: 20 mSv/año promedio [Verificar con la NOM vigente / SSO]. Restricción interna ≤ 6 mSv/año con el ESR.

## Slide 9
06 · SEGURIDAD
Tiempo, distancia y blindaje: el EPP no detiene gamma
Fuente: manual MS-ACE-07 v0.2 (Borrador para validación) y FT-ACE-001 v0.3. Material de capacitación; no sustituye al manual. Serie MS-ACE.
9
★ Obturador cerrado con candado del ESR
Solo el ESR opera el obturador. Cerrado, con candado y tarjeta, y medido < 2 × fondo antes de trabajar.
★ Contenedor íntegro
Tras breakout o salpicadura en el molde, el ESR hace levantamiento. Contenedor dañado: alejarse ≥ 3 m.
★ Pórtico y aislamiento del camión
Segunda pasada; si confirma, no descargar, perímetro de 10 m, chofer fuera y aviso al ESR y a C-04.
★ Custodia e inventario
Llaves bajo custodia del ESR; inventario mensual [Supuesto]; pérdida o robo: aviso inmediato a la CNSNS.
EPP OBLIGATORIO
El EPP convencional no protege contra la gamma
Dosímetro del POE a la altura del pecho
Por fuera de la ropa y por dentro del aluminizado
Con polvo contaminado: overol, guantes y P100
Notes: CÓMO EXPLICARLA: Los controles con ★ son críticos: si fallan puede haber una fatalidad. Se evalúan en la certificación. PUNTOS A CERRAR: Cualquier persona puede y debe detener el trabajo si un control crítico no está.

## Slide 10
06 · SEGURIDAD
El dosímetro es EPP de registro, no de protección
Fuente: manual MS-ACE-07 v0.2 (Borrador para validación) y FT-ACE-001 v0.3. Material de capacitación; no sustituye al manual. Figura: ms-epp-acería.svg.
10
LECTURA
Solo el POE porta dosímetro personal (MS-ACE-07).
Va a la altura del pecho, por dentro del aluminizado.
La protección real es tiempo, distancia y blindaje.
Notes: CÓMO EXPLICARLA: Ubicar en la figura dónde está cada persona durante el proceso. PUNTOS A CERRAR: Distancias y rutas de escape: preguntar a cada participante la suya.

## Slide 11
07 · CALIDAD
Una fuente fundida contamina acero, polvo y personas
Fuente: manual MS-ACE-07 v0.2 (Borrador para validación) y FT-ACE-001 v0.3. Material de capacitación; no sustituye al manual.
11
Qué se controla | Criterio | Cómo y cuándo | Si falla
Licencia e inventario | Fuentes y movimientos al día | ESR, mensual [Supuesto] | Fuente sin control
Pruebas de fuga | < límite de la licencia | Cada 6–12 meses [Verificar] | Fuente fuera; CNSNS
Historial de dosis del POE | Bajo nivel de investigación | Cada periodo de lectura | Investigación
Alarmas del pórtico | Todas resueltas y registradas | Cada alarma | Fuente al horno
Permisos en el molde | Con firma del ESR | Cada trabajo | Exposición no planeada
Señal de nivel de CC2 | ± 5 mm tras abrir | ESR y púlpito | Desbordes o breakout
Una fuente fundida obliga a retirar producto del mercado y a avisar a la CNSNS.
Notes: CÓMO EXPLICARLA: Relacionar cada variable con el defecto que causa aguas abajo. PUNTOS A CERRAR: Quién registra cada variable y dónde.

## Slide 12
08 · PASO A PASO
Once pasos en dos rutas; diez no admiten error (1/2)
Fuente: manual MS-ACE-07 v0.2 (Borrador para validación) y FT-ACE-001 v0.3. Material de capacitación; no sustituye al manual. ★ = paso crítico, se evalúa en la certificación.
12
# | Paso | Cómo hacerlo y qué medir | Criterio | Rol
★ 1 | Solicita al ESR | Incluye en el permiso de trabajo el punto 7 (Cs-137) | ESR confirma horario | C-11 / C-06
★ 2 | Cierra y bloquea obturador | El ESR cierra el obturador de la línea (o de las 6), pone su candado y tarjeta | Cerrado con candado | ESR
★ 3 | Mide | El ESR mide en el punto de trabajo y a 1 m | < 2 × fondo, anotado | ESR
★ 4 | Aplica LOTO del resto | Resto de energías según MS-ACE-02 | Energía cero | Ejecutores
★ 5 | Trabaja sin tocar contenedor | No desmontes ni golpees el contenedor; si se daña, detente y aléjate ≥ 3 m | Contenedor íntegro | S-25, S-21
★ 6 | Devuelve y verifica | El ESR retira su candado, abre el obturador y verifica la señal de nivel con el púlpito | Señal ± 5 mm | ESR, S-12
★ 7 | Detén el camión en alarma | No permitas que descargue; repite la pasada a ≤ 8 km/h | Segunda lectura registrada | S-05
Notes: CÓMO EXPLICARLA: Leer cada paso y demostrar en campo o simulador los pasos ★ (renglones resaltados). PUNTOS A CERRAR: Los pasos ★ no se omiten ni se cambian de orden.

## Slide 13
08 · PASO A PASO
Once pasos en dos rutas; diez no admiten error (2/2)
Fuente: manual MS-ACE-07 v0.2 (Borrador para validación) y FT-ACE-001 v0.3. Material de capacitación; no sustituye al manual. ★ = paso crítico, se evalúa en la certificación.
13
# | Paso | Cómo hacerlo y qué medir | Criterio | Rol
★ 8 | Aísla el camión | Si confirma: a la zona de aislamiento; perímetro de 10 m; chofer fuera y registrado | Perímetro colocado | S-05, C-17
★ 9 | Llama al ESR y a C-04 | Radio: alarma radiológica en pórtico, camión placas y ubicación | Aviso ≤ 5 min | C-17
★ 10 | El ESR localiza | Levantamiento con medidor; ajusta el perímetro a la línea de 1 μSv/h [Supuesto]; resguarda la fuente | Fuente resguardada | ESR
11 | Reporta | El ESR notifica a la CNSNS en el plazo regulatorio [Verificar]; el camión no sale sin autorización | Reporte emitido | ESR, C-01
Notes: CÓMO EXPLICARLA: Leer cada paso y demostrar en campo o simulador los pasos ★ (renglones resaltados). PUNTOS A CERRAR: Los pasos ★ no se omiten ni se cambian de orden.

## Slide 14
09 · CONDICIONES ANORMALES
Lectura alta o contenedor dañado: aléjate ≥ 3 m
Fuente: manual MS-ACE-07 v0.2 (Borrador para validación) y FT-ACE-001 v0.3. Material de capacitación; no sustituye al manual. Serie MS-ACE-09 para emergencias.
14
Síntoma | Acción inmediata | Avisar a
Lectura alta con obturador cerrado | Aléjate ≥ 3 m; delimita; no trabajes | ESR, C-16
Contenedor golpeado o quemado | Aléjate; delimita; el ESR hace levantamiento | ESR, C-06
Alarma del pórtico | Ruta B completa: no descargar, segunda pasada, aislar | ESR, C-17
Radiación en polvo o en acero | Paro de extracción según ESR; aislar polvo y acero; plan radiológico | ESR, C-04, C-01
Dosímetro perdido o dañado | Reporte al ESR; estimación de dosis | ESR
Dosis sobre nivel de investigación | Investigación; retiro temporal de tareas con fuente | ESR, médico
Notes: CÓMO EXPLICARLA: Practicar cada renglón como simulacro de mesa: síntoma → acción → a quién avisar. PUNTOS A CERRAR: Nadie improvisa: si no está aquí, se detiene y se escala al supervisor.

## Slide 15
10 · COMPETENCIA Y CERTIFICACIÓN
Certificación nivel U para POE y patio
Fuente: manual MS-ACE-07 v0.2 (Borrador para validación) y FT-ACE-001 v0.3. Material de capacitación; no sustituye al manual. TD-P07. ILUO: I Introducción · L Práctica supervisada · U Ejecución autónoma · O Dominio e instrucción.
15
I
Introducción y Conocimiento
L
Aprendizaje y Práctica Supervisada
U
Ejecución Autónoma y Habilitada
O
Dominio, Optimización e Instrucción
Rol | ILUO | Teoría | OJT supervisado | Vigencia
C-16 en función de ESR | O | Curso CNSNS [Verificar] | Según CNSNS | Licencia; interna 12 m
POE (S-21, S-25 de CC2) | U | 16 h | 3 tareas con ESR | 12 meses
S-05, C-17 Patio | U | 8 h | 5 simulacros de alarma | 12 meses
C-06, C-11 Solicitantes | U | 2 h | 2 solicitudes con ESR | 12 meses
S-12, S-13, S-14 de CC2 | L | 4 h | — | 12 meses
Resto del personal | I | 1 h (inducción) | — | 12 meses
PASOS ★ QUE SE EVALÚAN
Sabe que solo el ESR opera el obturador y aplica tiempo, distancia y blindaje
Verifica la medición < 2 × fondo antes de trabajar en el molde de CC2
Trabaja sin tocar ni golpear el contenedor y se aleja ≥ 3 m si se daña
El ESR abre el obturador y verifica la señal de nivel ± 5 mm con el púlpito
Detiene y aísla un camión con alarma sin descargarlo
Avisa al ESR y a C-04 en ≤ 5 min ante una alarma confirmada del pórtico
Notes: CÓMO EXPLICARLA: Nivel requerido: U (Ejecución Autónoma y Habilitada). La evaluación es práctica, ante evaluador certificado, sobre los pasos ★. PUNTOS A CERRAR: Quien no demuestra todos los pasos ★ queda "aún no competente" y repite OJT dirigido.

## Slide 16
10 · COMPETENCIA Y CERTIFICACIÓN
De la teoría a la certificación en seis pasos
Fuente: manual MS-ACE-07 v0.2 (Borrador para validación) y FT-ACE-001 v0.3. Material de capacitación; no sustituye al manual. Registro de competencia en IMaS; constancia DC-3/SIRCE (obligación STPS).
16
1
Teoría
Curso CNSNS [Verificar]
2
Autoevaluación
≥ 80 %
3
OJT supervisado
Según CNSNS
4
Evaluación práctica ★
100 % pasos ★
5
Registro IMaS y DC-3/SIRCE
≤ 10 días hábiles
6
Recertificación
Licencia; interna 12 m
REGLAS DE LA CERTIFICACIÓN
La certificación vale solo para el proceso y el rol evaluados; se suspende tras un incidente grave hasta reevaluar.
El trabajador con experiencia puede solicitar la evaluación directa como examen de suficiencia (LFT art. 153-U).
Sin certificación vigente no se ejecuta la tarea crítica: el permiso de trabajo lo bloquea.
Notes: CÓMO EXPLICARLA: Explicar la ruta completa y los tiempos. PUNTOS A CERRAR: Aclarar que la evaluación no es sanción: es la evidencia de que la persona puede trabajar segura.

## Slide 17
10 · AUTOEVALUACIÓN
Autoevaluación: cinco preguntas antes del OJT
Fuente: manual MS-ACE-07 v0.2 (Borrador para validación) y FT-ACE-001 v0.3. Material de capacitación; no sustituye al manual. Respuestas en las notas del orador.
17
PREGUNTA 1
¿Quién puede cerrar y abrir el obturador del medidor de CC2?
a) El instrumentista
b) Solo el ESR
c) El operador de púlpito
PREGUNTA 2
¿Qué lectura se exige en el punto de trabajo con obturador cerrado?
a) < 2 × fondo
b) < 10 × fondo
c) Cualquiera con EPP
PREGUNTA 3
Si te alejas al doble de distancia de una fuente, ¿cuánta dosis recibes?
a) La mitad
b) Un cuarto
c) La misma
PREGUNTA 4
Un camión suena en el pórtico. ¿Qué haces primero?
a) Lo descargo aparte
b) No descarga; segunda pasada
c) Lo regreso a la calle
PREGUNTA 5
¿El chaquetón aluminizado protege contra la radiación gamma?
a) Sí
b) No
c) Solo de cerca
CRITERIO
Mínimo 4 de 5 correctas
Con 4 o más pasas al OJT supervisado. Con menos, repasa el manual con tu instructor y repite la autoevaluación.
Notes: RESPUESTAS: 1) b) Solo el ESR — Solo el ESR (función de C-16, con licencia CNSNS) opera el obturador y pone su candado. 2) a) < 2 × fondo — < 2 × fondo (fondo ≈ 0.1–0.3 μSv/h). Si no, no se trabaja y se aleja ≥ 3 m. 3) b) Un cuarto — La dosis baja con el cuadrado de la distancia: al doble, ¼ de la dosis. 4) b) No descarga; segunda pasada — Se repite la pasada a ≤ 8 km/h; si confirma, se aísla con perímetro de 10 m y se llama al ESR. 5) b) No — El EPP convencional no detiene la gamma. Protegen el tiempo, la distancia y el blindaje. CÓMO EXPLICARLA: dar 5 minutos; revisar en grupo. PUNTOS A CERRAR: mínimo 4 de 5 correctas para pasar a OJT.

## Slide 18
11 · CIERRE
Reglas de la radiación que no se negocian
Siguiente paso: OJT supervisado y evaluación práctica (TD-P07); registro en IMaS y DC-3/SIRCE. Validación: visto bueno técnica, seguridad, laboral, diseño instruccional.
18
1
Solo el ESR toca la fuente
Obturador cerrado + candado del ESR antes de cualquier trabajo en el molde.
2
Sin < 2 × fondo no se trabaja
Lectura anotada en el permiso con firma del ESR.
3
Camión que suena no se descarga
Segunda pasada, aislamiento, perímetro de 10 m y aviso en ≤ 5 min.
4
Tiempo, distancia y blindaje
Menos tiempo, más lejos y detrás del plomo.
Notes: CÓMO EXPLICARLA: Cerrar con las reglas que no se negocian; cada participante repite la regla más importante para su rol. PUNTOS A CERRAR: Agendar OJT con el supervisor y el evaluador. [POR CONFIRMAR] Restricción interna ≤ 6 mSv/año y nivel de investigación > 0.5 mSv con el ESR · Umbral del pórtico, velocidad ≤ 8 km/h y prueba diaria (OEM / ESR) · Plazo de notificación a la CNSNS y límites legales del RGSR (Jurídico / SSO) · Teoría POE (16 h): este plan es la sesión 1 de 2 de 8 h