## Slide 1
CAPACITACIÓN TÉCNICA · SEGURIDAD · MS-ACE-08
Estrés térmico y EPP
250 mL cada 15–20 min aunque no tengas sed, descanso según WBGT y EPP completo y seco
4 h
teoría: calor 2 h + EPP 2 h
250
mL de agua cada 15–20 min
8
pasos críticos ★
5
días de aclimatación
1
Llegar en condiciones
2
Régimen WBGT
3
EPP seco
4
Hidratar
5
Descansar
6
Vigilar al compañero
Para: Todo el personal expuesto (S-02 · S-03 · S-06 · S-08 · S-11 · S-13 · S-14 · S-15 · S-19 · S-23 · S-24) · C-04 · C-05 · C-06 · C-16 · brigada
Fuente: manual MS-ACE-08 v0.2 (Borrador para validación) y FT-ACE-001 v0.3. Material de capacitación; no sustituye al manual.
1
Notes: CÓMO EXPLICARLA: Objetivo del curso: 250 mL cada 15–20 min aunque no tengas sed, descanso según WBGT y EPP completo y seco. Principio rector: Hidrátate aunque no tengas sed y respeta el descanso por calor. PUNTOS A CERRAR: Presentar a los participantes, el objetivo y la ruta de certificación (teoría → OJT → evaluación práctica). [POR CONFIRMAR] Clasificación de carga por puesto y mediciones WBGT por temporada (C-16) · Temperatura de cuartos y agua, límite de pérdida de peso ≥ 2 % (supuestos) · Régimen de descansos validado con Relaciones Laborales y la CMCAP

## Slide 2
01 · OBJETIVOS DE APRENDIZAJE
Al terminar, trabajas en calor sin llegar al golpe
Fuente: manual MS-ACE-08 v0.2 (Borrador para validación) y FT-ACE-001 v0.3. Material de capacitación; no sustituye al manual.
2
Hidratarte a tiempo
250 mL cada 15–20 min aunque no tengas sed; electrolitos si el trabajo en calor pasa de 2 h.
Aplicar el régimen WBGT
Seguir el régimen trabajo/descanso de tu puesto según la Tabla A1 de la NOM-015 y respetar los descansos.
Usar el EPP correcto y seco
EPP por zona, seco e íntegro; ropa FR o 100 % algodón; nada sintético.
Detectar y atender el golpe de calor
Confusión, tambaleo, piel caliente: emergencia médica, retirar EPP y enfriar lejos del metal líquido.
POR QUÉ IMPORTA
En las plataformas del horno y de colada el calor radiante del acero se suma al del verano y al EPP aluminizado, que no deja salir el sudor. El golpe de calor mata en horas y, antes, provoca errores en tareas críticas: una lectura mal hecha o un paso ★ omitido.
Hidrátate aunque no tengas sed y respeta el descanso por calor.
Notes: CÓMO EXPLICARLA: Leer cada objetivo como una conducta observable que se evaluará en campo. PUNTOS A CERRAR: Confirmar que cada participante sabe en qué rol ejecutará el proceso.

## Slide 3
02 · ROLES Y RESPONSABILIDADES
C-16 mide el WBGT; el supervisor cuida el descanso
Fuente: manual MS-ACE-08 v0.2 (Borrador para validación) y FT-ACE-001 v0.3. Material de capacitación; no sustituye al manual.
3
Rol | Qué hace frente al calor | RACI
C-16 Especialista de Seguridad | Mide el WBGT por puesto; fija el régimen; selecciona EPP | A
Servicio médico de planta | Exámenes de ingreso y periódicos (NOM-015); atiende casos | R
C-04, C-05, C-06 Supervisores | Aplican régimen y relevos; detienen a quien muestre síntomas | R
Todo el personal expuesto | Se hidrata, descansa, reporta síntomas y cuida su EPP | R
Almacén / Compras | Surte EPP especificado, agua y electrolitos | R
Relaciones Laborales / Comisión Mixta de SyH | Revisan el régimen de descansos con el sindicato (CCT) | C
Notes: CÓMO EXPLICARLA: R = ejecuta · A = dueño y responsable final · C = consultado · I = informado. PUNTOS A CERRAR: Cada participante identifica su renglón y a quién escala.

## Slide 4
03 · EL PROCESO
El régimen se fija antes; la hidratación, todo el turno
Fuente: manual MS-ACE-08 v0.2 (Borrador para validación) y FT-ACE-001 v0.3. Material de capacitación; no sustituye al manual.
4
Medir WBGT
C-16, por temporada y tras cambios
Clasificar carga
Ligera, moderada o pesada
Fijar régimen
Tabla A1 NOM-015
Inicio de turno
Pesaje y autoevaluación
Trabajar
250 mL cada 15–20 min
Descansar
Cuarto climatizado 22–26 °C
Síntomas
Leves: fresco; graves: emergencia
PRINCIPIO DEL PROCESO
Sobre el valor del régimen 25/75 no se trabaja sin controles adicionales aprobados por C-16.
Hidrátate aunque no tengas sed y respeta el descanso por calor.
Notes: CÓMO EXPLICARLA: Recorrer el flujo de izquierda a derecha; señalar las compuertas de decisión. PUNTOS A CERRAR: Qué pasa si una condición previa no se cumple: no se avanza.

## Slide 5
03 · EL PROCESO
Cada zona tiene su EPP: completo, seco y sin sintéticos
Fuente: manual MS-ACE-08 v0.2 (Borrador para validación) y FT-ACE-001 v0.3. Material de capacitación; no sustituye al manual. Figura: ms-epp-acería.svg.
5
LECTURA
Zona roja: todo el EPP aluminizado es obligatorio.
Toda la nave: casco, ropa FR o algodón, botas metatarsales y protección auditiva.
Doble protección auditiva (tapón + orejera) desde 105 dB(A).
Al descansar se quitan capucha y chaquetón para liberar calor.
Notes: CÓMO EXPLICARLA: Usar la figura para ubicar cada componente en planta. PUNTOS A CERRAR: Pedir a un participante que explique la figura con sus palabras.

## Slide 6
04 · EQUIPOS Y MAQUINARIA
Agua fresca y cuarto climatizado a ≤ 3 min del puesto
Fuente: manual MS-ACE-08 v0.2 (Borrador para validación) y FT-ACE-001 v0.3. Material de capacitación; no sustituye al manual.
6
Equipo | Función | Especificación clave | Verificar antes
Medidor WBGT | Mide bulbo húmedo, globo y seco | Método NOM-015 | Calibración vigente
Cuartos de descanso | Recuperación | 22–26 °C [Supuesto]; ≤ 3 min a pie | A/C funcionando
Estaciones de hidratación | Agua fresca y electrolitos | 10–15 °C [Supuesto] | Surtidas cada turno
Báscula en vestidor | Control de pérdida de peso | Precisión 0.1 kg | Calibrada
Pantallas y cortinas de aire | Reducen calor radiante | Según diseño | Íntegras
EPP aluminizado y FR | Calor radiante y salpicadura | ISO 11612 [Verificar] | Seco e íntegro
Notes: CÓMO EXPLICARLA: La columna resaltada es lo que se verifica ANTES de operar. PUNTOS A CERRAR: Equipo que no pasa la verificación = no se opera; se reporta. [POR CONFIRMAR] Especificaciones marcadas en la tabla

## Slide 7
05 · PARÁMETROS DE OPERACIÓN
El WBGT y la carga fijan cuánto trabajas por hora
Fuente: manual MS-ACE-08 v0.2 (Borrador para validación) y FT-ACE-001 v0.3. Material de capacitación; no sustituye al manual.
7
Régimen por hora | Ligera °C WBGT | Moderada °C WBGT | Pesada °C WBGT
100 % trabajo | 30.0 | 26.7 | 25.0
75/25 (45/15 min) | 30.6 | 28.0 | 25.9
50/50 (30/30 min) | 31.4 | 29.4 | 27.9
25/75 (15/45 min) | 32.2 | 31.1 | 30.0
Hidratación (todas) | Normal 750–1,000 mL/h | Bajo < 500 mL/h | Alto > 1,500 mL/h [Sup.]
Pérdida de peso (todas) | Normal < 1.5 % | Límite ≥ 2 % [Supuesto] | Acción: retirar del calor
Aclimatación | Día 1: 20 % | +20 % por día | 100 % al día 5
Zona roja (todas) | Normal ≤ 2 min | Límite > 2 min | Acción: salir y recuperar
POR CONFIRMAR Tabla A1 NOM-015-STPS-2001 [Verificar con la NOM vigente / SSO]. Carga por puesto [Supuesto — Validar con C-16]; muestreo y refractario = pesada.
Notes: CÓMO EXPLICARLA: Leer cada renglón: objetivo, rango normal, alarma y la acción (columna resaltada). PUNTOS A CERRAR: Ejercicio: dar un valor fuera de rango y pedir la acción correcta. [POR CONFIRMAR] Tabla A1 NOM-015-STPS-2001 [Verificar con la NOM vigente / SSO]. Carga por puesto [Supuesto — Validar con C-16]; muestreo y refractario = pesada.

## Slide 8
06 · SEGURIDAD
El golpe de calor mata en horas y antes provoca errores
Fuente: manual MS-ACE-08 v0.2 (Borrador para validación) y FT-ACE-001 v0.3. Material de capacitación; no sustituye al manual. Serie MS-ACE.
8
★ Régimen WBGT por puesto
Medido por C-16 por temporada. Sobre el valor 25/75, C-04 suspende o aprueba controles con C-16 (chaleco, más relevos).
★ Hidratación programada
250 mL cada 15–20 min; electrolitos si el calor pasa de 2 h; estaciones surtidas cada turno.
★ Aclimatación de 5 días
Personal nuevo o que regresa tras > 7 días: 20 % del tiempo el día 1 y +20 % por día. Plan firmado.
★ EPP seco y sin sintéticos
El EPP húmedo quema con vapor; la ropa sintética se funde sobre la piel. Se cambia antes de volver a roja.
EPP OBLIGATORIO
Casco con barbiquejo y careta de visor dorado
Capucha, chaquetón, guantes y polainas aluminizados
Ropa FR o 100 % algodón, sin grasa
Botas metatarsales con liberación rápida
Protección auditiva; doble desde 105 dB(A)
Lentes sombra 3–5 ante el arco o el baño
Notes: CÓMO EXPLICARLA: Los controles con ★ son críticos: si fallan puede haber una fatalidad. Se evalúan en la certificación. PUNTOS A CERRAR: Cualquier persona puede y debe detener el trabajo si un control crítico no está.

## Slide 9
07 · CALIDAD
Con calor se omiten pasos ★: el supervisor los observa
Fuente: manual MS-ACE-08 v0.2 (Borrador para validación) y FT-ACE-001 v0.3. Material de capacitación; no sustituye al manual.
9
Qué se controla | Criterio | Cómo y cuándo | Si falla
Estudio térmico por puesto | WBGT vigente | ≥ 2 veces al año [Supuesto] | Régimen sin sustento
Régimen publicado | Cartel por puesto | Cada temporada | Descansos no cumplidos
Exámenes médicos | Ingreso y periódicos | Servicio médico (NOM-015) | Riesgo no detectado
Planes de aclimatación | Firmados | Cada ingreso o regreso | Exposición plena día 1
Pasos ★ bajo calor | Sin omisiones | Observación del supervisor (VCC) | Error en tarea crítica
Casos de enfermedad por calor | Registrados y analizados | Cada caso | Causa sin corregir
Un operador agotado por calor mide mal y omite pasos: el descanso protege la tarea y la calidad.
Notes: CÓMO EXPLICARLA: Relacionar cada variable con el defecto que causa aguas abajo. PUNTOS A CERRAR: Quién registra cada variable y dónde.

## Slide 10
08 · PASO A PASO
Diez pasos; ocho no admiten error (1/2)
Fuente: manual MS-ACE-08 v0.2 (Borrador para validación) y FT-ACE-001 v0.3. Material de capacitación; no sustituye al manual. ★ = paso crítico, se evalúa en la certificación.
10
# | Paso | Cómo hacerlo y qué medir | Criterio | Rol
★ 1 | Llega en condiciones | Duerme, come e hidrátate; avisa si tienes fiebre, diarrea o tomas antihistamínicos o diuréticos | Autoevaluación sin riesgos | Personal
2 | Pésate | Registra el peso al inicio (recomendado en verano) | Peso anotado | Personal
★ 3 | Revisa el régimen del día | Cartel del WBGT del puesto y carga de trabajo | Régimen conocido | C-05 / C-06
★ 4 | Inspecciona el EPP | Seco, sin roturas, sin grasa; ropa sin sintéticos | EPP aprobado | Personal
★ 5 | Hidrátate | 250 mL cada 15–20 min; si el calor pasa de 2 h, alterna con electrolitos | 750–1,000 mL por hora | Personal
★ 6 | Respeta los descansos | Cuarto climatizado el tiempo del régimen; quítate capucha y chaquetón | Descansos cumplidos | Personal, C-05
★ 7 | Vigila al compañero | Confusión, tambaleo, habla arrastrada, piel roja y seca | Aviso inmediato | Todos
Notes: CÓMO EXPLICARLA: Leer cada paso y demostrar en campo o simulador los pasos ★ (renglones resaltados). PUNTOS A CERRAR: Los pasos ★ no se omiten ni se cambian de orden.

## Slide 11
08 · PASO A PASO
Diez pasos; ocho no admiten error (2/2)
Fuente: manual MS-ACE-08 v0.2 (Borrador para validación) y FT-ACE-001 v0.3. Material de capacitación; no sustituye al manual. ★ = paso crítico, se evalúa en la certificación.
11
# | Paso | Cómo hacerlo y qué medir | Criterio | Rol
★ 8 | Actúa ante síntomas | Leves: descanso, agua, aviso. Graves: emergencia, retira EPP, enfría con agua lejos del metal | Atención ≤ 5 min | Todos
★ 9 | Aclimata al personal nuevo | 20 % del tiempo en calor el día 1 y +20 % diario | Plan de 5 días firmado | C-05 / C-06
10 | Al terminar | Pésate; si bajaste ≥ 2 %, avisa y rehidrátate; guarda el EPP seco | Registro | Personal
Notes: CÓMO EXPLICARLA: Leer cada paso y demostrar en campo o simulador los pasos ★ (renglones resaltados). PUNTOS A CERRAR: Los pasos ★ no se omiten ni se cambian de orden.

## Slide 12
09 · CONDICIONES ANORMALES
Confusión o piel caliente: emergencia, enfría ya
Fuente: manual MS-ACE-08 v0.2 (Borrador para validación) y FT-ACE-001 v0.3. Material de capacitación; no sustituye al manual. Serie MS-ACE-09 para emergencias.
12
Síntoma | Acción inmediata | Avisar a
Calambres musculares | Descanso en fresco; electrolitos | Supervisor
Sudor abundante, náusea, debilidad | Retirar del calor; acostar; hidratar; vigilar 30 min | Supervisor, médico
Confusión, piel caliente, desmayo | Emergencia: enfriar ya (hielo en cuello, axilas, ingle); sin líquidos si inconsciente | Médico, C-04
WBGT sobre el límite del régimen | Cambiar a régimen con más descanso o suspender | C-04, C-16
Cuarto de descanso sin A/C | Habilitar otro cuarto; reportar | C-04
EPP húmedo o roto | Cambiarlo antes de volver a zona roja | Almacén
Notes: CÓMO EXPLICARLA: Practicar cada renglón como simulacro de mesa: síntoma → acción → a quién avisar. PUNTOS A CERRAR: Nadie improvisa: si no está aquí, se detiene y se escala al supervisor.

## Slide 13
10 · COMPETENCIA Y CERTIFICACIÓN
Certificación nivel L para todo el personal expuesto
Fuente: manual MS-ACE-08 v0.2 (Borrador para validación) y FT-ACE-001 v0.3. Material de capacitación; no sustituye al manual. TD-P07. ILUO: I Introducción · L Práctica supervisada · U Ejecución autónoma · O Dominio e instrucción.
13
I
Introducción y Conocimiento
L
Aprendizaje y Práctica Supervisada
U
Ejecución Autónoma y Habilitada
O
Dominio, Optimización e Instrucción
Rol | ILUO | Teoría | OJT supervisado | Vigencia
Todo el personal expuesto | L | 2 h + 2 h | Demostración de EPP | 12 meses
C-04, C-05, C-06 | U | 4 h | Caso práctico | 24 meses
C-16 | O | 8 h | 3 estudios WBGT | 24 meses
Brigada de primeros auxilios | U | 4 h | Simulacro | 12 meses
PASOS ★ QUE SE EVALÚAN
Se presenta en condiciones y avisa si tiene fiebre, diarrea o medicamentos de riesgo
Inspecciona el EPP y rechaza el húmedo o dañado
Conoce el régimen de su puesto y la regla de 250 mL cada 15–20 min
Reconoce los signos del golpe de calor y enfría con agua solo lejos del metal líquido
El supervisor revisa el régimen WBGT del día y hace cumplir los descansos
El supervisor aplica la aclimatación de 5 días al personal nuevo
Notes: CÓMO EXPLICARLA: Nivel requerido: L (Aprendizaje y Práctica Supervisada). La evaluación es práctica, ante evaluador certificado, sobre los pasos ★. PUNTOS A CERRAR: Quien no demuestra todos los pasos ★ queda "aún no competente" y repite OJT dirigido.

## Slide 14
10 · COMPETENCIA Y CERTIFICACIÓN
De la teoría a la certificación en seis pasos
Fuente: manual MS-ACE-08 v0.2 (Borrador para validación) y FT-ACE-001 v0.3. Material de capacitación; no sustituye al manual. Registro de competencia en IMaS; constancia DC-3/SIRCE (obligación STPS).
14
1
Teoría
2 h + 2 h
2
Autoevaluación
≥ 80 %
3
OJT supervisado
Demostración de EPP
4
Evaluación práctica ★
100 % pasos ★
5
Registro IMaS y DC-3/SIRCE
≤ 10 días hábiles
6
Recertificación
12 meses
REGLAS DE LA CERTIFICACIÓN
La certificación vale solo para el proceso y el rol evaluados; se suspende tras un incidente grave hasta reevaluar.
El trabajador con experiencia puede solicitar la evaluación directa como examen de suficiencia (LFT art. 153-U).
Sin certificación vigente no se ejecuta la tarea crítica: el permiso de trabajo lo bloquea.
Notes: CÓMO EXPLICARLA: Explicar la ruta completa y los tiempos. PUNTOS A CERRAR: Aclarar que la evaluación no es sanción: es la evidencia de que la persona puede trabajar segura.

## Slide 15
10 · AUTOEVALUACIÓN
Autoevaluación: cinco preguntas antes de la práctica
Fuente: manual MS-ACE-08 v0.2 (Borrador para validación) y FT-ACE-001 v0.3. Material de capacitación; no sustituye al manual. Respuestas en las notas del orador.
15
PREGUNTA 1
¿Cuánta agua debes tomar trabajando en calor?
a) Solo con sed
b) 250 mL cada 15–20 min
c) 2 L al final del turno
PREGUNTA 2
Un compañero está confundido, tambalea y tiene la piel caliente. ¿Qué es?
a) Cansancio normal
b) Posible golpe de calor
c) Calambre
PREGUNTA 3
¿Cuántos días dura la aclimatación de un trabajador nuevo?
a) 1 día
b) 5 días
c) 15 días
PREGUNTA 4
¿Por qué está prohibida la ropa sintética en la nave?
a) Es cara
b) Se funde sobre la piel
c) Da comezón
PREGUNTA 5
Al final del turno bajaste 2 % de tu peso. ¿Qué haces?
a) Nada
b) Aviso y me rehidrato
c) Tomo café
CRITERIO
Mínimo 4 de 5 correctas
Con 4 o más pasas al OJT supervisado. Con menos, repasa el manual con tu instructor y repite la autoevaluación.
Notes: RESPUESTAS: 1) b) 250 mL cada 15–20 min — 250 mL cada 15–20 min aunque no tengas sed: ≈ 750–1,000 mL por hora. 2) b) Posible golpe de calor — Es emergencia médica: retirar EPP, enfriar de inmediato y llamar al servicio médico. 3) b) 5 días — 20 % del tiempo en calor el día 1 y +20 % por día hasta el 100 % al día 5. 4) b) Se funde sobre la piel — Solo ropa FR o 100 % algodón. La sintética se funde y agrava la quemadura. 5) b) Aviso y me rehidrato — Pérdida ≥ 2 % indica deshidratación: avisar, rehidratar y, si hay síntomas, servicio médico. CÓMO EXPLICARLA: dar 5 minutos; revisar en grupo. PUNTOS A CERRAR: mínimo 4 de 5 correctas para pasar a OJT.

## Slide 16
11 · CIERRE
Reglas del calor que no se negocian
Siguiente paso: OJT supervisado y evaluación práctica (TD-P07); registro en IMaS y DC-3/SIRCE. Validación: visto bueno técnica, seguridad, laboral, diseño instruccional.
16
1
Hidrátate aunque no tengas sed
250 mL cada 15–20 min; electrolitos si el calor pasa de 2 h.
2
Respeta el descanso por calor
Régimen WBGT de tu puesto, en el cuarto climatizado.
3
EPP completo, seco y sin sintéticos
El húmedo quema con vapor; el sintético se funde.
4
Golpe de calor = emergencia
Enfría de inmediato lejos del metal líquido y llama al servicio médico.
Notes: CÓMO EXPLICARLA: Cerrar con las reglas que no se negocian; cada participante repite la regla más importante para su rol. PUNTOS A CERRAR: Agendar OJT con el supervisor y el evaluador. [POR CONFIRMAR] Clasificación de carga por puesto y mediciones WBGT por temporada (C-16) · Temperatura de cuartos y agua, límite de pérdida de peso ≥ 2 % (supuestos) · Régimen de descansos validado con Relaciones Laborales y la CMCAP