## Slide 1
CAPACITACIÓN TÉCNICA · SEGURIDAD · MS-ACE-09
Respuesta a emergencias
Protégete y da la alarma en 30 s; estado seguro en 2 min; C-04 manda; conteo en ≤ 10 min
8 h
teoría púlpitos + simulador
≤ 30 s
a zona verde o refugio
9
pasos críticos ★
≤ 10
min para el conteo completo
1
Protégete
2
Da la alarma
3
Estado seguro
4
C-04 asume el mando
5
Evacúa y cuenta
6
Reingreso autorizado
Para: S-01 · S-06 · S-12 · S-09 · S-04 · C-04 · C-05 · C-06 · C-16 · brigadas · todo el personal y contratistas
Fuente: manual MS-ACE-09 v0.2 (Borrador para validación) y FT-ACE-001 v0.3. Material de capacitación; no sustituye al manual.
1
Notes: CÓMO EXPLICARLA: Objetivo del curso: Protégete y da la alarma en 30 s; estado seguro en 2 min; C-04 manda; conteo en ≤ 10 min. Principio rector: Protégete, da la alarma, C-04 manda. Nunca agua sobre metal; nunca rescate sin ERA. PUNTOS A CERRAR: Presentar a los participantes, el objetivo y la ruta de certificación (teoría → OJT → evaluación práctica). [POR CONFIRMAR] Tonos de sirena, canal de radio, conteo ≤ 10 min y llegada de brigada ≤ 5 min (supuestos) · Frecuencia mínima de simulacros con la NOM-002 vigente (SSO) · Tiempo de espera sin vapor ≥ 30 min y alerta de seguridad ≤ 7 días (supuestos)

## Slide 2
01 · OBJETIVOS DE APRENDIZAJE
Al terminar, respondes en orden y nadie se expone
Fuente: manual MS-ACE-09 v0.2 (Borrador para validación) y FT-ACE-001 v0.3. Material de capacitación; no sustituye al manual.
2
Protegerte y dar la alarma
Zona verde o refugio en ≤ 30 s; botón y radio: EMERGENCIA ×3, lugar, tipo, personas, quién llama.
Poner el proceso en estado seguro
Según escenario: arco fuera, olla y distribuidor cerrados, ESD de gas, olla a la fosa, en ≤ 2 min.
Mandar y contar
C-04 asume como CI, activa brigadas; líderes de sector cuentan en PR1–PR3 en ≤ 10 min.
Reingresar con seguridad
Autorización escrita: atmósfera en rango, metal solidificado y LOTO; lista de reinicio firmada.
POR QUÉ IMPORTA
Una fuga de agua en el horno, una olla perforada, un breakout o una fuga de gas se vuelven fatalidades cuando alguien improvisa: echa agua al metal, bascula con agua o entra a rescatar sin ERA. La respuesta ordenada protege primero a las personas y luego contiene el evento.
Protégete, da la alarma, C-04 manda. Nunca agua sobre metal; nunca rescate sin ERA.
Notes: CÓMO EXPLICARLA: Leer cada objetivo como una conducta observable que se evaluará en campo. PUNTOS A CERRAR: Confirmar que cada participante sabe en qué rol ejecutará el proceso.

## Slide 3
02 · ROLES Y RESPONSABILIDADES
C-04 es el Comandante del Incidente; nadie es héroe
Fuente: manual MS-ACE-09 v0.2 (Borrador para validación) y FT-ACE-001 v0.3. Material de capacitación; no sustituye al manual.
3
Rol | Qué hace en la emergencia | RACI
C-04 Comandante del Incidente | Asume el mando; evacúa; activa brigadas; autoriza reingreso | A
C-05 / C-06 Líderes de sector | Estabilizan su área; cuentan a su personal | R
S-01, S-06, S-12 Púlpitos | Paro seguro; anuncio por radio; activan la alarma | R
S-09 / S-04 Grúas | Carga en posición segura (olla a la fosa); evacúan si hay riesgo | R
C-16 Oficial de seguridad del CI | Mide atmósferas; define zonas y EPP de la respuesta | R
Brigadas y servicio médico | Actúan por orden del CI, con EPP y ERA; atienden lesionados | R
Vigilancia / control de acceso | Guía a servicios externos; entrega listas de contratistas | R
C-01 Gerente de Acería | Enlace con la dirección; comunicación externa autorizada | C
Notes: CÓMO EXPLICARLA: R = ejecuta · A = dueño y responsable final · C = consultado · I = informado. PUNTOS A CERRAR: Cada participante identifica su renglón y a quién escala.

## Slide 4
03 · EL PROCESO
Los primeros 5 minutos deciden cómo termina el evento
Fuente: manual MS-ACE-09 v0.2 (Borrador para validación) y FT-ACE-001 v0.3. Material de capacitación; no sustituye al manual.
4
Protégete
Zona verde o refugio ≤ 30 s
Alarma
Botón + radio, formato único
Estado seguro
Púlpito según escenario, ≤ 2 min
Reporte al CI
Qué, dónde, personas, ≤ 1 min
Mando
C-04 como CI; brigadas y médico
Conteo
PR1–PR3 en ≤ 10 min
Control
Solo brigada con EPP y ERA
Reingreso
Por escrito: atmósfera, metal, LOTO
Aprender
Reporte ≤ 24 h; ICAM; alerta
PRINCIPIO DEL PROCESO
Los pasos 1 y 2 son de cualquier persona; el mando es de C-04 y nadie actúa fuera de sus órdenes.
Protégete, da la alarma, C-04 manda. Nunca agua sobre metal; nunca rescate sin ERA.
Notes: CÓMO EXPLICARLA: Recorrer el flujo de izquierda a derecha; señalar las compuertas de decisión. PUNTOS A CERRAR: Qué pasa si una condición previa no se cumple: no se avanza.

## Slide 5
03 · EL PROCESO
Cada escenario tiene su acción y su prohibición
Fuente: manual MS-ACE-09 v0.2 (Borrador para validación) y FT-ACE-001 v0.3. Material de capacitación; no sustituye al manual. Figura: ms-emergencia-arbol-decision.svg.
5
LECTURA
Pasos 1 a 4: detecta, protégete en ≤ 30 s, da la alarma, identifica el evento.
A fuga en EAF: no bascules, ≥ 25 m. B olla perforada: a la fosa seca, nunca agua.
C breakout: mantén agua de molde, ≥ 20 m. D sin agua: emergencia en ≤ 15 s.
E gas: CO 25 ppm sal, 200 ppm evacúa. Después C-04 manda y se cuenta en ≤ 10 min.
Notes: CÓMO EXPLICARLA: Usar la figura para ubicar cada componente en planta. PUNTOS A CERRAR: Pedir a un participante que explique la figura con sus palabras.

## Slide 6
03 · EL PROCESO
Tres puntos de reunión: cada sector cuenta a su gente
Fuente: manual MS-ACE-09 v0.2 (Borrador para validación) y FT-ACE-001 v0.3. Material de capacitación; no sustituye al manual. Figura: ms-zonas-exclusion-nave.svg.
6
LECTURA
PR1 nave de hornos y patio; PR2 nave de ollas y LF; PR3 CC1 y CC2.
Refugios R1–R4 y púlpitos a ≤ 30 s de cualquier punto de zona roja.
La ruta de escape lleva a las salidas marcadas en verde.
Notes: CÓMO EXPLICARLA: Usar la figura para ubicar cada componente en planta. PUNTOS A CERRAR: Pedir a un participante que explique la figura con sus palabras.

## Slide 7
04 · EQUIPOS Y MAQUINARIA
Alarma, radio, fosa seca y ESD listos antes del evento
Fuente: manual MS-ACE-09 v0.2 (Borrador para validación) y FT-ACE-001 v0.3. Material de capacitación; no sustituye al manual.
7
Equipo | Función | Especificación clave | Verificar antes
Botones de alarma y sirena | Alerta general | Intermitente alerta; continuo evacuar [Sup.] | Prueba semanal
Radio, canal de emergencia | Comunicación prioritaria | Canal dedicado [Supuesto: canal 1] | Prueba al inicio del turno
Fosa de emergencia seca | Recibe olla perforada | Seca, libre, ≥ 1 olla | Inspección por turno
Caja de emergencia del distribuidor | Recibe acero en breakout | Seca, en posición | Antes de cada secuencia
Agua de emergencia de CC | Enfría el molde en apagón | Entrada automática ≤ 15 s | Prueba mensual (MM-CC-03)
Válvulas ESD de GN y O₂ | Cortan el gas | Cierre ≤ 5 s [Validar con OEM] | Prueba trimestral
ERA, botiquín, DEA, arena seca | Rescate, auxilios y derrames | ERA ≥ 30 min; agentes sin agua | Revisión mensual
Notes: CÓMO EXPLICARLA: La columna resaltada es lo que se verifica ANTES de operar. PUNTOS A CERRAR: Equipo que no pasa la verificación = no se opera; se reporta. [POR CONFIRMAR] Especificaciones marcadas en la tabla

## Slide 8
05 · PARÁMETROS DE OPERACIÓN
30 s, 1 min, 10 min: los tiempos que salvan vidas
Fuente: manual MS-ACE-09 v0.2 (Borrador para validación) y FT-ACE-001 v0.3. Material de capacitación; no sustituye al manual.
8
Parámetro | Objetivo | Límite | Acción
A zona verde o refugio | ≤ 20 s | > 30 s en simulacro | Revisar rutas y refugios
Reporte púlpito al CI | ≤ 1 min | > 2 min | Reforzar entrenamiento
Conteo en punto de reunión | ≤ 7 min | > 10 min [Supuesto] | Búsqueda por brigada
Llegada de la brigada | ≤ 3 min | > 5 min [Supuesto] | Revisar turnos de brigada
Agua de emergencia de CC | ≤ 10 s | > 15 s | Cerrar olla y distribuidor
Evacuación por gas | — | CO ≥ 200 ppm; ≥ 20 % LEL | Evacuar el sector
Radio: fuga EAF / olla | — | ≥ 25 m | Evacuar
Radio: breakout / molde | — | ≥ 20 m / ≥ 10 m | Evacuar
POR CONFIRMAR Salida individual por gas: CO 25 ppm, 10 % LEL, O₂ fuera de 19.5–23.5 % (MS-ACE-06). Umbrales [Verificar NOM-010 / SSO]. C-16 ajusta los radios.
Notes: CÓMO EXPLICARLA: Leer cada renglón: objetivo, rango normal, alarma y la acción (columna resaltada). PUNTOS A CERRAR: Ejercicio: dar un valor fuera de rango y pedir la acción correcta. [POR CONFIRMAR] Salida individual por gas: CO 25 ppm, 10 % LEL, O₂ fuera de 19.5–23.5 % (MS-ACE-06). Umbrales [Verificar NOM-010 / SSO]. C-16 ajusta los radios.

## Slide 9
06 · SEGURIDAD
Agua sobre metal, rescate sin ERA: errores que matan
Fuente: manual MS-ACE-09 v0.2 (Borrador para validación) y FT-ACE-001 v0.3. Material de capacitación; no sustituye al manual. Serie MS-ACE.
9
★ A. Fuga de agua en el EAF
Arco fuera; evacuar a ≥ 25 m; cerrar el panel por mando remoto. Prohibido bascular o mover electrodos.
★ B. Perforación de olla
En grúa: olla a la fosa seca sin pasar sobre personas; en carro: evacuar ≥ 25 m. Prohibido taponar o usar agua.
★ C y D. Breakout o sin agua de molde
Cerrar olla y distribuidor; mantener agua de molde; evacuar bajo la máquina y ≥ 20 m. Emergencia en ≤ 15 s.
★ E y F. Gas o derrame
Gas: A1 salir, A2 evacuar, ESD, sin chispas. Derrame: dejar solidificar, arena seca. Nunca agua ni rescate sin ERA.
EPP OBLIGATORIO
EPP de la zona donde se interviene (MS-ACE-08)
ERA en cualquier atmósfera peligrosa
Brigada: equipo estructural o aluminizado
Nunca pisar escoria que parece fría
Notes: CÓMO EXPLICARLA: Los controles con ★ son críticos: si fallan puede haber una fatalidad. Se evalúan en la certificación. PUNTOS A CERRAR: Cualquier persona puede y debe detener el trabajo si un control crítico no está.

## Slide 10
07 · CALIDAD
Tras el evento se retiene el acero y se aprende
Fuente: manual MS-ACE-09 v0.2 (Borrador para validación) y FT-ACE-001 v0.3. Material de capacitación; no sustituye al manual.
10
Qué se controla | Criterio | Cómo y cuándo | Si falla
Simulacro de escenario crítico | 4 al año por cuadrilla | Acta con tiempos y lista | Respuesta lenta
Evacuación general | ≥ 2 al año, una sin aviso | Acta, tiempos, conteo | Conteo incompleto
Tabletop del CI | Mensual por cuadrilla | Acta | Mando desorganizado
Acero y producto afectado | Retener y evaluar (C-09) | Tras cada evento | Producto no conforme
Lista de reinicio | Agua, refractario, sensores | Tras cada evento | Repetición del evento
Lecciones aprendidas | ICAM y alerta ≤ 7 días [Sup.] | Por evento | Reincidencia
Un simulacro no hecho se reprograma en ≤ 30 días: la respuesta solo es rápida si se practica.
Notes: CÓMO EXPLICARLA: Relacionar cada variable con el defecto que causa aguas abajo. PUNTOS A CERRAR: Quién registra cada variable y dónde.

## Slide 11
08 · PASO A PASO
Once pasos; nueve no admiten error (1/2)
Fuente: manual MS-ACE-09 v0.2 (Borrador para validación) y FT-ACE-001 v0.3. Material de capacitación; no sustituye al manual. ★ = paso crítico, se evalúa en la certificación.
11
# | Paso | Cómo hacerlo y qué medir | Criterio | Rol
★ 1 | Protégete | Aléjate hacia zona verde o refugio en ≤ 30 s por la ruta de escape; no regreses por herramientas | A salvo | Todos
★ 2 | Da la alarma | Botón + radio: EMERGENCIA ×3, lugar, tipo, personas afectadas, quién llama | Mensaje completo | Testigo
★ 3 | Pon el proceso seguro | Según escenario: arco fuera, olla y distribuidor cerrados, ESD de gas, olla a la fosa | Estado seguro ≤ 2 min | Púlpitos, S-09
★ 4 | Reporta al CI | Informa a C-04: qué, dónde, personas y acciones hechas | Reporte ≤ 1 min | Púlpito
★ 5 | Asume el mando | C-04 se identifica como CI, fija puesto de mando seguro, activa brigadas y médico | CI identificado | C-04
★ 6 | Evacúa y cuenta | Líderes llevan a su gente al punto de reunión, cuentan y reportan faltantes | Conteo ≤ 10 min | C-05, C-06
★ 7 | Controla | Brigada solo por orden del CI, con EPP y ERA; C-16 mide y delimita | Evento contenido | Brigada, C-16
Notes: CÓMO EXPLICARLA: Leer cada paso y demostrar en campo o simulador los pasos ★ (renglones resaltados). PUNTOS A CERRAR: Los pasos ★ no se omiten ni se cambian de orden.

## Slide 12
08 · PASO A PASO
Once pasos; nueve no admiten error (2/2)
Fuente: manual MS-ACE-09 v0.2 (Borrador para validación) y FT-ACE-001 v0.3. Material de capacitación; no sustituye al manual. ★ = paso crítico, se evalúa en la certificación.
12
# | Paso | Cómo hacerlo y qué medir | Criterio | Rol
★ 8 | Atiende lesionados | Primeros auxilios y traslado; quemaduras: agua limpia lejos del metal líquido | Atención ≤ 5 min | Brigada/médico
★ 9 | Autoriza reingreso | CI con C-16: < 10 % LEL, CO < 25 ppm, O₂ 19.5–23.5 %, metal sólido, LOTO | Autorización escrita | C-04, C-16
10 | Reinicia | Lista de reinicio del área con C-07 / C-08 | Lista firmada | C-05, C-06
11 | Preserva y reporta | Conserva la escena; reporte inicial ≤ 24 h; análisis ICAM; alerta de seguridad | Reporte emitido | C-04, C-16
Notes: CÓMO EXPLICARLA: Leer cada paso y demostrar en campo o simulador los pasos ★ (renglones resaltados). PUNTOS A CERRAR: Los pasos ★ no se omiten ni se cambian de orden.

## Slide 13
09 · CONDICIONES ANORMALES
Si falta alguien en el conteo, busca la brigada
Fuente: manual MS-ACE-09 v0.2 (Borrador para validación) y FT-ACE-001 v0.3. Material de capacitación; no sustituye al manual. Serie MS-ACE-09 para emergencias.
13
Síntoma | Acción inmediata | Avisar a
Falta una persona en el conteo | Búsqueda dirigida por brigada con EPP/ERA; nunca individual | CI
Radio saturado o sin señal | Mensajeros designados; teléfonos de emergencia | CI
C-04 no disponible | Asume el CI el supervisor de mayor jerarquía (C-05 o C-06) | C-01
El evento escala | Apoyo externo por canales autorizados; vigilancia guía | C-01
Segundo evento en la respuesta | CI reevalúa zonas y evacúa más amplio | C-16
Notes: CÓMO EXPLICARLA: Practicar cada renglón como simulacro de mesa: síntoma → acción → a quién avisar. PUNTOS A CERRAR: Nadie improvisa: si no está aquí, se detiene y se escala al supervisor.

## Slide 14
10 · COMPETENCIA Y CERTIFICACIÓN
Certificación nivel O para púlpitos y mando
Fuente: manual MS-ACE-09 v0.2 (Borrador para validación) y FT-ACE-001 v0.3. Material de capacitación; no sustituye al manual. TD-P07. ILUO: I Introducción · L Práctica supervisada · U Ejecución autónoma · O Dominio e instrucción.
14
I
Introducción y Conocimiento
L
Aprendizaje y Práctica Supervisada
U
Ejecución Autónoma y Habilitada
O
Dominio, Optimización e Instrucción
Rol | ILUO | Teoría | OJT supervisado | Vigencia
C-04 Comandante del Incidente | O | 16 h | 4 tabletop + 2 simulacros | 24 meses
C-05, C-06 Líderes de sector | O | 12 h | 2 simulacros | 24 meses
S-01, S-06, S-12 Púlpitos | O | 8 h + simulador | 4 simulacros | 24 meses
S-09 Grúa de Colada | O | 4 h + simulador | 2 simulacros | 12 meses
Brigadistas | U | 24–80 h | Prácticas mensuales | 12 meses
Todo el personal | L | 2 h | 2 simulacros al año | 12 meses
PASOS ★ QUE SE EVALÚAN
Se protege primero y da la alarma con el formato único
El púlpito aplica la acción inmediata de su escenario (A–E) y reporta al CI en ≤ 1 min
Nombra lo prohibido: agua sobre metal, bascular con agua, rescate sin ERA
C-04 asume el mando y logra el conteo en ≤ 10 min
La brigada interviene solo por orden del CI, con EPP y ERA
Reingreso por escrito: < 10 % LEL, CO < 25 ppm, O₂ 19.5–23.5 %, metal sólido y LOTO
Notes: CÓMO EXPLICARLA: Nivel requerido: O (Dominio, Optimización e Instrucción). La evaluación es práctica, ante evaluador certificado, sobre los pasos ★. PUNTOS A CERRAR: Quien no demuestra todos los pasos ★ queda "aún no competente" y repite OJT dirigido.

## Slide 15
10 · COMPETENCIA Y CERTIFICACIÓN
De la teoría a la certificación en seis pasos
Fuente: manual MS-ACE-09 v0.2 (Borrador para validación) y FT-ACE-001 v0.3. Material de capacitación; no sustituye al manual. Registro de competencia en IMaS; constancia DC-3/SIRCE (obligación STPS).
15
1
Teoría
16 h
2
Autoevaluación
≥ 80 %
3
OJT supervisado
4 tabletop + 2 simulacros
4
Evaluación práctica ★
100 % pasos ★
5
Registro IMaS y DC-3/SIRCE
≤ 10 días hábiles
6
Recertificación
24 meses
REGLAS DE LA CERTIFICACIÓN
La certificación vale solo para el proceso y el rol evaluados; se suspende tras un incidente grave hasta reevaluar.
El trabajador con experiencia puede solicitar la evaluación directa como examen de suficiencia (LFT art. 153-U).
Sin certificación vigente no se ejecuta la tarea crítica: el permiso de trabajo lo bloquea.
Notes: CÓMO EXPLICARLA: Explicar la ruta completa y los tiempos. PUNTOS A CERRAR: Aclarar que la evaluación no es sanción: es la evidencia de que la persona puede trabajar segura.

## Slide 16
10 · AUTOEVALUACIÓN
Autoevaluación: cinco preguntas antes del simulacro
Fuente: manual MS-ACE-09 v0.2 (Borrador para validación) y FT-ACE-001 v0.3. Material de capacitación; no sustituye al manual. Respuestas en las notas del orador.
16
PREGUNTA 1
¿Qué es lo primero que haces al detectar una emergencia?
a) Intento controlarla
b) Me protejo en ≤ 30 s
c) Busco al supervisor
PREGUNTA 2
¿Quién es el Comandante del Incidente en la Acería?
a) C-16
b) C-04 Jefe de Turno
c) El primero que llega
PREGUNTA 3
Hay un derrame de metal en el piso. ¿Qué NO haces?
a) Evacuar
b) Echar agua
c) Contener con arena seca
PREGUNTA 4
Breakout en CC. ¿Qué pasa con el agua de molde?
a) Se corta de inmediato
b) Se mantiene
c) Se reduce a la mitad
PREGUNTA 5
¿En cuánto tiempo debe completarse el conteo en el punto de reunión?
a) ≤ 10 min
b) ≤ 30 min
c) Al final del turno
CRITERIO
Mínimo 4 de 5 correctas
Con 4 o más pasas al OJT supervisado. Con menos, repasa el manual con tu instructor y repite la autoevaluación.
Notes: RESPUESTAS: 1) b) Me protejo en ≤ 30 s — Primero protégete: zona verde o refugio en ≤ 30 s. Luego da la alarma. 2) b) C-04 Jefe de Turno — C-04 asume el mando; si no está, el supervisor de mayor jerarquía (C-05 o C-06). 3) b) Echar agua — Nunca agua sobre metal líquido: se deja solidificar y se contiene con arena seca. 4) b) Se mantiene — Se mantienen agua de molde y secundaria; se cierra olla y distribuidor y se evacúa ≥ 20 m. 5) a) ≤ 10 min — Conteo completo en ≤ 10 min; si falta alguien, búsqueda dirigida por la brigada. CÓMO EXPLICARLA: dar 5 minutos; revisar en grupo. PUNTOS A CERRAR: mínimo 4 de 5 correctas para pasar a OJT.

## Slide 17
11 · CIERRE
Reglas de la emergencia que no se negocian
Siguiente paso: OJT supervisado y evaluación práctica (TD-P07); registro en IMaS y DC-3/SIRCE. Validación: visto bueno técnica, seguridad, laboral, diseño instruccional.
17
1
Protégete y da la alarma
≤ 30 s a zona verde; EMERGENCIA ×3, lugar, tipo, personas.
2
C-04 manda
Nadie actúa como héroe; la brigada interviene solo por orden del CI.
3
Nunca agua sobre metal líquido
Deja solidificar y contén con arena seca.
4
Nunca rescate sin ERA
Ni bajo una olla, ni en la zona roja sin protección.
Notes: CÓMO EXPLICARLA: Cerrar con las reglas que no se negocian; cada participante repite la regla más importante para su rol. PUNTOS A CERRAR: Agendar OJT con el supervisor y el evaluador. [POR CONFIRMAR] Tonos de sirena, canal de radio, conteo ≤ 10 min y llegada de brigada ≤ 5 min (supuestos) · Frecuencia mínima de simulacros con la NOM-002 vigente (SSO) · Tiempo de espera sin vapor ≥ 30 min y alerta de seguridad ≤ 7 días (supuestos)