## Slide 1
CAPACITACIÓN TÉCNICA · MANTENIMIENTO · MM-GR-01
Grúas de colada
Que una grúa de 250/63 t nunca deje caer una olla: gancho, cables, frenos dobles y límites en criterio
24 h
teoría (S-19 Mecánico grúas)
40 h
OJT · 4 semanales + 1 anual
11
pasos críticos ★
12
meses (grúas, izaje, alturas)
1
Bloque apoyado
2
LOTO y grúa vecina
3
Cables y gancho
4
Frenos y límites
5
Prueba por freno
6
Tarjeta verde
Para: S-19 Mecánico · S-20 Electricista · S-09 Operador de Grúa de Colada · S-26 Lubricador · C-11 · C-04
Fuente: manual MM-GR-01 v0.2 (Borrador para validación) y FT-ACE-001 v0.3. Material de capacitación; no sustituye al manual.
1
Notes: CÓMO EXPLICARLA: Objetivo del curso: Que una grúa de 250/63 t nunca deje caer una olla: gancho, cables, frenos dobles y límites en criterio. Principio rector: Cualquier criterio de rechazo deja la grúa fuera de servicio para colada hasta corregir. PUNTOS A CERRAR: Presentar a los participantes, el objetivo y la ruta de certificación (teoría → OJT → evaluación práctica). [POR CONFIRMAR] Par de frenos, entrehierro, desgaste de pernos y pestañas con el OEM · Programa NOM-006 de cada grúa y periodicidad de la prueba de carga · Disponibilidad de grúa ≥ 98 % (supuesto) y vida de cables 12–24 meses

## Slide 2
01 · OBJETIVOS DE APRENDIZAJE
Al terminar, detectas lo que tira una olla
Fuente: manual MM-GR-01 v0.2 (Borrador para validación) y FT-ACE-001 v0.3. Material de capacitación; no sustituye al manual.
2
Aislar la grúa y su vía
Bloque apoyado, rieles colectores e interruptor bloqueados, radio sin llave y grúa vecina bloqueada o con topes.
Medir cables y gancho
Ø en 3 puntos y 2 direcciones; alambres rotos; apertura del gancho contra la medida de origen.
Probar frenos y límites
F1, F2 y F3 uno por uno sostienen ≥ 125 % sin deslizar; límites superiores 1.º y 2.º cortan.
Retirar o liberar con firma
Cualquier criterio de rechazo saca la grúa de colada; si cumple, checklist y tarjeta verde en cabina.
POR QUÉ IMPORTA
Una olla de 150 t de acero líquido suspendida es el riesgo de mayor severidad de la Acería: si falla el gancho, el cable o el freno, el derrame puede causar múltiples fatalidades. Las grúas se inspeccionan en cuatro niveles y prevalece el criterio más estricto.
Cualquier criterio de rechazo deja la grúa fuera de servicio para colada hasta corregir.
Notes: CÓMO EXPLICARLA: Leer cada objetivo como una conducta observable que se evaluará en campo. PUNTOS A CERRAR: Confirmar que cada participante sabe en qué rol ejecutará el proceso.

## Slide 3
02 · ROLES Y RESPONSABILIDADES
C-11 retira o libera la grúa; C-04 la recibe
Fuente: manual MM-GR-01 v0.2 (Borrador para validación) y FT-ACE-001 v0.3. Material de capacitación; no sustituye al manual.
3
Rol | Qué hace en la inspección de grúas | RACI
C-11 Supervisor de Mantenimiento Mecánico | Dueño; programa inspecciones, libera o retira de servicio | A
S-19 Mecánico de Acería | Gancho, balancín, cables, frenos, reductores y estructura | R
S-20 Electricista | Motores, variadores, límites, thrusters, colectores y radio | R
S-09 Operador de Grúa de Colada | Checklist diario; prueba de límite superior y frenos en vacío | R
S-26 Lubricador | Lubricación de cables, reductores y ruedas | R
S-23 Soldador Calificado | Reparaciones estructurales con procedimiento aprobado | R
Inspector END nivel II | Partículas magnéticas, ultrasonido e inspección periódica | R (externo)
C-04 Jefe de Turno | Disponibilidad de grúas; recibe la liberación | A (operación)
Notes: CÓMO EXPLICARLA: R = ejecuta · A = dueño y responsable final · C = consultado · I = informado. PUNTOS A CERRAR: Cada participante identifica su renglón y a quién escala.

## Slide 4
03 · EL PROCESO
Diaria, semanal, mensual y anual: cuatro filtros
Fuente: manual MM-GR-01 v0.2 (Borrador para validación) y FT-ACE-001 v0.3. Material de capacitación; no sustituye al manual.
4
Diaria (S-09)
Checklist, límite superior, frenos
Semanal
Cables, frenos, límites, gancho visual
Mensual
Par de cada freno; medición de gancho
Semestral
Limitador de carga al 110 %
Anual
Inspección periódica y END
Prueba 125 %
Tras reparación mayor
Liberar
Firma C-11 y C-04; tarjeta verde
PRINCIPIO DEL PROCESO
En cualquier nivel, un criterio de rechazo manda la grúa a tarjeta roja y reparación con LOTO.
Cualquier criterio de rechazo deja la grúa fuera de servicio para colada hasta corregir.
Notes: CÓMO EXPLICARLA: Recorrer el flujo de izquierda a derecha; señalar las compuertas de decisión. PUNTOS A CERRAR: Qué pasa si una condición previa no se cumple: no se avanza.

## Slide 5
03 · EL PROCESO
Gancho, frenos dobles y cable tienen su rechazo
Fuente: manual MM-GR-01 v0.2 (Borrador para validación) y FT-ACE-001 v0.3. Material de capacitación; no sustituye al manual. Figura: mm-gancho-grua-inspeccion.svg.
5
LECTURA
Gancho laminado: retirar si la apertura entre punzonados crece > 5 %, si hay grieta o remache flojo.
F1 y F2 frenan cada motor y F3 frena el tambor; cada freno sostiene ≥ 125 % de la carga nominal.
Cable: retirar con Ø −5 %, 6 alambres rotos en un paso o 3 en un torón, coca o daño por calor.
Notes: CÓMO EXPLICARLA: Usar la figura para ubicar cada componente en planta. PUNTOS A CERRAR: Pedir a un participante que explique la figura con sus palabras.

## Slide 6
04 · EQUIPOS Y MAQUINARIA
Siete componentes deciden si la olla se sostiene
Fuente: manual MM-GR-01 v0.2 (Borrador para validación) y FT-ACE-001 v0.3. Material de capacitación; no sustituye al manual.
6
Equipo | Función | Especificación clave | Verificar antes
Ganchos laminados en balancín | Tomar los muñones de la olla | 250 t | Apertura, desgaste y END
Balancín y pernos | Unir ganchos al bloque | Pernos con seguro | END anual sin indicaciones
Cables de izaje (IWRC) | Suspender la carga | Ø nominal OEM | Criterios ISO 4309 / B30.2
Frenos de servicio F1/F2 | Sostener la carga | ≥ 125 % par nominal [Validar] | Prueba de par mensual
Freno de emergencia F3 | Actúa por sobrevelocidad | Disco en tambor | Prueba mensual
Límites superiores 1.º y 2.º | Evitar golpe del bloque | Redundantes | Probados
Limitador de carga | Evitar sobrecarga | Disparo al 110 % [Validar] | Calibrado
Notes: CÓMO EXPLICARLA: La columna resaltada es lo que se verifica ANTES de operar. PUNTOS A CERRAR: Equipo que no pasa la verificación = no se opera; se reporta. [POR CONFIRMAR] Especificaciones marcadas en la tabla

## Slide 7
05 · PARÁMETROS DE OPERACIÓN
Gancho +5 % o cable −5 %: la grúa sale de colada
Fuente: manual MM-GR-01 v0.2 (Borrador para validación) y FT-ACE-001 v0.3. Material de capacitación; no sustituye al manual.
7
Especificación | Objetivo | Tolerancia | Límite / rechazo | Frecuencia
Apertura del gancho | Medida de origen | ≤ +2 % | > +5 %: retirar | Mensual (medición)
Desgaste gancho laminado | 0 % | ≤ 3 % | > 5 %: retirar | Mensual
Torsión del gancho | 0° | ≤ 5° | > 10°: retirar | Mensual
Diámetro del cable | ≥ 98 % | ≥ 96 % | Reducción ≥ 5 % | Semanal (3 puntos)
Alambres rotos por paso | 0 | ≤ 2 | 6 al azar o 3 en torón | Semanal
Par de cada freno | ≥ 125 % | — | < 125 % o desliza | Mensual
Balatas | ≥ 70 % | ≥ 50 % | < 50 % | Semanal
Limitador de carga | Disparo 110 % | ±5 % | No dispara | Semestral
POR CONFIRMAR Criterios de NOM-006, ASME B30.2/B30.10, ISO 4309 y OEM: prevalece el más estricto. Entrehierro, pernos y pestañas: [Validar con OEM].
Notes: CÓMO EXPLICARLA: Leer cada renglón: objetivo, rango normal, alarma y la acción (columna resaltada). PUNTOS A CERRAR: Ejercicio: dar un valor fuera de rango y pedir la acción correcta. [POR CONFIRMAR] Criterios de NOM-006, ASME B30.2/B30.10, ISO 4309 y OEM: prevalece el más estricto. Entrehierro, pernos y pestañas: [Validar con OEM].

## Slide 8
06 · SEGURIDAD
Olla de 150 t suspendida: el riesgo más severo
Fuente: manual MM-GR-01 v0.2 (Borrador para validación) y FT-ACE-001 v0.3. Material de capacitación; no sustituye al manual. Serie MS-ACE.
8
★ LOTO de grúa, vía y grúa vecina
Seccionador de colectores, interruptor principal, radio sin llave, frenos y calzas; grúa vecina bloqueada o topes en riel.
★ Prueba de energía cero
Detector de tensión en colectores (3 fases); movimiento desde cabina y radio rechazado; bloque apoyado, cables sin tensión.
★ Siempre anclado en altura
Línea de vida en pasillos del puente y del carro (NOM-009); permiso de altura.
★ Nadie bajo la carga en pruebas
Piso acordonado bajo la grúa; pruebas de freno y de carga sin personas bajo la carga.
EPP OBLIGATORIO
Casco con barbiquejo y lentes
Guantes y botas metatarsales
Arnés de cuerpo completo con línea de vida
Ropa FR y protección auditiva
EPP eléctrico según categoría en tableros
Notes: CÓMO EXPLICARLA: Los controles con ★ son críticos: si fallan puede haber una fatalidad. Se evalúan en la certificación. PUNTOS A CERRAR: Cualquier persona puede y debe detener el trabajo si un control crítico no está.

## Slide 9
07 · CALIDAD
Una grúa detenida enfría la olla y corta la secuencia
Fuente: manual MM-GR-01 v0.2 (Borrador para validación) y FT-ACE-001 v0.3. Material de capacitación; no sustituye al manual.
9
Variable | Especificación | Cómo y cuándo | Si falla
Disponibilidad de grúa de colada | ≥ 98 % [Supuesto]; 1 siempre | Mensual en CMMS | Olla espera: pierde T, corta secuencia
Suavidad de movimientos | Sin tirones | Prueba funcional | Oleaje, derrame, reoxidación
Tiempo de traslado de olla | Estable | KPI de operación | Sobrecalentamiento fuera de 20–30 °C
Siempre debe quedar una grúa de colada disponible: la inspección se programa alternando grúas.
Notes: CÓMO EXPLICARLA: Relacionar cada variable con el defecto que causa aguas abajo. PUNTOS A CERRAR: Quién registra cada variable y dónde.

## Slide 10
08 · PASO A PASO
Catorce pasos; once no admiten error (1/2)
Fuente: manual MM-GR-01 v0.2 (Borrador para validación) y FT-ACE-001 v0.3. Material de capacitación; no sustituye al manual. ★ = paso crítico, se evalúa en la certificación.
10
# | Paso | Cómo hacerlo y qué medir | Criterio | Rol
1 | Coordina | Grúa a bahía de reparación sin carga; la otra grúa cubre la operación | Autorización de C-04 | C-11
★ 2 | Apoya bloque y balancín | Balancín en su base; cables sin tensión | Carga cero | S-09
★ 3 | Aplica LOTO | Colectores, interruptor principal, radio sin llave, frenos y calzas, grúa vecina | Candados puestos | S-20, S-19
★ 4 | Prueba energía cero | Detector de tensión en colectores; intento de movimiento rechazado | Sin energía | S-20, C-11
★ 5 | Accede anclado | Línea de vida en pasillos del puente y del carro | Siempre anclado | S-19, S-20
★ 6 | Inspecciona cables | Ø en 3 puntos (tambor, poleas, bloque) y 2 direcciones; alambres rotos; daño por calor | Dentro de criterio | S-19
★ 7 | Inspecciona gancho | Visual; apertura entre punzonados (mensual); remaches y balancín | Dentro de criterio | S-19
Notes: CÓMO EXPLICARLA: Leer cada paso y demostrar en campo o simulador los pasos ★ (renglones resaltados). PUNTOS A CERRAR: Los pasos ★ no se omiten ni se cambian de orden.

## Slide 11
08 · PASO A PASO
Catorce pasos; once no admiten error (2/2)
Fuente: manual MM-GR-01 v0.2 (Borrador para validación) y FT-ACE-001 v0.3. Material de capacitación; no sustituye al manual. ★ = paso crítico, se evalúa en la certificación.
11
# | Paso | Cómo hacerlo y qué medir | Criterio | Rol
★ 8 | Inspecciona frenos | Balatas, entrehierro, tambor o disco, thruster sin fuga | Dentro de criterio | S-19, S-20
9 | Revisa límites y pantallas | Mecanismo de límites y cableado; pantallas térmicas | Íntegros | S-20
★ 10 | Retira LOTO | Orden inverso; personal fuera de la grúa | Candados retirados | Todos
★ 11 | Prueba límites superiores | Baja velocidad: 1.º corta; 2.º corta con 1.º puenteado solo bajo control de C-11 | Ambos cortan | S-20, S-09
★ 12 | Prueba frenos (mensual) | Con carga de prueba o par OEM: un freno a la vez, F1, F2 y F3 por sobrevelocidad | Cada uno sostiene | S-19, S-20
13 | Prueba funcional | Todos los movimientos, paro de emergencia, radio y anticolisión | Sin anomalías | S-09
★ 14 | Libera | Checklist firmado por C-11 y C-04; tarjeta verde en cabina | Firmado | C-11, C-04
Notes: CÓMO EXPLICARLA: Leer cada paso y demostrar en campo o simulador los pasos ★ (renglones resaltados). PUNTOS A CERRAR: Los pasos ★ no se omiten ni se cambian de orden.

## Slide 12
09 · CONDICIONES ANORMALES
Carga que resbala o límite que no corta: fuera
Fuente: manual MM-GR-01 v0.2 (Borrador para validación) y FT-ACE-001 v0.3. Material de capacitación; no sustituye al manual. Serie MS-ACE-09 para emergencias.
12
Síntoma | Acción inmediata | Avisar a
Carga resbala al detener | Bajar la olla a su base si es seguro; grúa fuera de servicio | C-04, C-11
Límite superior no corta | Grúa fuera de servicio | C-11
Alambres rotos o daño por calor | Fuera de servicio para colada hasta cambiar el cable | C-11
Falla eléctrica con olla suspendida | Frenos sostienen; evacuar debajo; plan de rescate de carga OEM | C-04, C-12
Ruido o vibración en reductor | Terminar la maniobra; inspeccionar | C-11, C-14
Grieta en END | Retirar el componente | C-11, C-10
Golpe del bloque contra el carro | Inspección completa y END antes de volver a usar | C-11, C-16
Notes: CÓMO EXPLICARLA: Practicar cada renglón como simulacro de mesa: síntoma → acción → a quién avisar. PUNTOS A CERRAR: Nadie improvisa: si no está aquí, se detiene y se escala al supervisor.

## Slide 13
10 · COMPETENCIA Y CERTIFICACIÓN
Certificación nivel U, vigencia de 12 meses
Fuente: manual MM-GR-01 v0.2 (Borrador para validación) y FT-ACE-001 v0.3. Material de capacitación; no sustituye al manual. TD-P07. ILUO: I Introducción · L Práctica supervisada · U Ejecución autónoma · O Dominio e instrucción.
13
I
Introducción y Conocimiento
L
Aprendizaje y Práctica Supervisada
U
Ejecución Autónoma y Habilitada
O
Dominio, Optimización e Instrucción
Rol | ILUO | Teoría | OJT supervisado | Vigencia
S-19 Mecánico (grúas) | U | 24 h | 40 h / 4 semanales + 1 anual | 12 meses
S-20 Electricista (grúas) | U | NOM-029 + 16 h | 4 inspecciones | 12 meses
S-09 Grúa de Colada | U | NOM-006 + checklist | Evaluación práctica | 12 meses
S-26 Lubricador | L | 8 h | 4 rutas de lubricación | 12 meses
Quien sube a la grúa | L | NOM-009 (8 h) | — | 12 meses
Inspector END | Nivel II | Externo (ISO 9712 / ASNT) | — | Según certificación
PASOS ★ QUE SE EVALÚAN
Apoya el bloque y bloquea la grúa vecina antes de aplicar LOTO
Prueba energía cero en colectores con detector y se mantiene anclado en altura
Mide Ø de cable en 3 puntos y apertura del gancho contra la medida de origen
Inspecciona balatas, entrehierro y thrusters; retira candados con personal fuera
Prueba ambos límites (puenteo solo con C-11) y cada freno por separado sin nadie abajo
Libera con checklist firmado y tarjeta verde en cabina
Notes: CÓMO EXPLICARLA: Nivel requerido: U (Ejecución Autónoma y Habilitada). La evaluación es práctica, ante evaluador certificado, sobre los pasos ★. PUNTOS A CERRAR: Quien no demuestra todos los pasos ★ queda "aún no competente" y repite OJT dirigido.

## Slide 14
10 · COMPETENCIA Y CERTIFICACIÓN
De la teoría a la certificación en seis pasos
Fuente: manual MM-GR-01 v0.2 (Borrador para validación) y FT-ACE-001 v0.3. Material de capacitación; no sustituye al manual. Registro de competencia en IMaS; constancia DC-3/SIRCE (obligación STPS).
14
1
Teoría
24 h
2
Autoevaluación
≥ 80 %
3
OJT supervisado
40 h / 4 semanales + 1 anual
4
Evaluación práctica ★
100 % pasos ★
5
Registro IMaS y DC-3/SIRCE
≤ 10 días hábiles
6
Recertificación
12 meses
REGLAS DE LA CERTIFICACIÓN
La certificación vale solo para el proceso y el rol evaluados; se suspende tras un incidente grave hasta reevaluar.
El trabajador con experiencia puede solicitar la evaluación directa como examen de suficiencia (LFT art. 153-U).
Sin certificación vigente no se ejecuta la tarea crítica: el permiso de trabajo lo bloquea.
Notes: CÓMO EXPLICARLA: Explicar la ruta completa y los tiempos. PUNTOS A CERRAR: Aclarar que la evaluación no es sanción: es la evidencia de que la persona puede trabajar segura.

## Slide 15
10 · AUTOEVALUACIÓN
Autoevaluación: cinco preguntas antes del OJT
Fuente: manual MM-GR-01 v0.2 (Borrador para validación) y FT-ACE-001 v0.3. Material de capacitación; no sustituye al manual. Respuestas en las notas del orador.
15
PREGUNTA 1
¿Con qué aumento de la apertura del gancho laminado se retira?
a) > 1 %
b) > 5 %
c) > 15 %
PREGUNTA 2
¿Qué reducción del diámetro del cable obliga a cambiarlo?
a) ≥ 1 %
b) ≥ 5 %
c) ≥ 10 %
PREGUNTA 3
¿Cómo se prueban los frenos de la grúa de colada?
a) Los tres juntos
b) Un freno a la vez
c) Solo el F3
PREGUNTA 4
Al detener, la olla resbala. ¿Qué haces?
a) Seguir y reportar al final
b) Bajarla a su base; grúa fuera
c) Subirla más rápido
PREGUNTA 5
¿Quién controla el puenteo del límite 1.º para probar el 2.º?
a) El operador S-09
b) C-11
c) Nadie, no se prueba
CRITERIO
Mínimo 4 de 5 correctas
Con 4 o más pasas al OJT supervisado. Con menos, repasa el manual con tu instructor y repite la autoevaluación.
Notes: RESPUESTAS: 1) b) > 5 % — Se compara con la medida de origen entre punzonados: más de +5 % retira el gancho. 2) b) ≥ 5 % — Reducción ≥ 5 % del nominal; se mide en 3 puntos y en 2 direcciones a 90°. 3) b) Un freno a la vez — Cada freno por separado (F1, F2 y F3) debe sostener ≥ 125 % sin deslizar, sin nadie bajo la carga. 4) b) Bajarla a su base; grúa fuera — Freno desgastado o desajustado: la grúa sale de servicio; avisar a C-04 y C-11. 5) b) C-11 — El 2.º límite se prueba con el 1.º puenteado solo bajo control de C-11, a baja velocidad. CÓMO EXPLICARLA: dar 5 minutos; revisar en grupo. PUNTOS A CERRAR: mínimo 4 de 5 correctas para pasar a OJT.

## Slide 16
11 · CIERRE
Reglas de las grúas de colada que no se negocian
Siguiente paso: OJT supervisado y evaluación práctica (TD-P07); registro en IMaS y DC-3/SIRCE. Validación: pendiente.
16
1
Criterio de rechazo = grúa fuera
Gancho, cable, freno o límite fuera de criterio: tarjeta roja.
2
Cada freno sostiene solo
F1, F2 y F3 probados por separado al ≥ 125 % cada mes.
3
Grúa vecina bloqueada y siempre anclado
Topes o candado en la vecina; línea de vida en puente y carro.
4
Sin LOTO y energía cero no se sube
Colectores, interruptor y radio bloqueados; detector de tensión en 3 fases.
Notes: CÓMO EXPLICARLA: Cerrar con las reglas que no se negocian; cada participante repite la regla más importante para su rol. PUNTOS A CERRAR: Agendar OJT con el supervisor y el evaluador. [POR CONFIRMAR] Par de frenos, entrehierro, desgaste de pernos y pestañas con el OEM · Programa NOM-006 de cada grúa y periodicidad de la prueba de carga · Disponibilidad de grúa ≥ 98 % (supuesto) y vida de cables 12–24 meses