## Slide 1
CAPACITACIÓN TÉCNICA · SEGURIDAD · MS-ACE-05
Espacios confinados
Nadie entra sin permiso, sin medir O₂ → LEL → tóxicos, sin vigía afuera y sin rescate listo
8 h
teoría CRS-02 (entrantes)
3
entradas supervisadas en OJT
10
pasos críticos ★
12
meses de vigencia
1
Análisis de riesgo
2
LOTO y brida ciega
3
Ventilar con aire
4
Medir O₂, LEL, CO
5
Vigía y rescate
6
Entrar y monitorear
Para: Entrantes (S-03 · S-08 · S-15 · S-19 · S-23 · S-24 · contratistas) · vigías · medidores (S-21 / C-16) · emisores (C-04 · C-11 · C-15) · brigada
Fuente: manual MS-ACE-05 v0.2 (Borrador para validación) y FT-ACE-001 v0.3. Material de capacitación; no sustituye al manual.
1
Notes: CÓMO EXPLICARLA: Objetivo del curso: Nadie entra sin permiso, sin medir O₂ → LEL → tóxicos, sin vigía afuera y sin rescate listo. Principio rector: Sin permiso, medición, vigía y rescate listo, nadie entra. El vigía nunca entra. PUNTOS A CERRAR: Presentar a los participantes, el objetivo y la ruta de certificación (teoría → OJT → evaluación práctica). [POR CONFIRMAR] Tiempo de ventilación ≥ 15 min, renovaciones ≥ 20/h y altura de trípode > 1.5 m (supuestos) · Tiempo de llegada del rescate ≤ 10 min y frecuencia de simulacros (supuestos) · Límites de CO, H₂S y LEL con la NOM-010 y NOM-033 vigentes (SSO)

## Slide 2
01 · OBJETIVOS DE APRENDIZAJE
Al terminar, entras y sales sin víctimas
Fuente: manual MS-ACE-05 v0.2 (Borrador para validación) y FT-ACE-001 v0.3. Material de capacitación; no sustituye al manual.
2
Reconocer el espacio y su peligro
Argón en ollas, CO en ductos y casa de bolsas, O₂ bajo en silos de DRI, sepultamiento en tolvas.
Aislar y ventilar
LOTO con aislamiento positivo de Ar, N₂, O₂ y gas natural; ventilar con aire, nunca con oxígeno.
Medir en orden y en tres alturas
O₂ → LEL → tóxicos, desde afuera, arriba, en medio y abajo; entrar con O₂ 19.5–23.5 %, < 10 % LEL, CO < 25 ppm.
Vigilar y rescatar sin entrar
Vigía dedicado afuera, comunicación cada 5 min, rescate en ≤ 10 min con malacate y ERA.
POR QUÉ IMPORTA
En la Acería los espacios confinados matan por atmósfera invisible: el argón del tapón poroso desplaza el oxígeno y con O₂ < 10 % bastan 1–2 respiraciones. Más de la mitad de las víctimas son rescatistas improvisados. Por eso el vigía nunca entra.
Sin permiso, medición, vigía y rescate listo, nadie entra. El vigía nunca entra.
Notes: CÓMO EXPLICARLA: Leer cada objetivo como una conducta observable que se evaluará en campo. PUNTOS A CERRAR: Confirmar que cada participante sabe en qué rol ejecutará el proceso.

## Slide 3
02 · ROLES Y RESPONSABILIDADES
El vigía se queda afuera: nunca entra a rescatar
Fuente: manual MS-ACE-05 v0.2 (Borrador para validación) y FT-ACE-001 v0.3. Material de capacitación; no sustituye al manual.
3
Rol | Qué hace en el espacio confinado | RACI
C-16 Especialista de Seguridad | Dueño; inventario; aprueba el análisis de riesgo; audita | A
Emisor (C-04 / C-11 / C-15) | Emite el permiso; verifica LOTO, mediciones, vigía y rescate | R
Medidor (S-21 o C-16) | Mide la atmósfera en el orden y las alturas definidas | R
Vigía certificado | Se queda afuera todo el tiempo; controla entradas; activa rescate | R
Entrantes y contratistas | Usan detector personal; salen al primer aviso | R
Brigada de rescate | Rescate con equipo en ≤ 10 min [Supuesto] | R
C-15 Especialista de Refractarios | Criterios de enfriamiento y estabilidad del refractario | C
Notes: CÓMO EXPLICARLA: R = ejecuta · A = dueño y responsable final · C = consultado · I = informado. PUNTOS A CERRAR: Cada participante identifica su renglón y a quién escala.

## Slide 4
03 · EL PROCESO
Sin medición en rango y rescate listo, nadie entra
Fuente: manual MS-ACE-05 v0.2 (Borrador para validación) y FT-ACE-001 v0.3. Material de capacitación; no sustituye al manual.
4
Análisis y permiso
Peligros específicos; NOM-033
Aislar
LOTO + brida ciega en Ar, N₂, O₂, GN
Ventilar
Con aire ≥ 15 min [Supuesto]
Medir afuera
O₂ → LEL → tóxicos, en 3 alturas
Vigía y rescate
Rescate listo, radio probada
Entrar
Detector personal encendido
Monitorear
Radio cada 5 min; remedir cada 30
Salir y cerrar
Conteo de personas; permiso cerrado
PRINCIPIO DEL PROCESO
Si una lectura sale de rango, no se entra: se ventila más y se vuelve a medir.
Sin permiso, medición, vigía y rescate listo, nadie entra. El vigía nunca entra.
Notes: CÓMO EXPLICARLA: Recorrer el flujo de izquierda a derecha; señalar las compuertas de decisión. PUNTOS A CERRAR: Qué pasa si una condición previa no se cumple: no se avanza.

## Slide 5
03 · EL PROCESO
El detector va a ≤ 30 cm de la nariz y la boca
Fuente: manual MS-ACE-05 v0.2 (Borrador para validación) y FT-ACE-001 v0.3. Material de capacitación; no sustituye al manual. Figura: ms-epp-acería.svg.
5
LECTURA
La fila de mantenimiento en frío y espacio confinado indica el EPP de entrada.
El detector personal va a ≤ 30 cm de la nariz y la boca.
Respirador P100 para polvo de refractario o de casa de bolsas.
Notes: CÓMO EXPLICARLA: Usar la figura para ubicar cada componente en planta. PUNTOS A CERRAR: Pedir a un participante que explique la figura con sus palabras.

## Slide 6
03 · EL PROCESO
El argón del tapón poroso se desconecta antes de entrar
Fuente: manual MS-ACE-05 v0.2 (Borrador para validación) y FT-ACE-001 v0.3. Material de capacitación; no sustituye al manual. Figura: olla-corte-valvula-tapon.svg.
6
LECTURA
El tapón poroso inyecta argón por el fondo de la olla.
El argón es más pesado que el aire: se acumula abajo, sin olor ni aviso.
Se desconecta la manguera del tapón y se tapa la línea antes de entrar.
Notes: CÓMO EXPLICARLA: Usar la figura para ubicar cada componente en planta. PUNTOS A CERRAR: Pedir a un participante que explique la figura con sus palabras.

## Slide 7
04 · EQUIPOS Y MAQUINARIA
Detector probado y trípode montado antes de entrar
Fuente: manual MS-ACE-05 v0.2 (Borrador para validación) y FT-ACE-001 v0.3. Material de capacitación; no sustituye al manual.
7
Equipo | Función | Especificación clave | Verificar antes
Detector multigás con bomba | Medición previa desde afuera | O₂, LEL, CO, H₂S; manguera ≥ 3 m | Bump test el mismo día
Detector personal 4 gases | Monitoreo continuo del entrante | Alarma audible, visual y vibración | Bump test; batería ≥ 12 h
Ventilador con manga | Renueva la atmósfera | Aire limpio; ≥ 20 renov./h [Supuesto] | Probado; manga sin roturas
Trípode, malacate y retráctil | Rescate vertical sin entrar | Acceso vertical > 1.5 m [Supuesto] | Inspección antes de uso
Arnés de cuerpo completo | Extracción del entrante | NOM-009 | Inspección visual
ERA | Rescate | ≥ 30 min de autonomía | Cilindro ≥ 90 %
Bridas ciegas e iluminación | Aislar gases; iluminar | Iluminación ≤ 24 V [Verificar NOM-033] | Registradas en el permiso
Notes: CÓMO EXPLICARLA: La columna resaltada es lo que se verifica ANTES de operar. PUNTOS A CERRAR: Equipo que no pasa la verificación = no se opera; se reporta. [POR CONFIRMAR] Especificaciones marcadas en la tabla

## Slide 8
05 · PARÁMETROS DE OPERACIÓN
O₂, LEL y CO deciden si se entra, se sale o se evacua
Fuente: manual MS-ACE-05 v0.2 (Borrador para validación) y FT-ACE-001 v0.3. Material de capacitación; no sustituye al manual.
8
Parámetro | Para entrar | Salir | Evacuar el sector
Oxígeno | 19.5–23.5 % | < 19.5 % o > 23.5 % | —
Inflamables (LEL) | < 10 % LEL | ≥ 10 % LEL | ≥ 20 % LEL
LEL en trabajo en caliente | 0 % detectable (≤ 1 %) | > 1 % de lectura | —
CO | < 25 ppm | ≥ 25 ppm | ≥ 200 ppm
H₂S [Verificar] | < 1 ppm | 1 ppm | 5 ppm
Remedición | Cada 30 min | > 30 min o pausa > 15 | —
Comunicación vigía | Cada 5 min | Sin respuesta | Activar rescate
Llegada del rescate | ≤ 10 min [Supuesto] | > 10 min: sin permiso | —
POR CONFIRMAR NOM-033 y NOM-010 [Verificar con la NOM vigente / SSO]. ≤ 1 % de lectura [Supuesto conservador]. En fosas y silos, mide cada 1.2 m de profundidad.
Notes: CÓMO EXPLICARLA: Leer cada renglón: objetivo, rango normal, alarma y la acción (columna resaltada). PUNTOS A CERRAR: Ejercicio: dar un valor fuera de rango y pedir la acción correcta. [POR CONFIRMAR] NOM-033 y NOM-010 [Verificar con la NOM vigente / SSO]. ≤ 1 % de lectura [Supuesto conservador]. En fosas y silos, mide cada 1.2 m de profundidad.

## Slide 9
06 · SEGURIDAD
Atmósfera invisible: argón, CO y O₂ bajo matan
Fuente: manual MS-ACE-05 v0.2 (Borrador para validación) y FT-ACE-001 v0.3. Material de capacitación; no sustituye al manual. Serie MS-ACE.
9
★ Aislamiento positivo de gases
Brida ciega o desconexión de Ar, N₂, O₂ y gas natural + LOTO. En ollas: manguera del tapón poroso desconectada y tapada.
★ Medición en orden y alturas
O₂ primero, LEL después, tóxicos al final; arriba, en medio y abajo, desde afuera; cada lectura en el permiso.
★ Vigía dedicado afuera
Controla entradas, confirma comunicación cada 5 min, ordena la salida y activa el rescate. Nunca entra.
★ Rescate listo antes de entrar
Trípode y malacate montados, ERA disponible, brigada avisada con llegada ≤ 10 min. Si no, no hay permiso.
EPP OBLIGATORIO
Casco con barbiquejo, lentes, botas y guantes
Ropa FR o algodón y protección auditiva
Arnés de cuerpo completo si hay acceso vertical
Detector personal de 4 gases a ≤ 30 cm de la boca
Respirador P100 para polvo; ERA para rescate
Notes: CÓMO EXPLICARLA: Los controles con ★ son críticos: si fallan puede haber una fatalidad. Se evalúan en la certificación. PUNTOS A CERRAR: Cualquier persona puede y debe detener el trabajo si un control crítico no está.

## Slide 10
06 · SEGURIDAD
Con gas: sal, avisa y el rescate va con ERA
Fuente: manual MS-ACE-05 v0.2 (Borrador para validación) y FT-ACE-001 v0.3. Material de capacitación; no sustituye al manual. Figura: ms-emergencia-arbol-decision.svg.
10
LECTURA
CO ≥ 25 ppm: sal; CO ≥ 200 ppm: evacúa el sector.
O₂ fuera de 19.5–23.5 %: no entres; sal por la ruta.
Reingreso solo de la brigada con ERA y medición continua.
Notes: CÓMO EXPLICARLA: Ubicar en la figura dónde está cada persona durante el proceso. PUNTOS A CERRAR: Distancias y rutas de escape: preguntar a cada participante la suya.

## Slide 11
07 · CALIDAD
El permiso cerrado deja la olla limpia y con argón
Fuente: manual MS-ACE-05 v0.2 (Borrador para validación) y FT-ACE-001 v0.3. Material de capacitación; no sustituye al manual.
11
Qué se controla | Criterio | Cómo y cuándo | Si falla
Permiso de entrada | Análisis, lecturas, entradas y cierre | Cada entrada; máximo 1 turno | Entrada sin control
Bump test y calibración | Detector responde en 4 celdas | Diario; calibración vigente | Lectura falsa
Inventario de espacios | Completo y señalizado | C-16 | Espacio no reconocido
Simulacro de rescate | Rescate en ≤ 10 min | ≥ 1 por cuadrilla al año [Supuesto] | Rescate tardío
Argón reconectado | 50–150 NL/min (suave) | Prueba de flujo antes del ciclo | Inclusiones, S alto
Limpieza de olla o distribuidor | Cero objetos extraños | Inspección final | Obstrucción de buza
Antes de cerrar el permiso se cuentan personas y herramientas: nada ni nadie se queda adentro.
Notes: CÓMO EXPLICARLA: Relacionar cada variable con el defecto que causa aguas abajo. PUNTOS A CERRAR: Quién registra cada variable y dónde.

## Slide 12
08 · PASO A PASO
Doce pasos; diez no admiten error (1/2)
Fuente: manual MS-ACE-05 v0.2 (Borrador para validación) y FT-ACE-001 v0.3. Material de capacitación; no sustituye al manual. ★ = paso crítico, se evalúa en la certificación.
12
# | Paso | Cómo hacerlo y qué medir | Criterio | Rol
★ 1 | Identifica espacio y peligros | Consulta el inventario; análisis de riesgo con Ar, CO, O₂ bajo, calor, sepultamiento | Análisis firmado por C-16 | Emisor
★ 2 | Aísla energías y gases | LOTO + brida ciega o desconexión de Ar/N₂/O₂/GN; en ollas desconecta y tapa el tapón poroso | Aislamiento positivo anotado | S-19/S-22/S-20
3 | Ventila | Ventilación forzada con aire limpio ≥ 15 min antes de medir [Supuesto]; nunca con oxígeno | Ventilador operando | S-19
★ 4 | Prueba el detector | Bump test con gas de prueba; verifica la fecha de calibración | Responden las 4 celdas | Medidor
★ 5 | Mide desde afuera | O₂ → LEL → CO/H₂S; arriba, en medio y abajo; espera el tiempo de respuesta en cada punto | Lecturas en rango | Medidor
★ 6 | Prepara el rescate | Trípode y malacate montados; ERA disponible; brigada avisada con llegada ≤ 10 min | Rescate listo | Emisor/brigada
★ 7 | Posiciona al vigía | Vigía en el acceso con lista de entrantes, radio y detector; sin otra tarea | Vigía dedicado | Vigía
Notes: CÓMO EXPLICARLA: Leer cada paso y demostrar en campo o simulador los pasos ★ (renglones resaltados). PUNTOS A CERRAR: Los pasos ★ no se omiten ni se cambian de orden.

## Slide 13
08 · PASO A PASO
Doce pasos; diez no admiten error (2/2)
Fuente: manual MS-ACE-05 v0.2 (Borrador para validación) y FT-ACE-001 v0.3. Material de capacitación; no sustituye al manual. ★ = paso crítico, se evalúa en la certificación.
13
# | Paso | Cómo hacerlo y qué medir | Criterio | Rol
★ 8 | Firma y entra | Emisor firma; cada entrante firma y lleva el detector encendido en la zona respiratoria | Registro de entradas | Entrantes
★ 9 | Monitorea | Detector continuo; radio cada 5 min; remedición cada 30 min y tras pausas > 15 min | Sin alarmas | Vigía
★ 10 | Sal al primer aviso | Alarma, mareo, dolor de cabeza, orden del vigía o cambio de condición: sal sin terminar | Salida inmediata | Entrantes
★ 11 | Rescata sin entrar | Si alguien no sale o no responde: alarma, brigada, extracción con malacate desde afuera | Sin víctimas adicionales | Vigía, brigada
12 | Cierra | Cuenta a las personas; retira herramientas; cierra el permiso; retira el LOTO | Permiso cerrado | Emisor
Notes: CÓMO EXPLICARLA: Leer cada paso y demostrar en campo o simulador los pasos ★ (renglones resaltados). PUNTOS A CERRAR: Los pasos ★ no se omiten ni se cambian de orden.

## Slide 14
09 · CONDICIONES ANORMALES
Al primer aviso se sale; el rescate se hace de afuera
Fuente: manual MS-ACE-05 v0.2 (Borrador para validación) y FT-ACE-001 v0.3. Material de capacitación; no sustituye al manual. Serie MS-ACE-09 para emergencias.
14
Síntoma | Acción inmediata | Avisar a
O₂ < 19.5 % | Salir; revisar aislamiento de Ar/N₂; ventilar | C-16, emisor
O₂ > 23.5 % | Salir; nada de chispas; aislar O₂; ventilar | C-16
CO ≥ 25 ppm | Salir; ventilar; no reingresar hasta < 25 ppm | C-16
CO ≥ 200 ppm o ≥ 20 % LEL | Evacuar el sector; corte de gas por ESD; solo brigada con ERA | C-04, C-16
≥ 10 % LEL | Salir; eliminar ignición; aislar | C-04, C-16
LEL > 1 % en trabajo en caliente | Detener el trabajo en caliente; ventilar; volver a medir | Emisor, C-16
Entrante no responde | Alarma; malacate desde afuera; brigada con ERA | C-04, médico
Detector falla o batería baja | Salir; sustituir el detector | Emisor
Notes: CÓMO EXPLICARLA: Practicar cada renglón como simulacro de mesa: síntoma → acción → a quién avisar. PUNTOS A CERRAR: Nadie improvisa: si no está aquí, se detiene y se escala al supervisor.

## Slide 15
10 · COMPETENCIA Y CERTIFICACIÓN
Certificación nivel U: demostrar, no asistir
Fuente: manual MS-ACE-05 v0.2 (Borrador para validación) y FT-ACE-001 v0.3. Material de capacitación; no sustituye al manual. TD-P07. ILUO: I Introducción · L Práctica supervisada · U Ejecución autónoma · O Dominio e instrucción.
15
I
Introducción y Conocimiento
L
Aprendizaje y Práctica Supervisada
U
Ejecución Autónoma y Habilitada
O
Dominio, Optimización e Instrucción
Rol | ILUO | Teoría | OJT supervisado | Vigencia
Entrante | U | 8 h | 3 entradas | 12 meses
Vigía | U | 8 h + 4 h | 3 vigilancias | 12 meses
Medidor autorizado | O | 8 h | 10 mediciones | 12 meses
Emisor (C-04, C-11, C-15) | O | 12 h | 5 permisos con tutor | 12 meses
Brigada de rescate | O | 24 h + ERA | 2 simulacros al año | 12 meses
PASOS ★ QUE SE EVALÚAN
Aísla el argón del tapón poroso antes de entrar a una olla
Mide en el orden O₂ → LEL → tóxicos y en tres alturas
Aplica los límites: O₂ 19.5–23.5 %, < 10 % LEL, CO < 25 ppm; caliente ≤ 1 % LEL
Confirma rescate listo (≤ 10 min), aislamiento positivo y vigía dedicado antes de entrar
El vigía permanece afuera y activa el rescate sin entrar
Sale al primer aviso sin terminar la tarea
Notes: CÓMO EXPLICARLA: Nivel requerido: U (Ejecución Autónoma y Habilitada). La evaluación es práctica, ante evaluador certificado, sobre los pasos ★. PUNTOS A CERRAR: Quien no demuestra todos los pasos ★ queda "aún no competente" y repite OJT dirigido.

## Slide 16
10 · COMPETENCIA Y CERTIFICACIÓN
De la teoría a la certificación en seis pasos
Fuente: manual MS-ACE-05 v0.2 (Borrador para validación) y FT-ACE-001 v0.3. Material de capacitación; no sustituye al manual. Registro de competencia en IMaS; constancia DC-3/SIRCE (obligación STPS).
16
1
Teoría
8 h
2
Autoevaluación
≥ 80 %
3
OJT supervisado
3 entradas
4
Evaluación práctica ★
100 % pasos ★
5
Registro IMaS y DC-3/SIRCE
≤ 10 días hábiles
6
Recertificación
12 meses
REGLAS DE LA CERTIFICACIÓN
La certificación vale solo para el proceso y el rol evaluados; se suspende tras un incidente grave hasta reevaluar.
El trabajador con experiencia puede solicitar la evaluación directa como examen de suficiencia (LFT art. 153-U).
Sin certificación vigente no se ejecuta la tarea crítica: el permiso de trabajo lo bloquea.
Notes: CÓMO EXPLICARLA: Explicar la ruta completa y los tiempos. PUNTOS A CERRAR: Aclarar que la evaluación no es sanción: es la evidencia de que la persona puede trabajar segura.

## Slide 17
10 · AUTOEVALUACIÓN
Autoevaluación: cinco preguntas antes del OJT
Fuente: manual MS-ACE-05 v0.2 (Borrador para validación) y FT-ACE-001 v0.3. Material de capacitación; no sustituye al manual. Respuestas en las notas del orador.
17
PREGUNTA 1
¿En qué orden se mide la atmósfera antes de entrar?
a) CO, LEL, O₂
b) O₂, LEL, tóxicos
c) LEL, O₂, CO
PREGUNTA 2
¿Con qué lectura de LEL se permite entrar (sin trabajo en caliente)?
a) 0 % exacto
b) < 10 % LEL
c) < 20 % LEL
PREGUNTA 3
Tu compañero no responde dentro de la olla. Eres el vigía. ¿Qué haces?
a) Entro a sacarlo
b) Alarma, brigada y malacate desde afuera
c) Espero 10 min
PREGUNTA 4
¿Por qué se desconecta la línea de argón antes de entrar a una olla?
a) Para ahorrar gas
b) Desplaza el O₂ y asfixia
c) Porque es inflamable
PREGUNTA 5
Tu detector personal marca CO 30 ppm. ¿Qué haces?
a) Termino la tarea
b) Salgo de inmediato
c) Abro el ventilador y sigo
CRITERIO
Mínimo 4 de 5 correctas
Con 4 o más pasas al OJT supervisado. Con menos, repasa el manual con tu instructor y repite la autoevaluación.
Notes: RESPUESTAS: 1) b) O₂, LEL, tóxicos — O₂ primero: un O₂ bajo invalida el sensor de LEL y es el peligro más rápido. 2) b) < 10 % LEL — Entrada con < 10 % LEL. El 0 % detectable (≤ 1 %) se exige solo para trabajo en caliente. 3) b) Alarma, brigada y malacate desde afuera — El vigía nunca entra: más de la mitad de las víctimas son rescatistas improvisados. 4) b) Desplaza el O₂ y asfixia — Con O₂ < 10 % bastan 1–2 respiraciones. Brida ciega o desconexión y tapa + LOTO. 5) b) Salgo de inmediato — CO ≥ 25 ppm: salir, ventilar y no reingresar hasta < 25 ppm. CÓMO EXPLICARLA: dar 5 minutos; revisar en grupo. PUNTOS A CERRAR: mínimo 4 de 5 correctas para pasar a OJT.

## Slide 18
11 · CIERRE
Reglas del espacio confinado que no se negocian
Siguiente paso: OJT supervisado y evaluación práctica (TD-P07); registro en IMaS y DC-3/SIRCE. Validación: visto bueno seguridad (pendientes: técnica, laboral, diseño instruccional).
18
1
Sin permiso, medición, vigía y rescate: no
Los cuatro, antes de que la primera persona entre.
2
El vigía nunca entra
Rescate desde afuera con malacate; adentro solo la brigada con ERA.
3
Ventila con aire, nunca con oxígeno
El O₂ > 23.5 % hace arder la ropa de forma violenta.
4
Al primer aviso, sal
Alarma, malestar u orden del vigía: sal sin terminar la tarea.
Notes: CÓMO EXPLICARLA: Cerrar con las reglas que no se negocian; cada participante repite la regla más importante para su rol. PUNTOS A CERRAR: Agendar OJT con el supervisor y el evaluador. [POR CONFIRMAR] Tiempo de ventilación ≥ 15 min, renovaciones ≥ 20/h y altura de trípode > 1.5 m (supuestos) · Tiempo de llegada del rescate ≤ 10 min y frecuencia de simulacros (supuestos) · Límites de CO, H₂S y LEL con la NOM-010 y NOM-033 vigentes (SSO)