## Slide 1
CAPACITACIÓN TÉCNICA · SEGURIDAD · MS-ACE-10
Trabajo en altura
Desde 1.8 m, 100 % conectado a un anclaje de 22.2 kN, con rescate listo en menos de 15 minutos
8 h
teoría CRS-03 y torre
1.8 m
altura que exige protección
8
pasos críticos ★
< 15
min para rescatar al suspendido
1
Evaluar la tarea
2
Permiso y LOTO
3
Anclaje ≥ 22.2 kN
4
Equipo inspeccionado
5
Rescate listo
6
100 % conectado
Para: Trabajadores autorizados (S-02 · S-03 · S-19 · S-20 · S-22 · S-23 · S-24 · contratistas) · emisores (C-05 · C-06 · C-11 · C-12) · brigada · armadores de andamios
Fuente: manual MS-ACE-10 v0.2 (Borrador para validación) y FT-ACE-001 v0.3. Material de capacitación; no sustituye al manual.
1
Notes: CÓMO EXPLICARLA: Objetivo del curso: Desde 1.8 m, 100 % conectado a un anclaje de 22.2 kN, con rescate listo en menos de 15 minutos. Principio rector: Desde 1.8 m, 100 % conectado, con rescate listo antes de subir. PUNTOS A CERRAR: Presentar a los participantes, el objetivo y la ruta de certificación (teoría → OJT → evaluación práctica). [POR CONFIRMAR] Distancia libre ≈ 6 m, radio de zona de caída ≥ 3 m y viento límite (supuestos) · Frecuencia de inspección de anclajes y arneses (supuestos) · Altura de barandal y fuerza del absorbedor con la NOM-009 vigente (SSO)

## Slide 2
01 · OBJETIVOS DE APRENDIZAJE
Al terminar, subes, trabajas y bajas sin caer
Fuente: manual MS-ACE-10 v0.2 (Borrador para validación) y FT-ACE-001 v0.3. Material de capacitación; no sustituye al manual.
2
Elegir el método
Piso → protección colectiva → restricción → detención de caídas → rescate, en ese orden.
Conectarte a un anclaje válido
Solo anclajes con placa de ≥ 22.2 kN o líneas de vida certificadas; nunca tuberías ni barandales.
Calcular la distancia libre
Línea + absorbedor + estatura + 1 m (≈ 6 m con línea de 1.8 m); si no alcanza, retráctil o restricción.
Rescatar en menos de 15 min
Kit en sitio y rescatista designado antes de iniciar; el trauma por suspensión mata en ese tiempo.
POR QUÉ IMPORTA
Una caída desde la bóveda, la plataforma de electrodos o un pasillo de grúa es una fatalidad; el estándar CRS-03 nace de un caso así en el laminador. Aun con la caída detenida, una persona suspendida puede morir por trauma de suspensión en menos de 15 minutos.
Desde 1.8 m, 100 % conectado, con rescate listo antes de subir.
Notes: CÓMO EXPLICARLA: Leer cada objetivo como una conducta observable que se evaluará en campo. PUNTOS A CERRAR: Confirmar que cada participante sabe en qué rol ejecutará el proceso.

## Slide 3
02 · ROLES Y RESPONSABILIDADES
El emisor planea; el trabajador nunca se desconecta
Fuente: manual MS-ACE-10 v0.2 (Borrador para validación) y FT-ACE-001 v0.3. Material de capacitación; no sustituye al manual.
3
Rol | Qué hace en altura | RACI
C-16 Especialista de Seguridad | Dueño; inventario de anclajes certificados; aprueba el plan de rescate | A
Emisor (C-05, C-06, C-11, C-12) | Emite el permiso; verifica anclaje, equipo, LOTO y rescate | R
Trabajador autorizado y contratistas | Inspecciona su equipo; se mantiene 100 % conectado | R
Supervisor u observador | Vigila la tarea; activa el rescate de inmediato | R
Brigada de rescate en altura | Rescata en < 15 min | R
Ingeniería / C-14 | Certifica puntos de anclaje y líneas de vida fijas | R
Almacén | Controla vida útil, inspección y retiro de arneses | R
Notes: CÓMO EXPLICARLA: R = ejecuta · A = dueño y responsable final · C = consultado · I = informado. PUNTOS A CERRAR: Cada participante identifica su renglón y a quién escala.

## Slide 4
03 · EL PROCESO
Primero se elimina la altura; el arnés va al final
Fuente: manual MS-ACE-10 v0.2 (Borrador para validación) y FT-ACE-001 v0.3. Material de capacitación; no sustituye al manual.
4
¿Desde piso?
Si se puede, se hace en piso
¿Barandal?
Completo: sin salir de él
Permiso y LOTO
Horno, grúa o equipo bloqueado
Anclaje y arnés
≥ 22.2 kN; línea para calor
Distancia libre
≈ 6 m con línea de 1.8 m
Rescate listo
Kit y rescatista; < 15 min
100 % conectado
Doble línea al desplazarse
Cerrar
Sin objetos olvidados; permiso
PRINCIPIO DEL PROCESO
Si la distancia libre no alcanza o el rescate no está listo, no se sube: se cambia a retráctil o restricción.
Desde 1.8 m, 100 % conectado, con rescate listo antes de subir.
Notes: CÓMO EXPLICARLA: Recorrer el flujo de izquierda a derecha; señalar las compuertas de decisión. PUNTOS A CERRAR: Qué pasa si una condición previa no se cumple: no se avanza.

## Slide 5
03 · EL PROCESO
Sobre la bóveda se sube con el horno bloqueado
Fuente: manual MS-ACE-10 v0.2 (Borrador para validación) y FT-ACE-001 v0.3. Material de capacitación; no sustituye al manual. Figura: ms-loto-puntos-eaf.svg.
5
LECTURA
Sobre la bóveda o fuera de barandal: LOTO del horno, arco fuera, interruptor abierto.
La llave cautiva solo vale para el acceso de rutina con barandal completo (MS-ACE-02 §6.4).
Cerca del horno la línea de conexión es de cable de acero o aramida, nunca nylon.
Notes: CÓMO EXPLICARLA: Usar la figura para ubicar cada componente en planta. PUNTOS A CERRAR: Pedir a un participante que explique la figura con sus palabras.

## Slide 6
03 · EL PROCESO
El empalme de electrodos se hace dentro del barandal
Fuente: manual MS-ACE-10 v0.2 (Borrador para validación) y FT-ACE-001 v0.3. Material de capacitación; no sustituye al manual. Figura: eaf-empalme-electrodo.svg.
6
LECTURA
Método A: desde la plataforma con barandal, con llave cautiva.
Método B: exige LOTO completo del horno.
Herramientas amarradas y zona delimitada abajo, radio ≥ 3 m.
Notes: CÓMO EXPLICARLA: Usar la figura para ubicar cada componente en planta. PUNTOS A CERRAR: Pedir a un participante que explique la figura con sus palabras.

## Slide 7
04 · EQUIPOS Y MAQUINARIA
Anclaje certificado y línea resistente al calor
Fuente: manual MS-ACE-10 v0.2 (Borrador para validación) y FT-ACE-001 v0.3. Material de capacitación; no sustituye al manual.
7
Equipo | Función | Especificación clave | Verificar antes
Punto de anclaje | Soporta la fuerza de la caída | ≥ 22.2 kN (5,000 lb) por persona | Placa; inspección anual [Sup.]
Arnés de cuerpo completo | Distribuye la fuerza de detención | Anillo D dorsal; argollas de rescate | Antes de cada uso
Línea con absorbedor | Limita la fuerza | ≤ 1.8 m; detención ≤ 6 kN [Verificar] | Indicador de impacto intacto
Línea resistente al calor | Cerca de horno, olla, distribuidor | Cable de acero o aramida; no nylon | Sin quemaduras ni fibras
Retráctil | Reduce la caída libre | Para bordes o poca distancia | Prueba de bloqueo
Barandal y andamio | Protección colectiva | Barandal ≈ 0.90–1.10 m [Verificar] | Completo; tarjeta verde
Kit de rescate | Bajar al suspendido | Descenso controlado; trípode; PEMP | En el sitio antes de iniciar
Notes: CÓMO EXPLICARLA: La columna resaltada es lo que se verifica ANTES de operar. PUNTOS A CERRAR: Equipo que no pasa la verificación = no se opera; se reporta. [POR CONFIRMAR] Especificaciones marcadas en la tabla

## Slide 8
05 · PARÁMETROS DE OPERACIÓN
22.2 kN, 1.8 m y 15 min: los números de la altura
Fuente: manual MS-ACE-10 v0.2 (Borrador para validación) y FT-ACE-001 v0.3. Material de capacitación; no sustituye al manual.
8
Parámetro | Objetivo | Límite | Acción
Altura con protección | — | ≥ 1.8 m o sobre metal | Aplicar este manual
Anclaje por persona | ≥ 22.2 kN | < 22.2 kN o sin placa | No usar; otro anclaje
Caída libre | ≤ 0.6 m | > 1.8 m | Reubicar; retráctil
Distancia libre requerida | ≈ 6 m [Supuesto] | Disponible menor | Retráctil o restricción
Rescate del suspendido | ≤ 10 min | ≥ 15 min | No iniciar sin plan
Superficie cerca del horno | Sin arco ni metal | > 50 °C [Supuesto] | Línea para calor; esperar
Viento a la intemperie | < 30 km/h | ≥ 40 km/h o tormenta | Suspender
Zona bajo el trabajo | Delimitada | Radio ≥ 3 m [Supuesto] | Detener; despejar
POR CONFIRMAR NOM-009-STPS-2011 [Verificar con la NOM vigente / SSO]. Distancia libre ≈ 6 m = 1.8 línea + 1.75 absorbedor + 1.5 trabajador + 1 margen [Supuesto].
Notes: CÓMO EXPLICARLA: Leer cada renglón: objetivo, rango normal, alarma y la acción (columna resaltada). PUNTOS A CERRAR: Ejercicio: dar un valor fuera de rango y pedir la acción correcta. [POR CONFIRMAR] NOM-009-STPS-2011 [Verificar con la NOM vigente / SSO]. Distancia libre ≈ 6 m = 1.8 línea + 1.75 absorbedor + 1.5 trabajador + 1 margen [Supuesto].

## Slide 9
06 · SEGURIDAD
Caída, calor sobre la línea y suspensión: todos matan
Fuente: manual MS-ACE-10 v0.2 (Borrador para validación) y FT-ACE-001 v0.3. Material de capacitación; no sustituye al manual. Serie MS-ACE.
9
★ Anclaje certificado ≥ 22.2 kN
Con placa o línea de vida certificada. Nunca tuberías, barandales, charolas de cable ni la grúa sin certificar.
★ LOTO antes de subir a equipos
Bóveda: arco fuera e interruptor abierto. Pasillo de grúa: barras colectoras bloqueadas y topes a la grúa vecina.
★ Línea resistente al calor
Cerca del horno, olla o distribuidor: cable de acero o aramida. El nylon y el poliéster se queman y fallan.
★ Rescate en menos de 15 min
Kit en sitio y rescatista designado antes de iniciar; correas de alivio en el arnés contra el trauma por suspensión.
EPP OBLIGATORIO
Casco con barbiquejo, lentes, guantes y botas
Ropa FR o algodón
Arnés de cuerpo completo con línea adecuada
Cerca del horno: EPP de la zona (MS-ACE-08)
Notes: CÓMO EXPLICARLA: Los controles con ★ son críticos: si fallan puede haber una fatalidad. Se evalúan en la certificación. PUNTOS A CERRAR: Cualquier persona puede y debe detener el trabajo si un control crítico no está.

## Slide 10
07 · CALIDAD
Nada se queda olvidado en la bóveda ni en la grúa
Fuente: manual MS-ACE-10 v0.2 (Borrador para validación) y FT-ACE-001 v0.3. Material de capacitación; no sustituye al manual.
10
Qué se controla | Criterio | Cómo y cuándo | Si falla
Permiso de altura | Distancia libre y plan de rescate | Cada trabajo | Trabajo sin plan
Anclajes y líneas de vida | Inventario y certificación | Anual [Supuesto] | Anclaje no válido
Arneses y líneas | Inspección formal y retiros | Cada 6 meses [Supuesto] | Equipo dañado en uso
Andamios | Tarjeta verde vigente | Cada armado | Colapso
Simulacros de rescate | Rescate < 15 min | 2 al año por brigada | Rescate tardío
Cierre del área | Sin objetos olvidados | Recorrido de cierre | Objetos al baño o a la grúa
Un objeto olvidado en la bóveda cae al baño o daña la grúa: el cierre se recorre antes de firmar.
Notes: CÓMO EXPLICARLA: Relacionar cada variable con el defecto que causa aguas abajo. PUNTOS A CERRAR: Quién registra cada variable y dónde.

## Slide 11
08 · PASO A PASO
Once pasos; ocho no admiten error (1/2)
Fuente: manual MS-ACE-10 v0.2 (Borrador para validación) y FT-ACE-001 v0.3. Material de capacitación; no sustituye al manual. ★ = paso crítico, se evalúa en la certificación.
11
# | Paso | Cómo hacerlo y qué medir | Criterio | Rol
★ 1 | Evalúa la tarea | ¿Se puede en piso? ¿Hay barandal completo? Elige: colectiva → restricción → detención | Método definido | Emisor
★ 2 | Emite permiso y LOTO | Permiso de altura + LOTO del horno, grúa o equipo; llave cautiva solo en acceso de rutina | Permiso y LOTO verificados | Emisor
★ 3 | Identifica el anclaje | Solo con placa ≥ 22.2 kN o línea de vida certificada; nunca tuberías ni barandales | Anclaje certificado | Trabajador
★ 4 | Inspecciona tu equipo | Arnés (costuras, hebillas, anillo D, etiqueta), línea (absorbedor, doble seguro), retráctil | Sin defectos | Trabajador
★ 5 | Calcula la distancia libre | Línea + elongación del absorbedor + estatura + 1 m; compárala con la distancia al piso | Disponible ≥ requerida | Emisor
★ 6 | Prepara el rescate | Kit de rescate en sitio; rescatista designado; tiempo estimado < 15 min | Rescate listo | Emisor/brigada
7 | Delimita abajo | Cinta y letrero TRABAJO EN ALTURA — NO PASAR; radio ≥ 3 m | Zona libre | Observador
Notes: CÓMO EXPLICARLA: Leer cada paso y demostrar en campo o simulador los pasos ★ (renglones resaltados). PUNTOS A CERRAR: Los pasos ★ no se omiten ni se cambian de orden.

## Slide 12
08 · PASO A PASO
Once pasos; ocho no admiten error (2/2)
Fuente: manual MS-ACE-10 v0.2 (Borrador para validación) y FT-ACE-001 v0.3. Material de capacitación; no sustituye al manual. ★ = paso crítico, se evalúa en la certificación.
12
# | Paso | Cómo hacerlo y qué medir | Criterio | Rol
8 | Sube con 3 puntos de apoyo | En escaleras, 3 puntos de contacto; herramientas en bolsa o amarradas | Ascenso seguro | Trabajador
★ 9 | Trabaja 100 % conectado | Al desplazarte usa doble línea: una siempre conectada | Nunca desconectado | Trabajador
★ 10 | Si hay caída, rescata | El observador activa el rescate de inmediato; el suspendido mueve las piernas y usa las correas | Abajo en < 15 min | Observador
11 | Cierra | Retira herramientas; revisa que no queden objetos en bóveda o grúa; cierra permiso y LOTO | Área limpia | Emisor
Notes: CÓMO EXPLICARLA: Leer cada paso y demostrar en campo o simulador los pasos ★ (renglones resaltados). PUNTOS A CERRAR: Los pasos ★ no se omiten ni se cambian de orden.

## Slide 13
09 · CONDICIONES ANORMALES
Persona suspendida: rescate inmediato, nunca > 15 min
Fuente: manual MS-ACE-10 v0.2 (Borrador para validación) y FT-ACE-001 v0.3. Material de capacitación; no sustituye al manual. Serie MS-ACE-09 para emergencias.
13
Síntoma | Acción inmediata | Avisar a
Persona suspendida tras caída | Rescate inmediato; nunca > 15 min; atención médica aunque se vea bien | Brigada, médico
Indicador de impacto activado | Retirar el equipo de servicio | Almacén, C-16
Anclaje sin placa o dañado | No usar; reportar | C-16, C-14
Grúa se mueve con persona en vía | Alarma y paro de emergencia; revisar el bloqueo | C-04, C-16
Calor radiante inesperado | Bajar; revisar LOTO y programa de ollas | C-04
Viento fuerte o tormenta | Suspender y bajar | Emisor
Notes: CÓMO EXPLICARLA: Practicar cada renglón como simulacro de mesa: síntoma → acción → a quién avisar. PUNTOS A CERRAR: Nadie improvisa: si no está aquí, se detiene y se escala al supervisor.

## Slide 14
10 · COMPETENCIA Y CERTIFICACIÓN
Certificación nivel U: demostrar, no asistir
Fuente: manual MS-ACE-10 v0.2 (Borrador para validación) y FT-ACE-001 v0.3. Material de capacitación; no sustituye al manual. TD-P07. ILUO: I Introducción · L Práctica supervisada · U Ejecución autónoma · O Dominio e instrucción.
14
I
Introducción y Conocimiento
L
Aprendizaje y Práctica Supervisada
U
Ejecución Autónoma y Habilitada
O
Dominio, Optimización e Instrucción
Rol | ILUO | Teoría | OJT supervisado | Vigencia
Trabajador autorizado | U | 8 h + torre | 3 tareas | 12 meses
Emisor del permiso | O | 12 h | 5 permisos con tutor | 12 meses
Rescatista en altura | O | 16–24 h | 2 simulacros al año | 12 meses
Armador de andamios | O | 16 h | 5 armados | 12 meses
Contratistas | U | 8 h (TD-P08) | 1 tarea | 12 meses
PASOS ★ QUE SE EVALÚAN
Elige el método y emite el permiso con LOTO; llave cautiva solo en acceso de rutina
Usa solo anclajes certificados de ≥ 22.2 kN (5,000 lb)
Inspecciona arnés y línea, y usa línea resistente al calor cerca del horno
Calcula la distancia libre de caída y confirma rescate < 15 min antes de iniciar
Permanece 100 % conectado con doble línea al desplazarse
El observador activa el rescate de inmediato si hay una caída
Notes: CÓMO EXPLICARLA: Nivel requerido: U (Ejecución Autónoma y Habilitada). La evaluación es práctica, ante evaluador certificado, sobre los pasos ★. PUNTOS A CERRAR: Quien no demuestra todos los pasos ★ queda "aún no competente" y repite OJT dirigido.

## Slide 15
10 · COMPETENCIA Y CERTIFICACIÓN
De la teoría a la certificación en seis pasos
Fuente: manual MS-ACE-10 v0.2 (Borrador para validación) y FT-ACE-001 v0.3. Material de capacitación; no sustituye al manual. Registro de competencia en IMaS; constancia DC-3/SIRCE (obligación STPS).
15
1
Teoría
8 h + torre
2
Autoevaluación
≥ 80 %
3
OJT supervisado
3 tareas
4
Evaluación práctica ★
100 % pasos ★
5
Registro IMaS y DC-3/SIRCE
≤ 10 días hábiles
6
Recertificación
12 meses
REGLAS DE LA CERTIFICACIÓN
La certificación vale solo para el proceso y el rol evaluados; se suspende tras un incidente grave hasta reevaluar.
El trabajador con experiencia puede solicitar la evaluación directa como examen de suficiencia (LFT art. 153-U).
Sin certificación vigente no se ejecuta la tarea crítica: el permiso de trabajo lo bloquea.
Notes: CÓMO EXPLICARLA: Explicar la ruta completa y los tiempos. PUNTOS A CERRAR: Aclarar que la evaluación no es sanción: es la evidencia de que la persona puede trabajar segura.

## Slide 16
10 · AUTOEVALUACIÓN
Autoevaluación: cinco preguntas antes de la torre
Fuente: manual MS-ACE-10 v0.2 (Borrador para validación) y FT-ACE-001 v0.3. Material de capacitación; no sustituye al manual. Respuestas en las notas del orador.
16
PREGUNTA 1
¿Desde qué altura se requiere protección contra caídas?
a) 1.0 m
b) 1.8 m
c) 3.0 m
PREGUNTA 2
¿Qué resistencia mínima debe tener el anclaje por persona?
a) 5 kN
b) 12 kN
c) 22.2 kN
PREGUNTA 3
Trabajas cerca del horno. ¿Qué línea de conexión usas?
a) Nylon
b) Poliéster
c) Cable de acero o aramida
PREGUNTA 4
¿En cuánto tiempo debe bajarse a una persona suspendida?
a) < 15 min
b) < 1 h
c) Al final del turno
PREGUNTA 5
Te desplazas por un pasillo de grúa. ¿Cómo te mantienes conectado?
a) Me desconecto un momento
b) Con doble línea, una siempre puesta
c) Me sujeto al barandal
CRITERIO
Mínimo 4 de 5 correctas
Con 4 o más pasas al OJT supervisado. Con menos, repasa el manual con tu instructor y repite la autoevaluación.
Notes: RESPUESTAS: 1) b) 1.8 m — Desde 1.8 m (NOM-009) o a cualquier altura sobre metal líquido, fosas o maquinaria. 2) c) 22.2 kN — ≥ 22.2 kN (5,000 lb) por persona, con placa o certificación. 3) c) Cable de acero o aramida — El nylon y el poliéster se queman con el calor radiante y fallan en la detención. 4) a) < 15 min — El trauma por suspensión puede matar en ese tiempo: rescate < 15 min. 5) b) Con doble línea, una siempre puesta — 100 % conectado: con doble línea, una siempre enganchada a un anclaje certificado. CÓMO EXPLICARLA: dar 5 minutos; revisar en grupo. PUNTOS A CERRAR: mínimo 4 de 5 correctas para pasar a OJT.

## Slide 17
11 · CIERRE
Reglas de la altura que no se negocian
Siguiente paso: OJT supervisado y evaluación práctica (TD-P07); registro en IMaS y DC-3/SIRCE. Validación: visto bueno seguridad (pendientes: técnica, laboral, diseño instruccional).
17
1
Desde 1.8 m, 100 % conectado
Doble línea al desplazarte; nunca desconectado.
2
Solo anclajes certificados
≥ 22.2 kN con placa; nunca tuberías, barandales ni charolas.
3
Sin rescate listo no se sube
Kit en sitio y rescatista designado; persona abajo en < 15 min.
4
Sobre equipos, LOTO primero
Bóveda, grúa, torreta: bloqueados antes de subir.
Notes: CÓMO EXPLICARLA: Cerrar con las reglas que no se negocian; cada participante repite la regla más importante para su rol. PUNTOS A CERRAR: Agendar OJT con el supervisor y el evaluador. [POR CONFIRMAR] Distancia libre ≈ 6 m, radio de zona de caída ≥ 3 m y viento límite (supuestos) · Frecuencia de inspección de anclajes y arneses (supuestos) · Altura de barandal y fuerza del absorbedor con la NOM-009 vigente (SSO)